ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН варнавинского сельского поселения АБИНСКОГО района Краснодарского края (с учетом внесения изменений, выполненных ООО «ПроектИнжТеррПланирование» на основании муниципального контракта № 2 от 31 августа 2015 г.) ТОМ II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Часть 1 Пояснительная записка (описание обоснований проекта генерального плана) Краснодар, 2011 год (в редакции внесенных изменений 2015 г.)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»

Муниципальный контракт  № 1 от 13 декабря 2010 г.

Заказчик: Администрация  Варнавинского сельского поселения

Абинского района Краснодарского края

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Варнавинского сельского поселения

Абинского района

Краснодарского края

ТОМ II

Материалы по обоснованию 
проекта генерального плана

Часть 1

Пояснительная записка

(описание обоснований проекта генерального плана)

(с учетом внесения изменений, выполненных

ООО «ПроектИнжТеррПланирование»

на основании муниципального контракта № 2 от 31 августа 2015 г.)

| Заместитель директора, главный архитектор проекта | В.М. Кипчатова |
| --- | --- |

Краснодар, 2011

(в редакции внесенных изменений 2015 г.)

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

И УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ

| Главный архитектор проекта | ООО «ПИТП» В.М. Кипчатова |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочная часть и компьютерное обеспечение | ООО «ПИТП» |
| Руководитель группы | А.В. Лесничая |
| Архитектор | Н.В. Агошкова |
| Ведущий экономист | Н.В. Монастырев |
| Инженерное оборудование территории | ООО «Юг-Ресурс-XXI» С.В.Кузнецов А.Н. Гресь В.С. Луценко В.В. Сторожевская Л.А. Донгузова |

СОСТАВ ПРОЕКТА:

| Том I. Утверждаемая часть проекта |
| --- |
| Часть 1 | Положения о территориальном планировании |
| Раздел 1 | Цели и задачи территориального планирования |
| Раздел 2 | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) генерального плана |
| Раздел 3 | Схема генерального плана |
| Раздел 4 | Схемы границ территорий, земель различных категорий и ограничений |
| Раздел 5 | Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана |
| Часть 1 | Пояснительная записка (описание обоснований проекта генерального плана) |
| Раздел 1 | Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Раздел 2 | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию |
| Раздел 3 | Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта генерального плана |
| Раздел 4 | Схемы с отображением информации о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования |
| Раздел 5 | Схемы с отображением предложений по территориальному планированию |
| Том III Приложения. Исходные данные (1 экземпляр в архиве института) |

Специализированные разделы

| Наименование раздела | Разработчик | Гриф |
| --- | --- | --- |
| Топографические изыскания М 1:5000 с.Варнавинское | ООО «Базис», г.Краснодар | ДСП |
| Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ООО ИКЦ «ПромТехноЭксперт», г. Краснодар | ДСП |
| Охрана историко-культурного наследия | ООО «ПИТП», г.Краснодар | ДСП |
| Карты-планы границ с.Варнавинское, х.Садовый | ИП Куринный А.Е. Лицензия № ЮЖГ-02048Г от 27.02.2009г. | ДСП |

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование чертежа | Гриф | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том I. Утверждаемая часть проекта Часть 2. Графические материалы (схемы) генерального плана |
| Раздел 3 |
| 1. | Генеральный план (основной чертеж) Варнавинского сельского поселения | ДСП | 1:25 000 | ГП - 1 |
| Раздел 4 |
| 2. | Схема функционального зонирования территории Варнавинского сельского поселения | ДСП | 1:25 000 | ГП - 2 |
| 3. | Схема административно-территориальных границ Варнавинского сельского поселения | ДСП | 1:50 000 | ГП -3 |
| 4. | Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории | ДСП | 1:25 000 | ГП - 4 |
| 5. | Схема существующих и планируемых границ земель различных категорий | ДСП | 1:25 000 | ГП - 5 |
| Раздел 5 |
| 6. | Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры Варнавинского сельского поселения | ДСП | 1:25 000 | ГП - 6 |
| 7. | Схема развития транспортной инфраструктуры Варнавинского сельского поселения | ДСП | 1:25 000 | ГП - 7 |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Часть 2. Графические материалы по обоснованию проекта |
| Раздел 4 |
| 8. | Схема современного использования территории и планировочных ограничений (опорный план) | ДСП | 1:25 000 | МО - 8 |
| 9. | Фрагмент схемы современного использования и планировочных ограничений территории. Село Варнавинское | ДСП | 1:5 000 | МО - 9 |
| 10. | Комплексная схема развития территории и границ зон размещения объектов капитального строительства | ДСП | 1:25 000 | МО - 10 |
| Раздел 5 |
| 11. | Схема очередности освоения территории | ДСП | 1:25 000 | МО - 11 |
| 12. | Фрагмент генерального плана поселения. Село Варнавинское | ДСП | 1:5 000 | МО - 12 |
| 13. | Фрагмент генерального плана поселения. Схема функционального зонирования территории села Варнавинского | ДСП | 1:5 000 | МО - 13 |
| 14. | Фрагмент генерального плана поселения. Схема транспортной инфраструктуры и системы культурно-бытового обслуживания села Варнавинского | ДСП | 1:5 000 | МО - 14 |
| 15. | Фрагмент генерального плана поселения. Схема инженерной инфраструктуры села Варнавинского. Электроснабжение и слаботочные сети. | ДСП | 1:10 000 | МО - 15 |
| 16. | Фрагмент генерального плана поселения. Схема инженерной инфраструктуры села Варнавинского. Газоснабжение и теплоснабжение. | ДСП | 1:10 000 | МО - 16 |
| 17. | Фрагмент генерального плана поселения. Схема инженерной инфраструктуры села Варнавинского. Водоснабжение и канализация. | ДСП | 1:10 000 | МО - 17 |
| 18. | Фрагменты генерального плана Варнавинского сельского поселения. Хутор Садовый | ДСП | 1:5 000 | МО - 18 |

ВВЕДЕНИЕ	10

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН	14

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ ВАРНАВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	23

Цели территориального планирования.	23

Задачи территориального планирования.	24

АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	26

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	27

РАЗДЕЛ  I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	29

1. СОВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ВАРНАВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	29

1.1. Местоположение и территориально-планировочная организация	29

1.2. Социально-экономическое положение	33

1.3. Характеристика инфраструктуры поселения	40

2 . ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ	42

2.1. Климатические условия	42

2.2. Орография, тектонические условия и сейсмичность	43

2.3. Литолого-геологические условия	45

2.4. Гидрологические условия	47

2.5. Характеристика геологических процессов и инженерно-геологическое районирование	50

2.6. Почвенно-растительные условия и животный мир	60

3. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	61

3.1. Зоны санитарной охраны	62

З.2. Санитарно-защитные зоны	66

3.3. Зоны охраны объектов историко-культурного наследия	67

РАЗДЕЛ  II. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	72

1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.	72

2. ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	83

3. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ВАРНАВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	96

3.1.  Баланс земель по категориям	96

3.2. Архитектурно-планировочная организация территории	98

3.3. Функциональное зонирование территории	100

4. РАСЧЕТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ	110

5. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	121

5.1 . Автомобильный транспорт	121

6. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	124

6.1. Водоснабжение	124

6.2. Канализация	129

6.3. Газоснабжение	131

6.4. Теплоснабжение	135

6.5. Электроснабжение	136

6.6. Слаботочные сети	139

7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ   ТЕРРИТОРИИ	140

7.1. Санитарная очистка территории	140

7.2. Озеленение и благоустройство территории	144

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	147

8.1. Общие положения	147

8.2. Охрана водных ресурсов	148

8.3. Охрана воздушного бассейна	156

8.4. Охрана почвенно-растительного покрова	162

8.5. Охрана недр	167

8.6. Охрана особо охраняемых природных территорий	170

8.7. Охрана лесных ресурсов	170

8.8. Охрана окружающей среды от воздействия шума и электромагнитных колебаний	171

8.9. Охрана от загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления	173

8.10.  Альтернативные источники энергообеспечения	178

9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	180

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития населенных пунктов поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня.

Проект генерального плана  Варнавинского сельского поселения  Абинского района Краснодарского края разработан по заказу администрации   сельского поселения, на основании муниципального контракта № 1 от 13 декабря 2010 года и в соответствии с заданием на проектирование.

Генеральный план разработан на территорию в административных границах, установленных Законом Краснодарского края от 3 сентября 2007 года № 1317-КЗ "О внесении изменений в Закон Краснодарского "Об установлении границ муниципального образования Абинский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений – и установлении их границ».

Проект выполнен в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ и изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс в период с 2005 года до момента  разработки данного проекта;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края от 21 июля 2008 года N 1540-КЗ;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных постановлением законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- противопожарных и других норм проектирования.

Территориальное планирование Варнавинского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка проектов по инженерному обеспечению территории;

- разработка и утверждение градостроительной документации по застройке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты межевания);

- подготовка градостроительных планов земельных участков.

Согласно действующему законодательству генеральным планом муниципального образования - сельского поселения устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

В случае если в генеральном плане поселения содержатся предложения по установлению аналогичных предложений краевого или федерального уровня, идущие в разрез решений принятым в СТП Краснодарского края, то требуется согласование проекта на краевом и федеральном уровнях.

Порядок согласования проекта генерального плана установлен согласно статье 25 Градостроительного Кодекса РФ.

Проект генерального плана до его утверждения, согласно Градостроительному Кодексу РФ, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до его утверждения. Проведение государственных вневедомственной и экологической экспертиз, согласно Градостроительному Кодексу, не является обязательным требованием для утверждения проекта генерального плана.

Состав и содержание проекта генерального плана  Варнавинского сельского поселения отвечают требованиям Градостроительного Кодекса Краснодарского края и детализированы техническим заданием, утвержденным заказчиком.

В состав материалов проекта генерального плана входят:

Часть 1. Положение о территориальном планировании

Часть 2. Графические материалы (схемы) генерального плана

В целях согласования и обеспечения процесса утверждения в данной работе выполнены материалы по обоснованию проекта генерального плана, включающие:

Часть 1. Пояснительная записка (описание обоснований проекта генерального плана)

Часть 2. Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта генерального плана.

В данном проекте согласно заданию на проектирование были использованы следующие разделы, разработанные в составе Корректировки (изменения) схемы территориального планирования муниципального образования  Абинский район:

- топографическая съемка масштаба 1:5000 с. Варнавинское;

- раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»;

- карты-планы границ с. Варнавинское, х. Садовый;

- раздел «Инженерная инфраструктура» (разработан для представления непосредственно в материалах проекта).

В данном проекте согласно заданию на проектирование были использованы следующие разделы, разработанные в составе Корректировки (изменения) схемы территориального планирования муниципального образования  Абинский район:

- «Топографические изыскания М 1:25 000», выполненные Филиалом ФГУП«Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» Экспедиция № 205;

- раздел «Охрана историко-культурного наследия», разработанный ОАО  «Наследие Кубани», г. Краснодар в 2009 г.;

- технический отчет «Составление схематической карты инженерно-геологического районирования», разработанный ГУП «Кубаньгеология»  филиал Азовское отделение, г. Темрюк в 2009 г.;

- раздел «Сельское хозяйство», разработанный ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ, г. Краснодар в 2009 г.

Графические материалы проекта выполнены с привязкой к установленной системе координат МСК-23.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Краснодарского края разработка проекта генерального плана  Варнавинского сельского поселения осуществлена на основании положений о территориальном планировании, содержащихся в «Корректировке (изменении) схемы территориального планирования муниципального образования  Абинский район Краснодарского края».

В соответствии с Градостроительным Кодексом не требуется определение срока реализации Генерального плана, так как это невозможно в условиях современной рыночной экономики, не регулируемой плановым хозяйством. Исходя из этого, данный проект определяет развитие сельского поселения на бессрочный период, условно выделяя периоды первоочередного развития (ориентировочно 5÷10 лет с момента утверждения генплана); расчетный срок (основной показатель – ориентировочно 25÷30 лет); резервное освоение на дальнейшую перспективу (свыше 25÷30 лет).

# ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Генеральный план 	Варнавинского сельского поселения был разработан ООО «Проектный институт территориального планирования», г. Краснодар в 2011 году на основании МК №1/13 от 13 декабря 2010 г. и утвержден в установленном порядке решением совета Варнавинского сельского поселения Абинского района № 144-с от 24 января 2012.

Внесение изменений в Генеральный план Варнавинского сельского поселения Абинского района на основании муниципального контракта № 2 от 31 августа 2015 г., разработанного

ООО «ПроектИнжТеррПланирование».

На основании муниципального контракта № 2 от 31 августа 2015 г. на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план Варнавинского сельского поселения Абинского района ООО «ПроектИнжТеррПланирование» были внесены изменения в соответствии с заданием на проектирование, утвержденным администрацией муниципального образования Варнавинского сельского поселения.

Целью внесения изменений в генеральный план Варнавинского сельского поселения явилась оптимизация функционального использования территорий, проработка их территориальной организации и пространственных связей с учётом градостроительной, земельной и инвестиционной политики на основе принятых решений по размещению объектов федерального и регионального значения.

| СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА И УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ |
| --- |
| Главный архитектор проекта | ООО «ПроектИнжТеррПланирование» В.М. Кипчатова |
| Архитектурно-планировочная часть и компьютерное обеспечение | ООО «ПроектИнжТеррПланирование» |
| Заместитель руководителя мастерской, ведущий экономист | Н.В. Монастырев |
| Архитектор I категории | Н.В. Агошкова |

В генеральный план Варнавинского сельского поселения были внесены следующие изменения, а именно:

- Отображение местоположения объектов федерального значения:

  - Линейные объекты энергетической инфраструктуры

- линия электропередачи 500 кВ "Кубанская - Тамань";

2.  Отображение местоположения объектов регионального значения:

2.1. Перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, планируемых к реконструкции до 2031 года:

- г. Абинск – Варнавинское водохранилище, протяженностью 19,575 км;

2.2. Объекты инженерной инфраструктуры регионального значения

Слаботочные сети

- отображение планируемой к строительству на период 2015-2020 г.г. волоконно оптической линии связи (ВОЛС) для улучшения качества предоставляемых услуг телефонии и Интернет.

2.3. Уточнение наличия выявленных за период 2009-2015 г.г. объектов культурного наследия и отображение их в материалах генерального плана.

3. Отображение местоположения объектов местного значения:

  - Отображение планируемой к строительству водонапорной башни в западной части с. Варнавинского для улучшения качества подачи воды потребителям.

  - Отображение существующей территории личных подсобных хозяйств у южной окраины села Варнавинского за пределами его границы.

3.3. Отображение в северной части села Варнавинского зоны производственного назначения с классом опасности не выше IV.

  - Отображение у восточной окраины села Варнавинского за границей населенного пункта зону производственного назначения с классом опасности не выше IV и V.

3.5. Отображение у северной окраины села Варнавинского, за границей населенного пункта зоны коммунально-складского назначения.

3.6. Отображение территории под пожарное депо в юго-западной части села Варнавинского по ул. Степной.

Изменения внесены в текстовые и графические материалы утверждаемой части и материалов обоснования генерального плана.

Последующие изменения в текстовых материалах выделены курсивом, а в графических материалах имеют соответствующие примечания над штампом.

В соответствии с «Градостроительным Кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 года № 190-ФЗ в редакции от 13.07.2015 г. откорректирован перечень графических материалов.

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

(в редакции 2015 г.)

| № п/п | Наименование чертежа | Гриф | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том I. Утверждаемая часть проекта Часть 2. Графические материалы |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | ДСП | 1:25 000 | ГП – 1 (в редакции 2011 г. ГП - 1) |
| 2 | Карта границ населенных пунктов | ДСП | 1:25 000 | ГП – 2 (в редакции 2011 г. ГП - 3) |
| 3 | Карта функциональных зон | ДСП | 1:25 000 | ГП -3 (в редакции 2011 г. ГП - 2) |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Часть 2. Графические материалы |
| 4 | Карта современного использования территории и местоположения объектов местного значения | ДСП | 1:25 000 | МО – 4 (в редакции 2011 г. МО - 8) |
| 5 | Карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия | ДСП | 1:25 000 | МО – 5 (в редакции 2011 г. ГП - 4) |
| 6 | Карта транспортной и социальной инфраструктуры | ДСП | 1:25 000 | МО – 6 (в редакции 2011 г. МО - 7) |
| 7 | Карта инженерной инфраструктуры | ДСП | 1:25 000 | МО – 7 (в редакции 2011 г. ГП - 6) |
| 8 | Карта современного состояния и зон с особыми условиями использования территории села Варнавинского | ДСП | 1:5 000 | МО – 8 (в редакции 2011 г. МО - 9) |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения села Варнавинского | ДСП | 1:5 000 | МО – 9 (в редакции 2011 г. МО - 12) |
| 10 | Карта функционального зонирования территории в границах села Варнавинского | ДСП | 1:5 000 | МО – 10 (в редакции 2011 г. МО - 13) |
| 11 | Карта транспортной и социальной инфраструктуры села Варнавинского | ДСП | 1:5 000 | МО – 11 (в редакции 2011 г. МО - 14) |
| 12 | Карта инженерной инфраструктуры села Варнавинского. Электроснабжение и слаботочные сети. | ДСП | 1:10 000 | МО – 12ЭС (в редакции 2011 г. МО - 15) |
| 13 | Карта инженерной инфраструктуры села Варнавинского. Газоснабжение и теплоснабжение. | ДСП | 1:10 000 | МО – 13ГТ (в редакции 2011 г. МО - 16) |
| 14 | Карта инженерной инфраструктуры села Варнавинского. Водоснабжение и канализация. | ДСП | 1:10 000 | МО – 14ВК (в редакции 2011 г. МО - 17) |
| 15 | Карта планируемого размещения объектов местного значения хутора Садового | ДСП | 1:5 000 | МО – 15 (в редакции 2011 г. МО - 18) |

После корректировки перечня графических материалов в соответствии с требованиями действующего законодательства в графическую часть утверждаемой части проекта изменения внесены в следующие карты:

ГП – 1 Карта планируемого размещения объектов местного значения (в редакции 2011 г. ГП - 1);

ГП – 2  Карта границ населенных пунктов (в редакции 2011 г. ГП - 3);

ГП -3  Карта функциональных зон (в редакции 2011 г. ГП - 2);

После корректировки перечня графических материалов в соответствии с требованиями действующего законодательства в графическую часть материалов по обоснованию проекта изменения внесены в следующие карты:

МО – 4 Карта современного использования территории и местоположения объектов местного значения (в редакции 2011 г. МО - 8);

МО – 5 Карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия (в редакции 2011 г. ГП - 4);

МО – 6 Карта транспортной и социальной инфраструктуры (в редакции 2011 г. МО - 7);

МО – 7 Карта инженерной инфраструктуры (в редакции 2011 г. ГП - 6);

МО – 8 Карта современного состояния и зон с особыми условиями использования территории села Варнавинского (в редакции 2011 г. МО - 9);

МО – 9 Карта планируемого размещения объектов местного значения села Варнавинского (в редакции 2011 г. МО - 12);

МО – 10 Карта функционального зонирования территории в границах села Варнавинского (в редакции 2011 г. МО - 13);

МО – 11 Карта транспортной и социальной инфраструктуры села Варнавинского (в редакции 2011 г. МО - 14);

МО – 12 ЭС Карта инженерной инфраструктуры села Варнавинского. Электроснабжение и слаботочные сети (в редакции 2011 г. МО - 15);

МО – 13ГТ Карта инженерной инфраструктуры села Варнавинского. Газоснабжение и теплоснабжение (в редакции 2011 г. МО - 16);

МО – 14ВК Карта инженерной инфраструктуры села Варнавинского. Водоснабжение и канализация (в редакции 2011 г. МО - 17);

МО – 15 Карта планируемого размещения объектов местного значения хутора Садового (в редакции 2011 г. МО - 18).

В текстовую часть утверждаемой части проекта (Том I, Часть 1) вносятся изменения в разделы:

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

2.6. Развитие инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Для обеспечения передачи мощности в энергосистему Республики Крым и г. Севастополь по территории Варнавинского сельского поселения Абинского района планируется прохождение линейного объекта федерального значения ВЛ 500 кВ «Кубанская – Тамань» от расширяемой ПС 500 кВ «Кубанская» в Абинском районе до ПС 500 кВ «Тамань» в Темрюкском районе. Год ввода объекта в эксплуатацию - 2017 г.

Водоснабжение

Для улучшения качества подачи воды потребителям в западную часть села Варнавинского, по улице Партизанской предусмотрено строительство водонапорной башни. Данное сооружение в системе водоснабжения предназначено для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Регулирующая роль водонапорной башни заключается в том, что в часы уменьшения водопотребления избыток воды, подаваемой насосной станцией, накапливается в водонапорной башне и расходуется из нее в часы увеличенного водопотребления.

Слаботочные сети.

Для улучшения качества предоставляемых услуг телефонии и Интернет планируется строительство цифровой сети (волоконно оптической связи - ВОЛС) на период 2015 – 2020 г.г.:

- прокладка ВОЛС от существующей линии «Краснодар-Новороссийск» в г. Абинске к с. Варнавинское вдоль автомобильной дороги регионального значения  «г. Абинск - Варнавинское водохранилище».

2.7. Развитие транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

- согласно СТП Краснодарского края предусмотрена реконструкция проходящей по территории Варнавинского сельского поселения автомобильной дороги регионального значения «г. Абинск – Варнавинское водохранилище»,  протяженностью 19,575 км  сроком до 2031 г.»

В текстовую часть материалов по обоснованию проекта (Том II, Часть 1) вносятся изменения в разделы:

РАЗДЕЛ I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

3. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

3.3. Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

В 2009 году в своставе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Абинский район Краснодарского края» ОАО «Наследие Кубани» был разработан раздел «Охрана культурного наследия» по договору № 58/2008-Р заключённому с ООО «Проектный институт территориального планирования».

В 2015 году по договору № 03/2015-Р от 03.08.2015г., заключённому с ООО «ПроектИнжТеррПланирование», выполнена корректировка раздела только для дополнительно выявленных с 2009 года памятников археологии, по учётным документам управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. Для памятников архитектуры и истории корректировка раздела не выполнялась.

В данной главе использованы материалы вышеописанного раздела и дополнен перечень памятников историко-культурного наследия, с учетом  выявленных за период 2011 – 2015 гг. объектов.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Варнавинского сельского поселения выявленных

на период 2015 г.

| № на картах генерального плана поселения | № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номерлиста карты | Номерпо госсписку | № насыпи в группе | Высота насыпи (м) | Диаметр насыпи (м) | Охранная зона | Документ о постановке на госохрану | Категория историко-культурного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 314 | Поселение «Садовый 1», Эпоха античности | х. Садовый 1400 м к западу-юго-западу от окраины хутора. Координаты: Северная окраина N45º02'20,07" E38º12'46,86" Южная окраина: N45º02'11,05" E38º12'46,94" |  |  |  |  |  | 500 |  | В |
| 4 | 317 | Поселение «Варнавинское 3», эпоха средневековья | с. Варнавинское, 3 км к северу от северо-восточной окраины станицы Северная граница: N45°01'14,1" E038°12'43,6" Южная граница: N45°01'06,4" E038°12'32,9" Восточная граница: N45°01'10,3" E038°12'46,3" Западная граница: N45°01'12,8" E038°12'37,5" |  |  |  |  |  | 500 | №11628 УК №23104080063р | В |
| 5 | 318 | Поселение «Варнавинское 4», ранний железный век | с. Варнавинское, 1 км к северо-западу от северо-западной окраины станицы Северная граница: N45°00'18,1" E038°10'42,2" Южная граница: N45°00'15,8" E038°10'43,1" Восточная граница: N45°00'17,0" E038°10'44,2" Западная граница: N45°00'16,6" E038°10'41,3" |  |  |  |  |  | 500 | №116 УК №23104080064р | В |
| 6 | 455 | Курган «Варнавинский-5» | Абинский район, к северу от с. Варнавинское; 0,3 км, пеленг 730 к центру кургана от поворота на сельское кладбище. Кадастровый номер квартала: 23:01:0301000. Координаты центра насыпи в системе WGS-84: N 44000’04.9156”, E 38012’35.0163” |  |  |  | 1,1 | 20 | 75 |  | В |

РАЗДЕЛ II. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

3. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ВАРНАВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3.2. Архитектурно-планировочная организация территории

Абзац «Генеральным планом предлагается строительство пожарного депо на 1 автомобиль в юго-восточной части с. Варнавинское».

заменен на «Генеральным планом предлагается строительство пожарного депо на 1 автомобиль в юго-западной части с. Варнавинское.»

5. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.1. Автомобильный транспорт

Абзац « –  реконструкция с расширением проезжей части основной автомобильной дороги общего пользования " г.Абинск - Варнавинское водохранилище»

заменен на «– согласно СТП Краснодарского края предусмотрена реконструкция проходящей по территории Варнавинского сельского поселения автомобильной дороги регионального значения «г. Абинск – Варнавинское водохранилище»,  протяженностью 19,575 км  сроком до 2031 г.»

6. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

6.1. Водоснабжение

Для улучшения качества подачи воды потребителям в западную часть села Варнавинского, по улице Партизанской предусмотрено строительство водонапорной башни. Данное сооружение в системе водоснабжения предназначено для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Регулирующая роль водонапорной башни заключается в том, что в часы уменьшения водопотребления избыток воды, подаваемой насосной станцией, накапливается в водонапорной башне и расходуется из нее в часы увеличенного водопотребления.

6.5. Электроснабжение

Для обеспечения передачи мощности в энергосистему Республики Крым и г. Севастополь по территории Варнавинского сельского поселения Абинского района планируется прохождение линейного объекта федерального значения ВЛ 500 кВ «Кубанская – Тамань» от расширяемой ПС 500 кВ «Кубанская» в Абинском районе до ПС 500 кВ «Тамань» в Темрюкском районе. Год ввода объекта в эксплуатацию - 2017 г.

6.6. Слаботочные сети

Проводные средства связи.

Для улучшения качества предоставляемых услуг телефонии и Интернет планируется строительство цифровой сети (волоконно оптической связи - ВОЛС) на период 2015 – 2020 г.г.:

- прокладка ВОЛС от существующей линии «Краснодар-Новороссийск» в г. Абинске к с. Варнавинское вдоль автомобильной дороги регионального значения  «г. Абинск - Варнавинское водохранилище».

При внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Варнавинское сельское поселение Абнского района Краснодарского края были учтены следующие материалы:

- данные государственного кадастра недвижимости на период 04.04.2015;

- границы объектов историко-культурного наследия, обнаруженные на территории муниципального образования за период 2011-2015 гг. (на основании работы «Корректировка научно-проектной документации - раздела «Охрана культурного наследия» согласно договору № 03/2015-Р от 03 августа, разработанного ОАО «Наследие Кубани»).

- границы населенных пунктов, утвержденные генеральным планом Варнавинского сельского поселения, разработанного ООО «Проектный институт территориального планирования», г. Краснодар в 2011г. на основании МК №1/13 от 13 декабря 2010 г. и утвержденным в установленном порядке решением совета Варнавинского сельского поселения Абинского района №144-с от 24 января 2012 года;

- утвержденный проект планировки, разработанный за период с 2011-2015 г. на территории Варнавинского сельского поселения Абинского района.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ ВАРНАВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

# Цели территориального планирования.

Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана  Варнавинского сельского поселения  Абинского района Краснодарского края являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования.

Решения генерального плана основываются на следующих принципах:

- наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве поселения, развитие перерабатывающей промышленности и туристического комплекса;

- обеспечение сохранности и восстановления природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;

- устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- соблюдение последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для оптимизации уровня антропогенных нагрузок на природную среду;

- рациональное размещение объектов капитального строительства местного значения, автомобильных дорог общего пользования, иных транспортных и инженерных сооружений.

# Задачи территориального планирования.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач. Основными задачами генерального плана являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения и внесение изменений в действующий генеральный план, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- определение направления перспективного территориального развития;

- определение зон, в которых осуществляется жизнедеятельность населения посредством функционального зонирования территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории поселения, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития  Варнавинского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности территории сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ существующего использования территории  Варнавинского сельского поселения, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

# АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При разработке генерального плана Варнавинского сельского поселения учитывались решения ранее выполненных работ по территориальному и градостроительному планированию в существующих административных границах.

В 1999 году по заказу Администрации Абинского района Коммитетом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края разработана "схема градостроительного планирования территории с генеральными планами поселений Абинского района".

В данной работе были определены основные направления застройки населенных пунктов с развитием функциональных зон жилья, промышленности и т.д. Основной задачей являлось определение территорий перспективного развития селитебных и промышленных зон с учетом культурно-бытового и коммунального обслуживания населения, транспортных связей, инженерных коммуникаций, зон санитарного режима.

В результате анализа вышеперечисленных условий, а так же градообразующих факторов и особенностей, присущих конкретному населенному  пункту, схемой развития были определены территории их перспективного развития.

В настоящем проекте генерального плана Варнавинского сельского поселения были использованы границы Варнавинского сельского поселения, установленные на основании Закона Краснодарского края от 3 сентября 2007 г. № 1317-КЗ "О внесении изменений в Закон Краснодарского края  "Об установлении границ муниципального образования Абинский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений – и установлении их границ", принятого Законодательным Собранием Краснодарского края.

# КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Абинский район – административно-территориальная единица Краснодарского края, расположенный в юго-западной предгорной части Кубани.

История возникновения села Варнавинского относится к тому времени когда на Кубань устремились переселенцы из Украины и Центральной России. Те из переселенцев, у кого ничего не было, кроме здоровья и рук, нанимались батрачить к богатым казакам "на срок", а кто мог, те арендовали землю и сами занимались хозяйством. На арендованной земле переселенцы строили себе жилье, турлучные, обмазанные глиной хаты, крытые камышом. Хаты были низкие с неровными стенами и потолками, маленькими оконцами.

Так в 1875 г. на земле, принадлежащей казакам станицы Северской, возникло село Северское (по официальным документам). Жители села называли его Кунипсой, в честь речушки, протекавшей здесь до строительства Варнавинского водохранилища. В селе было 80 дворов. Кунипсяне сеяли зерновые, держали скот, ловили рыбу. Люди пытались учить детей грамоте, нанимали учителей.

Одним из первых поселенцев Кунипсы была многодетная семья из 15 человек Спиридона Михайловича и Марии Михайловны Спиновых. Из этой семьи вышел революционер – ленинец, участник восстания на броненосце "Потемкин" в 1905 г. Иван Спиридонович Спинов. С 1897 г. он вел революционную работу на службе во флоте. С 1905 по 1917 г.г. И.С. Спинов был в эмиграции, спасаясь от преследования царских жандармов. В августе 1917 г. Спинову удалось вернуться в Россию.

В ст-це Абинской Спинов участвовал в организации Совета рабочих, крестьянских, казачьих и солдатских депутатов. По поручению группы большевиков он создал военно-революционный комитет (РВК) из фронтовиков казаков и иногородних и был избран его председателем. Главной целью РВК было формирование красной гвардии для защиты Советской власти в населенных пунктах.

Был создан боевой отряд и в селе Северском (Кунипса). Командиром избрали Маркова А.М. В то время в районе станиц Троицкой и Мингрельской действовали белые отряды банд Филимонова и Бардижа. Они держали в постоянном страхе жителей окрестных хуторов.

Банды были разбиты благодаря помощи, оказанной бойцами Варнавинского пехотного полка в 1918 г. В честь этого село было решено переименовать в Варнавинское.

До революции на территории хутора Садового находилось хозяйство помещика Пороха, эмигрировавшего впоследствии за границу.

Во время Великой Отечественной войны на хуторе стояли румыны, немцев было мало. Жители делились друг с другом чем могли чтобы выжить.

После войны на хуторе построили два барака, в которых для каждой семьи была выделена комната. Кто из жителей барака первым возвращался с работы готовил еду и кормил всех детей не деля на чужих и своих.

К началу 50-х годов в хуторе уже жило много людей, было много садов, виноградников, действовала школа. Также здесь были винодельня и сушка для производства фруктов.

# РАЗДЕЛ  I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## 1. СОВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ВАРНАВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 1.1. Местоположение и территориально-планировочная организация

Варнавинское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Абинский район и размещается в северо-западной его части, севернее федеральной автодороги «Краснодар - Новороссийск».

Площадь поселения – 66,24 км2, что составляет 4,1 % от общей площади территории Абинского района. Наибольшая протяженность территории поселения с севера на юг составляет 14,6 км и с запада на восток - 10 км. Общая протяженность границ Варнавинского сельского поселения составляет 51,2 км.

Территория поселения на севере граничит с Ольгинским с.п., на северо-востоке и востоке с Мингрельским с.п., на юго-востоке – с Ахтырским г.п., на юге и юго-западе – с Абинским г.п., на западе – с муниципальным образованием Крымский район.

В юго-восточной части сельского поселения 279,7 га покрыты лесом.

Основную часть территории поселения занимают рисовые поля.

В состав Варнавинского сельского поселения входят два населенных пункта: село Варнавинское (административный центр) и хутор Садовый. Административный центр сельского поселения расположен в 25 километрах от районного центра  – города Абинск и в 105 километрах от краевого центра – города Краснодара.

Планируемая территория включает в себя лишь одну орографическую область – равнинную. Поверхность равнины наклонена от подножий Большого Кавказа на северо-запад. Рельеф поверхности равнины – спокойный, с незначительными перепадами высот: от 25-30м – в юго-восточной части   равнины, до 9-14м – в северо-западной. Поверхность равнины осложнена долинами левых притоков реки Кубань и сильно развитой сетью каналов.

Основной планировочной осью территории поселения является автодорога " г.Абинск - Варнавинское водохранилище". Главной водной артерией является река Сухой Аушедз.

Населенные пункты сформировались достаточно компактно вдоль реки и автодороги.

Село Варнавинское расположено в северо-восточной части Абинского района и западной части Варнавинского сельского поселения на расстоянии 25 км от г. Абинска и является административным центром сельского поселения.

Село Варнавинское расположено в геоморфологической области известной под названием "Закубанские плавни" – левобережная пойма реки Кубани. Территория населенного пункта характеризуется ровным рельефом с небольшими уклонами, так как село находится вблизи Варнавинского водохранилища. Также наблюдается высокое состояние грунтовых вод с периодическим подтоплением отдельных участков.

В юго-восточной части села протекает Лейкин Ерик.

Основной планировочной осью населенного пункта является автодорога общего пользования " г.Абинск - Варнавинское водохранилище".

Жилой фонд представлен одноэтажными жилыми домами, в основном индивидуального строительства, с большими приусадебными участками.

Село Варнавинское представляет собой населенный пункт, вытянутый с запада на восток и имеющий сложившуюся сетку улиц. Общественный и культурный центр сформирован в центре села по ул. Красной такими объектами, как клуб, школа, детский сад, административное здание, почта.

Производственная зона, сложившаяся на южной окраине села представлена мельницей, мехмастерскими, гаражами и складом ГСМ. В северной части населенного пункта вдоль улицы Пролетарской размещен центральный ток. К северо-востоку от населенного пункта расположена молочно-товарная ферма.

На расстоянии 600 метров к востоку от населенного пункта размещены рисовые чеки.

Свалка мусора находится на расстоянии более 1000 метров к югу от населенного пункта. Северо-восточнее селитебной территории и севернее МТФ расположено кладбище традиционного захоронения.

Хутор Садовый расположен на расстоянии 10 км к северу от села Варнавинское. Хутор представляет собой небольшой компактный населенный пункт, расположенный в изгибе реки Сухой Аушедз.

Жилая застройка представлена индивидуальными домами с большими приусадебными участками. Общественный цент в хуторе не сформирован.

Ситуационная схема размещения Варнавинского сельского поселения в структуре Абинского района Краснодарского края.

### 1.2. Социально-экономическое положение

Численность населения Варнавинского сельского поселения на 01.01.2010 года составляет 1,8 тыс. человек.

Экономическая база. На территории осуществляют свою деятельность сельскохозяйственные предприятия ООО «Люкс-Агро-Р», ООО «СВ-Агро», ООО «Золотая Нива», которые и являются основными бюджетообразующим предприятиями поселения.

# Перечень производственных предприятий

| Наименование субъекта | Тип предприятия | Адрес | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Люкс-Агро-Р» | Малое | с. Варнавинское, ул. Красная,73 | растениеводство |
| ООО «СВ-Агро» | Малое | г. Краснодар | растениеводство |
| ООО «Золотая Нива» | Малое | г. Краснодар | растениеводство |

Отраслевая структура экономики. Экономика поселения представлена преимущественно сельским хозяйством (85% в базовых отраслях). Инвестиции в основной капитал в поселении в 2009 году составили 7,0 млн. руб.

Базовые отрасли экономики поселения.

| Наименование отрасли | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство и распределение энергии, газа и воды |  |  |  |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, тыс. рублей | 236 | 250,9 | 279,5 |
| Оборот розничной торговли, тыс. рублей | 33,978 | 41,0 | 46,0 |
| Объем платных услуг населению, тыс. руб. | 1,742 | 2,1 | 2,5 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил | 5,1 | 6,0 | 7,0 |

# Показатели социально-экономического развития поселения *

| Показатель, единица измерения | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность постоянного населения - всего, тыс. чел. | 1,265 | 1,210 |
| Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс. руб. | 4,9 | 5,1 |
| Численность экономически активного населения, тыс. чел. | 0,7 | 0,7 |
| Численность занятых в экономике, тыс. чел. | 0,4 | 0,4 |
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. | 10,1 | 11,0 |
| Численность занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс. чел. | 0,5 | 0,5 |
| Среднемесячные доходы занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс.руб. | 13,0 | 13,0 |
| Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 4,3 | 0,9 |
| Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей | 5,4 | 5,6 |
| Убыток предприятий, млн. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль (убыток) - сальдо, млн. руб. | 5,4 | 5,6 |
| Фонд оплаты труда,млн . руб. | 8,9 | 9,9 |
| Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. руб. | 250,9 | 279,5 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 150,0 | 168,4 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 8,1 | 13,0 |
| в том числе личных подсобных хозяйств | 92,8 | 98,1 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |
| Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн | 14,2 | 13,3 |
| Рис, тыс. тонн | 10,6 | 8,0 |
| Соя, тыс. тонн | 0,7 | 0,8 |
| Картофель - всего, тыс. тонн | 0,2 | 0,2 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,2 | 0,2 |
| Овощи - всего, тыс. тонн | 0,1 | 0,1 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,1 | 0,1 |
| Плоды и ягоды, тыс. тонн | 0,1 | 0,1 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,1 | 0,1 |
| Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 0,4 | 0,4 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,4 | 0,4 |
| Молоко- всего, тыс. тонн | 1,6 | 1,4 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |  |  |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 1,6 | 1,4 |
| Яйца- всего, тыс. штук | 450,0 | 450,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 450,0 | 450,0 |
| Численность поголовья сельскохозяйственных животных |
| Крупный рогатый скот, голов | 390,0 | 340,0 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 50,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 390,0 | 290,0 |
| из общего поголовья крупного рогатого скота — коровы, голов | 260,0 | 250,0 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |  |  |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 260,0 | 250,0 |
| Свиньи, голов | 424,0 | 430,0 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |  | 50,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 424,0 | 380,0 |
| Овцы и козы, голов | 50,0 | 50,0 |
| Птица, тысяч голов | 2,2 | 2,3 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 41,0 | 46,0 |
| Объем платных услуг населению, млн руб. | 2,1 | 2,5 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 6,0 | 7,0 |
| Социальная сфера |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, тыс. чел. | 0,1 | 0,1 |
| Численность учащихся в учреждениях: |
| общеобразовательных, тыс. чел. | 0,1 | 0,1 |
| Ввод в эксплуатацию: |
| жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. м общей площади | 0,2 | 0,5 |
| из общего итога - построенные населением за свой счет и с помощью кредитов, тыс. кв. м общей площади | 0,2 | 0,5 |
| Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы: |
| средним медицинским персоналом, чел. на 1 тыс. населения | 1,5 | 1,6 |
| количество мест в учреждениях дошкольного образования, мест | 55,0 | 55,0 |
| обеспеченность спортивными сооружениям, кв. м. на 1 тыс. населения | 3500,0 | 3442,0 |
| удельный вес населения, занимающегося спортом, % | 10,0 | 13,4 |
| Количество организаций, зарегистрированных на территории сельского поселения, единиц | 11 | 11 |
| в том числе количество организаций муниципальной формы собственности | 8 | 8 |
| в том числе количество организаций частной формы собственности | 3 | 3 |
| Индивидуальных предпринимателей | 24 | 20 |
| Благоустройство |
| ремонт дорожного покрытия местного значения,кв.м | 500,0 | 500,0 |
| установка светильников, шт | 20,0 | 20,0 |
| посадка деревьев кустарников , шт | 50,0 | 50,0 |
| Инфраструктурная обеспеченность населения |
| Протяженность освещенных улиц, км. | 11,0 | 11,0 |
| Протяженность водопроводных сетей, км. | 12,7 | 14,0 |
| Протяженность автомобильных дорог местного значения, км. | 18,0 | 17,5 |
| в том числе с твердым покрытием | 10,2 | 10,2 |
| Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений), % | 39,1 | 40,6 |
| Обеспеченность населения объектами розничной торговли, кв. м. на 1 тыс. населения | 189,5 | 189,5 |
| Предпринимательство |
| -количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения; | 21,0 | 19,0 |
| - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций,% | 34,9 | 36,7 |

Информация предоставлена администрацией Варнавинского сельского поселения  (Решение Совета Варнавинского сельского поселения от от 28.04.2011г. № 95-с)

Бюджет поселения. Администрацией Варнавинского сельского поселения в части формирования доходной части бюджета поселения в 2010 году собрано налогов на сумму 2,2 млн. рублей, что на 109,6 % больше чем в 2009 году и наибольший результат с 2005 года. Такой результат  стал возможен частично благодаря тому, что ООО «СВ-Агро» и ООО «Люкс-Агро-Р» взяли на себя централизованную оплату земельного налога за паевые земли.

По видам налогов доходы бюджета распределились следующим образом:

Доходы бюджета Варнавинского сельского поселения 
Абинского района за 2010 год

| Наименование доходов | 2011 | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Доходы | 2194,9 | 100,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 273,8 | 12,5 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 55,4 | 2,5 |
| Налог на имущество физических лиц | 124,8 | 5,7 |
| Транспортный налог | 105,1 | 4,8 |
| Земельный налог | 1032,0 | 47,0 |
| Земельный налог ( по обязательствам возникшим до 1 января 2006 г.) мобилизуемых на территориях поселения | 0,8 | 0,0 |
| Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 567,1 | 25,8 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 15,0 | 0,7 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 20,9 | 1,0 |

Сельское хозяйство. Основными сельскохозяйственными предприятиями поселения являются ООО «Люкс-Агро-Р», ООО «СВ-Агро», ООО «Золотая Нива». Основным направлением их деятельности является рисоводство. Помимо этого в поселении имеется 4 крестьянско-фермерских хозяйств и 391 личное подсобное хозяйство.

В животноводстве увеличилось поголовье свиней с 424 голов в 2009 году до 430 в 2010 году. Администрацией Варнавинского сельского поселения совместно с  сельхозуправлением  в 2010 году было окультивировано ещё 20 га пастбища, итого культурного пастбища для общества животноводов имеется 60 га, а, в общем, выделено 105 га.

Информация по хозяйствующим субъектам 
Варнавинского сельского поселения в сфере сельского хозяйства.

| Наименование показателя, единица измерения | 01.01.2006 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число сельскохозяйственных предприятий, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Число КФХ, ед. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Число ЛПХ, ед. | 388 | 388 | 388 | 391 | 391 |
| Площадь сельскохозяйственных предприятий, га | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 |
| Площадь КФХ, га | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Площадь ЛПХ, га | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |

# Информация о субъектах сельского хозяйства по состоянию на 01.01.2011

| Категория | Количество, единиц | Площадь, га | Численность занятых, чел | Объем производства, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия | 3 | 3707 | 80 |  |
| Крестьянско-фермерские хозяйства | 4 | 61 |  |  |
| Товарные ЛПХ |  |  |  |  |

Объем производства продукции сельского хозяйства 
муниципального образования Варнавинское сельское поселение

| Показатель, единица измерения | 2009 год | % |
| --- | --- | --- |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. руб. | 279,5 | 100,0 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 168,4 | 60,3 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 13,0 | 4,7 |
| в том числе личных подсобных хозяйств | 98,1 | 35,1 |

Жилищный фонд. Общая площадь жилого фонда Варнавинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2010 года составляет  23,4 тыс. м², из них 17,4 тыс. м² относится к индивидуальному жилью, а 6,0 тыс. м² — в многоквартирным домам.

Характеристика жилищного фонда

| Наименование | Площадь (тыс. м2) | Количество домов (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда | 23461,12 | 388 |
| Индивидуальные жилые дома Многоквартирные дома | 17435,7 6025,42 | 330 58 |
| Техническое состояние жилья: -капитальное -удовлетворительное -ветхое |  | 206 48 76 |
| В разрезе населенных пунктов: |  |  |
| -с. Варнавинское | 22252,12 | 29 |
| -х. Садовый | 1209 | 39 |

### 1.3. Характеристика инфраструктуры поселения

# Социальная инфраструктура

Современный уровень развития социальной инфраструктуры Варнавинского сельского поселения по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Система культурно-бытового обслуживания, образованная из множества поселений, в условиях района имеет межселенный характер, что означает размещение полного комплекса обслуживающих учреждений не в каждом поселке, а в группе сельских населенных пунктов с разделением обслуживающих функций между учреждениями.

Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

На территории поселения находится  одна  средняя общеобразовательная школа, 1 дошкольное общеобразовательное учреждение.

В школе обучается 132 ребенка.

Дошкольным образованием охвачено порядка 50 детей.

На  территории  администрации  находится  одно лечебное учреждение: Варнавинский  фельдшерско-акушерский пункт.

Культурно-досуговый комплекс Варнавинского сельского поселения  представлен МУК «Варнавинский культурно-досуговый центр», в состав которого входят Дом культуры на 100 мест и библиотека.

# Потребительская сфера.

В Варнавинском сельском поселении расположено 3 магазина розничной торговли общей торговой площадью 70 кв. м. Общедоступные предприятия общественного питания  и бытового обслуживания отсутствуют.

# Коммунальное хозяйство.

Водопроводное хозяйство поселения находится на балансе МУКП «Водоканал Варнавинского сельского поселения».

Население Варнавинского сельского поселения  использует для хозяйственно – питьевых нужд воду из подземных источников водоснабжения. На территории поселения  имеется 3 артезианские скважины.

Износ водопроводных сетей составляет 70%.

Состояние водопроводных сетей свидетельствует  об их ветхости  и ненадежности, вследствие чего порывы при транспортировке в сетях имеют место и для их уменьшения необходима срочная замена ветхих водопроводов.

В летний период имеют место ограничения подачи питьевой воды населению.

Одна из причин сложившейся ситуации заключается в том, что жилищно-коммунальные предприятия не имеют серьезных экономических стимулов к оптимизации затрат, к повышению ресурсной эффективности.

Состояние коммунальной инфраструктуры значительно затрудняет размещение новых производительных сил на территории поселения, увеличение мощности действующих предприятий, негативно отражается на качестве бытовых условий населения.

Для замены и восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в ближайшие годы необходимо привлечение внутренних и внешних инвестиций, в том числе кредитных ресурсов, с последующим их возвратом за счет инвестиционной составляющей в тарифах.

# Жилищное хозяйство.

Муниципального  жилого фонда на территории поселения не имеется.

Решение вопроса улучшения жилищных условий населения Варнавинского сельского поселения становится  возможным благодаря участию в муниципальных целевых программах в рамках приоритетного национального  проекта «Жилище», который включает в себя несколько программ: «Молодой семье – доступное жилье», «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда», «Ипотечное кредитование» и другие меры поддержки краевого и федерального бюджетов.

## 2 . ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ

### 2.1. Климатические условия

Сложное географическое положение Абинского района обуславливает и осложненные климатические условия. В целом его территория относится к южной части переходных климатов умеренной зоны. Так, северную и центральную, равнинную часть, по своим климатическим характеристикам можно отнести к районам умеренно-континентального климата, а южную – горную часть – к районам теплого, влажного климата предгорий.

Планируемая территория Варнавинского сельского поселения включает в себя лишь одну орографическую область – равнинную.

По особенностям распределения осадков на территории района Варнавинское сельское поселение относится к степной области.

Степная область характеризуется тем, что сильные осадки (50мм/сутки) возможны здесь ежегодно. Абсолютный максимум осадков может составлять до 100мм/сутки. Высокая повторяемость сильных ливней объясняется положением района на пути атмосферных фронтов, перемещающихся с севера и северо-запада к горам Кавказа, а также близостью Азовского и Черного морей. Среднемесячная температура воздуха колеблется от – 0,2°С зимой (январь-февраль) до +22,1°С летом (июль-август) при среднегодовой +11,3°С. Годовая амплитуда колебаний температуры воздуха находится в пределах 21°С.

Теплый период с температурой выше +10°С длится с апреля по           октябрь – около 200 дней.

Зимний период продолжается с декабря по февраль. Первые заморозки отмечаются в конце октября – начале ноября. Число морозных дней составляет 66-84. Данные температурного режима, по многолетним наблюдениям, приведены в таблице.

Характеристика температуры воздуха

| Характеристика температуры | Месяцы | За год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Среднемесячная,°С | 0,8 | -0,2 | 3,2 | 10,9 | 17,1 | 20,0 | 22,1 | 21,6 | 17,4 | 11,7 | 6,1 | 2,1 | 11,3 |

Основным элементом климата являются осадки, годовая сумма которых по многолетним наблюдениям составляет 674,7 мм.

# Месячное и годовое количество осадков

|  | Месяцы | За год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Количество осадков, мм | 78,1 | 64,5 | 43,3 | 48,3 | 35,7 | 53,9 | 54,8 | 71,9 | 31,6 | 32,2 | 56,6 | 103,8 | 674,7 |

Снежный покров появляется обычно в декабре и окончательно сходит в марте, высота его бывает не более 20-30см периодами 10-15 дней.

Годовой ход изменения температуры почвы на глубинах до 20см повторяет годовой ход изменения температуры воздуха, с минимумом (0,7°С) в феврале и максимумом (24,6°С) в июле, при среднегодовом значении 12,5°С. Глубина промерзания почвы  в самые холодные месяцы года (январь, февраль) редко достигает 80см.

Господствующими ветрами являются западные и юго-западные, которые приносят очень влажные массы воздуха, зимой – теплые, а летом - прохладные.

Из приведенной климатической характеристики следует, что умеренный климат, обилие осадков создают благоприятные условия для формирования подземных вод.

### 2.2. Орография, тектонические условия и сейсмичность

# Орография и рельеф

В орографическом отношении территория Варнавинского сельского поселения относится к равнинной орографической области.

Равнинная область охватывает северную часть Абинского района, а значит всю территорию Варнавинского сельского поселения. Область представлена Закубанской наклонной равниной, сложенной плиоценовыми и четвертичными континентальными отложениями.

Поверхность равнины наклонена от подножий Большого Кавказа на северо-запад.

Рельеф поверхности равнины – спокойный, с незначительными перепадами высот: от 25-30м – в юго-восточной части   равнины, до 9-14м – в северо-западной.

Поверхность равнины осложнена долинами левых притоков реки Кубань и сильно развитой сетью каналов.

# Тектоника и сейсмичность

В тектоническом отношении Абинский район приурочен, в основном, к южной части Западно-Кубанского краевого прогиба и северному крылу мегантиклинория Большого Кавказа.

Западно-Кубанский прогиб ограничивается с севера Новотировской зоной глубинного разлома с южным бортом Скифской платформы, на юге – Ахтырским глубинным разломом со складчатой областью западного погружения мегантиклинория Большого Кавказа. Ось прогиба проходит по линии ст. Анастасиевская - г. Кранодар.

Прогиб имеет резко выраженное ассиметричное  строение: относительно узкий крутой южный склон и широкий пологий северный.

На фоне общей синклинальной структуры Западно-Кубанского прогиба в неогене намечается несколько продольных структур вдоль оси прогиба. Узкой полосой прослеживается Анастасиевско-Краснодарская антиклинальная зона, севернее которой располагается Славянско-Рязанская впадина, а южнее – Адагумо-Афипская.

Все эти структуры осложнены складками более высокого порядка, выполаживающимися в плиоценовых отложениях. В южном борту Адагумо-Афипской впадины выделяются несколько антиклинальных складок, наиболее крупными из которых являются Ново-Троицкая, Северо-Крымская,    Ново-Украинская и Калужская антиклинали.

Плиоценовые отложения залегают в виде моноклинали без разрывных нарушений с крутыми углами падения на север, достигающими 60-80°. Складчатость по площади усложняется с юго-востока на северо-запад.

Область западного погружения мегантиклинория Большого Кавказа располагается южнее Адагумо-Афипской впадины. Крайнее  северное положение в этой крупной структуре  занимает Азовская антиклинальная зона, ограниченная на севере Ахтырским региональным глубинным разломом. В этой зоне складки характеризуются сложным строением на глубине и  пологим залеганием пород к поверхности. Наиболее характерными для этой зоны являются Крымская и Северо-Абинская антиклинали.

К югу от Азовской антиклинальной зоны расположены: Псебайская антиклинальная зона, Тхабская синклинальная зона и Семигорская антиклиналь, представляющая собой узкую складку, в ядре которой выступают нижнемеловые отложения.

Территория по сейсмичности целиком относится к 8-бальному району согласно карты  А (Изменение №5 к СНиП-7-81, Госстрой России).

- Карта А – массовое строительство (вероятность возможного превышения бальности – 10 %).

Территория Варнавинского сельского поселения по сейсмичности относится к 8-бальному району согласно карты В (изменение №5 СНиП-7-81, Госстрой России).

- Карта В – объекты повышенной ответственности (вероятность  возможного превышения  бальности – 5%).

### 2.3. Литолого-геологические условия

В геологическом строении района принимают участие отложения от олигоценового возраста до современных четвертичных отложений. Самые древние породы обнажаются на дневной поверхности в южной части территории, а в северном направлении наблюдается постепенная смена их более молодыми отложениями.

# I.  Палеогеновая и неогеновая системы.

Олигоцен и нижний миоцен на описываемой территории представлены глинами майкопской серии, образующими прерывистую полосу выходов в самой южной части района.  Севернее они резко погружаются и в центре залегают на глубинах 2400 – 2800 м. Мощность их изменяется от 400 до 1600 м.

Миоцен, представлен отложениями тортонского, сарматского и мэотического ярусов (конгломераты, известняки, глины). Развиты повсеместно на глубинах 1300 – 1600 м. Мощность достигает 1400 – 1700 м. В предгорной части данные отложения невыдержанны по мощности и образуют на поверхности разрозненные выходы.

Плиоценовые отложения распространены на данной территории широко и представлены переслаиванием глин с прослоями и линзами песков, песчаников, известняков, глинистых песков разнозернистых. В центральной части вскрыты на глубинах более 900м.

# II. Четвертичная система.

Отложения четвертичного возраста почти повсеместно покрывают более древние породы чехлом различной мощности. В равнинной части мощность достигает 70 – 120м, в области предгорий мощность не превышает 10 м.

По данным предыдущих лет исследований на рассматриваемой территории выделяются отложения нижне-средне-верхнечетвертичного возраста: аллювиально-делювиальные (миндельской, рисской, вюрмской террас), аллювиальные и элювиально-делювианые без расчленения, а также современные аллювиальные отложения – пойменные.

Нижне-верхнечетвертичные аллювиальные отложения р. Кубань Имеют наиболее широкое распространение и распространяются далеко за пределы района в западном, северном и восточном направлениях. Южная граница этих отложений протягивается в широтном направлении севернее г.Абинска - ст.Холмской. Они  слагают погруженные вюрмскую, рисскую и миндельскую террасы рек, находящихся ниже современного уровня             р. Кубань.

Представлены эти отложения песчано-глинистой толщей.  Пески залегают в виде пластов, а у южной границы в виде линз. Мощность песчаных пластов в северной части изменяется от 3,0 до 20,0м, а в южной составляет 4,0-14,0м. С севера на юг уменьшается суммарная мощность песков и увеличивается их глинистость. Общая мощность нижне-верхнечетвертичных аллювиальных отложений уменьшается в южном направлении до полного выклинивания и увеличивается в северном до 110м.

Аллювиально-делювиальные отложения миндельской террасы рек прослеживаются по долинам рек, прислоняясь к их коренным уступам и склонам северо-западных предгорий Кавказа. Представлены отложения желто-бурыми суглинками с прослоями и линзами песчаных галечников и средне-крупнозернистых песков. Общая мощность отложений  достигает 30м.

Аллювиально-делювиальные отложения рисской террас рек развиты на левобережье р. Кубань, а также по долинам рек Хабль, Ахтырь, Абин и др. Представлены отложения буровато-серыми суглинками и глинами с прослоями песков и гравийно-галечниковых образований с песчаным заполнителем. Общая мощность отложений составляет 15,0-40,0м.

Аллювиально-делювиальные отложения вюрмской террасы рек развиты на левобережье р. Кубань, отчетливо выражаясь в рельефе  в виде уступа высотой 3,0-4,0м, который прослеживается полосой параллельно реки шириной 1,0-11,0км. Отложения представлены желто-бурыми суглинками и темно-серыми глинами с линзообразными прослоями мелкозернистых песков. Общая мощность отложений изменяется от 0,5 до 10,0м.

Аллювиальные отложения пойм рек перекрывают сплошным чехлом древний аллювий р. Кубань и выполняют роль днища долин её притоков. Представлены желто-бурыми суглинками, супесями, глинами и глинистыми тонкозернистыми песками, редко с включениями гравия и гальки. Средняя мощность отложений составляет 5,0-7,0м.

В гидрогеологическом отношении район расположен в юго-западной части Азово-Кубанского артезианского бассейна. По приуроченности            к отдельным стратиграфическим подразделениям, условиям залегания, циркуляции, дренажа, гидравлических связей выделяют следующие водоносные горизонты и комплексы:

- водоносный горизонт современных отложений;

- водоносный комплекс нижне-верхнечетвертичных отложений;

- водоносный комплекс верхнеплиоценовых отложений;

- водоносный комплекс куяльницких отложений;

- водоносный комплекс киммерийских отложений.

### 2.4. Гидрологические условия

Гидрографическая сеть Варнавинского сельского поселения представлена рекой Сухой Аушедз и широко развитой сетью оросительных каналов различного предназначения.

Нижние течения рек района полностью зарегулированы в результате деятельности человека – строительством водохранилищ: Крюковское, Варнавинское и сетью оросительных каналов. Что исключило затопление больших территорий Закубанской равнины в паводковые периоды.

Все протекающие по территории реки являются левыми притоками реки Кубань и берут свое начало в пределах северных склонов Западного Кавказа. В верхней части течений реки имеют явно выраженный горный характер, с извилистыми, глубоко врезанными руслами. Берега крутые, часто обрывистые. Долины рек характеризуются большими уклонами, слабо выработанными руслами и узостью пойм.

С переходом на территорию Закубанской равнины реки постепенно теряют свой горный характер, превращаясь в равнинные на северной части района. Все реки района не достигают русла р. Кубани, вследствие приподнятости берегов в этих местах над поймой, а также из-за малого уклона и небольших расходов.

Для горных рек характерно сочетание   снегово-ледникового                      и снегового питания с преобладанием летнего стока. Внутригодовое распределение стока горных рек зависит от абсолютной высоты водосбора. Чем выше водосбор реки, тем позднее происходит половодье. Большую роль в питании рек играют атмосферные осадки в виде дождей и ливней. Этим рекам свойственно продолжительное половодье, начинающиеся весной (апрель – май) в период таяния снега и переходящее позднее к более мощному подъему  уровня воды от таяния ледников и снежников.

На основные половодья от таяния снегов, накладываются пики дождевых паводков.

Минимальные расходы горных рек отмечаются зимой, когда их питание осуществляется за счет  подземных вод.

В «теплые» зимы, период высокого стока может быть смещен на зимние месяцы, за счет оттепелей и выпадения дождей.

Режим «твердого» стока на разных участках одной и той же реки различен и зависит от литологического состава пород вмещающих речную долину. Так в верховьях рек, в областях развития кристаллических пород, взвешенного материала в воде не  много – до 200г/м3.

Ниже по течению, его количество возрастает до 700г/м3, что обусловлено преобладанием в руслах рек глинистых, легкоразмываемых пород.

Ледовый режим характеризуется ледоставом, наступающим обычно в декабре и заканчивающимся в феврале. В «теплые» зимы, ледостав часто проявляется в виде «шуги», которая иногда забивает узкие проходы в руслах  и образует заторы.

Продолжительность ледостава в среднем не превышает 30 дней, но в отдельные «холодные» зимы может достигать 60-70 дней, а в особо «теплые» - отсутствовать совсем.

В периоды паводков воды рек района перемещают значительное количество твердого материала размерами от песка до крупных валунов.

Естественный режим стока вод рек района частично изменен хозяйственной деятельностью человека (система каналов и водохранилища) – в центральной и северной частях, и практически не изменен в южной части района.

В засушливое летнее время (июль – сентябрь) некоторые реки на отдельных участках пересыхают, образуя заболоченные участки.

Расход воды в реках колеблется от 0,005м3/с  до  275м3/с. Воды рек гидрокарбонатные кальциевые, сухой остаток непостоянен и меняется в течение года от    0,4 до  0,8г/л,   жесткость   меняется   от 2,5 до 5,0мг.экв/л.

Низовья реки Кубани характеризуются средней и низкой высотой водосбора. Здесь увеличивается доля атмосферных осадков  в питании  рек     (75-80% годового), дождевые паводки учащаются, а максимум их повторяемости и активности все чаще передвигается на зимние месяцы, когда выпадающие при оттепелях дожди приводят к таянию неустойчивого снежного покрова.

Водный режим этого района характеризуется интенсивными паводками в осенне-зимний период (ноябрь - март) и довольно устойчивой летней меженью, лишь изредка нарушаемой незначительными дождями.

Река Кубань так же характеризуется паводками в течение всего года, некоторое понижение общего  уровня воды и силы паводков наблюдается здесь в  сентябре – октябре месяцах. Существенное влияние на режим нижнего течения р. Кубани оказало создание Краснодарского водохранилища.  После строительства которого, понизился уровень воды, и уменьшилась сила паводков.

Лед на реках района за зиму несколько раз появляется и тает. Наблюдается явление двухслойного льда, когда по замерзшему руслу проходит паводок,  вызванный дождями, образуя второй слой льда.

Иногда речки и балки промерзают до дна. Ледоход на Закубанских реках проходит за один, максимум за 2 дня.

Внутригодовой режим рек изменяется в зависимости от доли в их питании того или иного источника, который определяется  в свою очередь высотой расположения бассейнов, особенностями климата, геологическим строением и др. факторами.

По внутригодовому режиму реки Абинского района относятся к низовью Кубани.

### 2.5. Характеристика геологических процессов и инженерно-геологическое районирование

# Эндогенные геологические процессы

К этой группе процессов относятся:

- сейсмические процессы, включая  воздействие взрывных работ;

- горное давление и сдвижение пород над горными выработками.

Сейсмичность района согласно СНКК  22-301-2 000 – 8 баллов, учитывается проектными организациями.

Возможность сдвижения пород под горными выработками следует учитывать в случаях производства работ связанных с  подрезкой склонов или выемками грунта. Ввиду редкости данного вида геологических процессов и невозможности их картирования при масштабности работ 1:25000 рекомендуется рассмотрение этого вопроса на стадии инженерных изысканий.

# Экзогенные геологические процессы (ЭГП)

а) Процессы, связанные с поверхностными водотоками (флювиальные)

# Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков  являются наиболее значимыми на территории Абинского района и Варнавинского поселения в частности.

Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных  процессов	 весьма многообразны. В качестве основных, выделяются такие как:

- количество и режим выпадения осадков;

- геоморфологические условия формирования водных потоков;

- свойства горных пород и особенности их залегания;

- характер и особенности почвенно-растительного покрова.

Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

Эти процессы прямого, непосредственного воздействия на НХО не оказывают, но значительно влияют на активизацию других генетических типов ЭГП, таких как: оползневые, обвальные, осыпные.

Все равнинные, степные реки характеризуются режимом преобладания донной аккумуляции (накопления отложений), что в целом обусловлено незначительными годовыми расходами, даже в годы максимальной обводненности не превышающими первого десятка м3/сек, а также крайне выположенным характером  их продольного профиля. Днища степных рек иногда представляют собой заболоченные низины, что отмечается в северной части района (р. Ахтырь, Сухой Аушедз, Сухой Хабль). Незначительная донная эрозия характерна для среднего течения рек Абин, Хабль, Ахтырь и других средних рек.

Особенностью района, является то, что сток всех рек в нижнем течении зарегулирован постройкой систем каналов,  мелких водохранилищ, а также двумя крупными водохранилищами Крюковским и Варнавинским. Кроме того, в северной части района практически 90% территории покрыто сетью каналов различного  сельскохозяйственного назначения.

Береговые  эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

В пределах описываемой территории, довольно существенное (по степени опасности) распространение имеют береговые эрозионные процессы, приуроченные к верхним и средним течениям крупных и средних рек (р. Кубань, р. Абин,  р. Хабль,  р. Ахтырь).

Негативное воздействие процесса эрозии берегов на НХО весьма значительные. Ввиду того, что негативное воздействие эрозии связанно, прежде всего, с разрушением берегов, береговые аккумулятивные (накопительные) процессы не рассматриваются в  связи с их незначительным и локальным влиянием на НХО.

Береговые эрозионные процессы (размыв берегов) сопровождаются формированием вдольбереговых обвальных или оползневых уступов, высота которых колеблется от 3 до 20метров. Почти не сопровождается эрозия обвально-оползневыми процессами лишь при размыве пойменных речных террас. Часто боковой эрозии подвержены искусственные валы, сооруженные для защиты пойменных низин от затоплений, для использования  их в сельскохозяйственных и промышленных целях (долина р. Кубань). Скорость размыва берегов определяется в первую очередь скоростью течения и крепостью вмещающих геологических пород. Наиболее размываемыми породами, являются породы четвертичного возраста, предельные неразмываемые скорости для которых, колеблются в интервале  0,4 – 1,2м/сек.

# Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.

- Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, вовремя выпадения ливневых осадков.

Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

- Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь      в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны, и для территории проектирования составляют: ложбины, лощины, промоины, балки, овраги.

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек, а так же в области предгорий, в районах развития рыхлых, слабосвязанных, делювиальных (склоновых) отложений. Деятельность водотоков и связанное  с ней образование эрозионных форм (промоины, рытвины, овраги и т.п.) может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений.

На территории района эрозия временных водотоков представлена большей частью выположенными, широкими балками, иногда осложненными малоактивными донными, небольшими промоинами и оврагами.   Меньшей частью – оврагами средней и слабой активности приуроченными к области предгорий, северных склонов Западного Кавказа. Первичная растительность на многих участках сильно нарушена, а местами уничтожена полностью деятельностью человека.

На таких участках интенсивно развивается овражная эрозия первой, реже второй стадии. Глубина промоин и оврагов достигает здесь от 0,5 – 10 м до    40 м, длина  несколько километров. Расчлененность рельефа достигает 0,5 – 1,0 км/км2. Площадная пораженность составляет 5-10 %.

# Затопления.

На территории Абинского района встречается затопление флювиального типа. Затоплению подвержены низкие и высокие поймы рек, имеющих верховья в горной части. Северный склон Западного Кавказа характеризуется наличием большого количества развитых долин рек, по которым в основном и развито затопление.

Реки выходят из берегов иногда и при больших осенних паводках. Продолжительность затопления прилегающих к рекам низменных территорий изменяется от нескольких часов до 1-2 дней. Скорость подъема воды может достигать 60см/ч. Паводки с повышением уровня выше критического более чем на 50,0см повторяются редко, примерно 1 раз в 50-70 лет.

б) Подтопление и заболачивание

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы не представляются эффективными, т.к. сам процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление строительных котлованов, шурфов, канав и т.п..

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

В прошлые годы, каких либо работ по детализации процесса подтопления не проводилось. Настоящими наземными наблюдениями (без проведения комплекса буровых работ) оконтурить какие-либо участки подтопления невозможно, поэтому процесс подтопления в графическом выражении в данной работе представлен не будет.

Заболачивание территории юга России отличается тем, что не представляет собой болот в классическом смысле этого слова, так как здесь практически отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер.

Под заболачиванием понимаются в основном пониженные заболоченные пространства в пойменных частях и дельтах речных долин, затапливаемые паводковыми водами периодически на более или менее продолжительное время, не пригодные для целей сельского хозяйства  и относящиеся к категории «малопригодных» земель. На заболоченных землях образуются лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые почвы и редко торфяники.  Во влажном состоянии эти почвы бесструктурные, пластичные и вязкие, а в сухом  - очень твердые.

Избыточно увлажненные и заболоченные участки района расположены в основном в поймах рек, в днищах балок, подпруженных по той или иной причине, а так же в бессточных понижениях (в том числе искусственно созданных). Многие такие участки расположены на зарегулированных   поймах рек и их притоков, таких как Сухой Аушедзр. Заболачивание пойм этих рек  в основном имеет антропогенное происхождение (т.е. связанно с техногенной деятельностью человека). Ранее заболоченные большие территории, прилегающие к левобережью реки Кубань, в настоящее время активно используются для выращивания водолюбивых сельскохозяйственных культур.

Заболоченные территории в целях строительства малопригодны, т.к. для капитального строительства потребуется целый комплекс предварительных, дорогостоящих инженерно-строительных мероприятий.

# Влияние антропогенных факторов на формирование ЭГП

Техногенная деятельность человека оказывает существенное влияние на формирование и развитие ЭГП.

Техногенный морфогенез разделяется на:

- собственно техногенный;

- техногенно-природный.

В первом случае, человек выступает как непосредственный рельефообразующий фактор, создавая отрицательные формы (карьеры, котлованы и др.) и положительные (насыпи, отвалы, дамбы и т.п.) формы рельефа.

Во втором случае – техногенно-природный морфогенез, это природный процесс, формирующийся или активизирующийся под влиянием деятельности человека (вырубка лесов, строительство авто и ж/д дорог, распашка склонов и т.п.).

Виды неблагоприятного воздействия человека на  ЭГП разнообразны, что связанно со спецификой того или иного производства.

В зависимости от видов воздействия человека на природную среду выделяются следующие основные группы техногенно-природных процессов:

- процессы, вызванные промышленно-гражданским строительством;

- процессы, вызванные гидротехническим строительством;

- процессы, вызванные строительством авто и ж/д дорог;

- процессы, вызванные разработкой полезных ископаемых;

- процессы, вызванные сельскохозяйственной деятельностью;

- процессы, вызванные вырубкой лесов.

Таким образом, при проектировании строительства каких-либо объектов существует необходимость проведения специфических инженерно-геологических исследований, определяющих возможность активизации или возникновения тех или иных видов опасных ЭГП, с целью исключить или хотя бы свести к минимуму вредное воздействие на проектируемые объекты.

# Принципы инженерно-геологического районирования

Своеобразное географическое положение планируемой территории предопределило большое разнообразие и сложность естественных проявлений геологических процессов. Практически каждый из компонентов природной среды характеризуется весьма широким спектром состояний и свойств.

Литолого-геологические комплексы  – от весьма устойчивых интрузивных образований, до рыхлых современных осадков. Геоморфологические элементы – от среднегорья до заболоченных равнин. Гидрогеологические условия – наличием большого количества рек и водохранилищ. Климатические условия  – от умерено-континентального, до влажного предгорного климата. Антропогенная деятельность  человека – весьма значительна, особенно в равнинной части территории.

Все вышеуказанные факторы создают предпосылки для большой дифференциации форм и закономерностей проявлений ЭГП, вплоть до появления совершенно новых их типов.

За основу данного районирования взята степень сложности освоения при строительстве – в первую очередь; распространение и активность ЭГП – во вторую; разделение ЭГП по генетическим типам и геологическая приуроченность – в третью очередь.

В связи с этим, для инженерно-геологического районирования выделены три района по степени сложности их освоения:

- I Район. Территории, где производство строительных работ требует минимального комплекса специальных инженерно-строительных мероприятий, обычно заключающихся в общей планировке территории          и регулировке ливневого стока.

- II Район. Территории, пригодные к застройке, но при их освоении требуется проведение комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных ЭГП. Чаще всего это значительные объемы земляных работ, строительство защитных сооружений (таких как подпорные стенки, водоотводные канавы, дамбы, забивка свай и т.п.).

- III Район. Территории, малопригодные для застройки или полностью непригодные. Для их использования необходимо проведение дорогостоящих подготовительных и защитных инженерных мероприятий в больших объемах.

Разработка комплекса мероприятий должна производиться в каждом конкретном случае при освоении территорий данного района.

На территории Варнавинского сельского поселения для инженерно-геологического районирования выделены I Район, IIа и IIIб подрайоны.

I Район. Территории, с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями.

Пологонаклонные (до 5°) или практически горизонтальные поверхности, слабопораженные эрозионной сетью.

На территории Варнавинского сельского поселения  литологический состав отложений практически однородный и характерен для всей территории. Представлены отложения эолово-делювиальными лёссовидными суглинками, макропористыми, с включениями мелкокристаллического гипса и карбонатов. Мощность составляет 5-50м. Уровень грунтовых вод обычно более 5,0 метров.

В район включены площади надпойменных террас крупных рек, литологический состав отложений практически однородный для всей степной части района. Представлены отложения суглинками и супесями нижне и верхнечетвертичного возраста, мощностью более 70м.

Глубины залегания грунтовых вод имеют весьма неравномерное распространение по территории и в основном составляют от 0,5 до 4,0м  - в северной части, достигая 7,0-9,0м – в  центральной. Кроме того, УГВ первых от поверхности водоносных горизонтов на этих территориях сильно зависит от рельефа местности и главным образом от атмосферных условий.

В целом инженерно-геологические условия благоприятны для  застройки. Опасные проявления ЭГП – практически отсутствуют. Возможны отдельные,  локальные проявления подтопления и просадочности глинистых пород.

В связи с литологическим составом слагающих поверхности пород, следует указать на необходимость детального исследования грунтов строительных площадок на набухание и просадочность.

II Район. Территории, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий.

# II а.  Подрайон современных высоких пойменных речных террас.

Распространен вдоль рек, занимая обширные площади наиболее выположенной части речных долин. Литология слагающих пород, представлена суглинками, глинами, галечниками, валунами, гравием, галькой, песками разнозернистыми. По реке Кубань и низовьям ее левых притоков отложения этого подрайона представлены беспорядочным переслаиванием буро-серых песчанистых суглинков, серых мелкозернистых глинистых песков и пылеватых супесей. В горной части отложения представлены мелкими галечниками с песчаным заполнителем. Мощность отложений достигает 40,0м.

Породы района практически повсеместно обводнены, уровни грунтовых вод подвержены резким сезонным колебаниям,  результатом чего является заболачиваемость части территорий подрайона. В период выпадения экстремально большого количества осадков и соответственно резкого подъема уровня рек, возможно частичное затопление данного подрайона. В отдельных частях значительно развита боковая эрозия рек (размывы уступов террас) и связанные с ней оползневые и обвальные процессы.

При освоении территории подрайона необходимо учитывать очень сложные гидрогеологические условия. Кроме гидроизоляции фундаментов сооружений, потребуется организация водоотлива из строительных котлованов и траншей. На большинстве строительных площадок потребуется искусственное повышение территории (отсыпка) на  2 и более метра.

Из защитных мероприятий необходимо предусмотреть спрямление и укрепление бортов и днищ русел рек, на наиболее активно размываемых участках. Кроме того, на территориях интенсивной застройки необходимо учесть возможность затопления, в периоды выпадения катастрофически максимального количества осадков, для чего предусмотреть, как минимум, обязательное обвалование русел рек.

При выборе фундаментов зданий и сооружений в областях развития глинистых отложений, следует учитывать сильные колебания уровня грунтовых вод и связанные с этим изменения характеристик глинистых оснований ведущих к деформациям сооружений. В связи  с вышеизложенным при строительстве в данном подрайоне рекомендуется устройство фундаментов на свайных основаниях.

III Район. Территории, застройка которых затруднительна и требует проведения большого и сложного комплекса инженерных мероприятий.

# IIIб. Подрайон современных низких пойменных террас рек и балок.

Распространен в речных долинах и днищах балок. Поверхность пойменных террас рек почти горизонтальная с микрорельефом прирусловых валов, старичных понижений, временных паводковых русел.

В северной и центральной части, территории отложения данного подрайона литологически представлены большей частью переслаиванием  суглинков, глин, разнозернистых песков с линзами сильнопесчанистых галечников. Мощности не выдержаны по площади и могут составлять от 2,0 до 15,0 и более метров.

Проницаемость пород очень высока, имеется прямая гидравлическая связь с поверхностными водами. УГВ постоянно высокий (от 0,0 до 1,0м).

В южной – горной части территории отложения данного подрайона представлены большей частью валунно-галечниковыми отложениями, с песчаным, реже глинисто-песчаным заполнителем.

Имеется прямая гидравлическая связь с поверхностными водотоками. УГВ постоянно высокий (от 0,0 до 1,0м).

В периоды интенсивного выпадения осадков территории подрайона затапливаются и остаются затопленными в течение нескольких дней. Периодичность затопления – регулярно, возможно до нескольких раз в год.

Гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы гидротехнические сооружения, насосные станции и т.д.) рекомендуется:

- сплошное укрепление (бетонирование) русел в районе застройки;

- возведение водоотбойных стенок;

- осушение заболоченных земель;

- создание искусственной площадки (насыпной) под строительство, высотой не менее 2-х метров;

- устройство систем дренажа для отвода грунтовых и поверхностных вод при подтоплении, особенно в паводковые периоды;

-  гидроизоляция фундаментов.

### 2.6. Почвенно-растительные условия и животный мир

Географическое положение Варнавинского сельского поселения определило разнообразие растительных зон. На его территории имеют распространение следующие природные зоны растительности:

- луговая, распространена в поймах рек, представлена лугами в сочетании с кустарником и мелколесьем на аллювиально-луговых карбонатных и слабокарбонатных почвах. Содержание гумуса 2,3-5,0%;

- болотная, развита в отдельных понижениях припойменных частях рек поселения, представлена тростниковыми, камышовыми и рогозовыми зарослями на комковато-глыбистых, лугово-болотных почвах. Содержание гумуса колеблется в широких пределах – от 3,0 до 17%;

- лесостепная, развита неширокой полосой на левобережье р. Кубани, охватывая наклонную Закубанскую равнину и низкую часть  предгорий Западного Кавказа. Около 30-50% этой площади занимают кустарники и широколиственные леса (дуб, граб, клен). Почвы представлены выщелоченными мицелярно-карбонатными черноземами;

Животный мир Варнавинского сельского  поселения богат и разнообразен. На залесенной территории барсуки, зайцы, белки, дикие свиньи,ежи, различные грызуны. Из птиц встречаются: дятел, перепел, снегирь, кобчик, клест, сыч, филин, сова, дрозд, сойка, сорока, дикая утка, цапля.

Из земноводных и пресмыкающихся водятся ящерицы, черепахи, ужи обыкновенные и водяные, желтобрюхий полоз, гадюка степная и кавказская, щитомордник и т.д.

В реках и других водоемах обитают щука, красноперка, окунь, тарань, лещ, сом, карп, уклея, сазан, пескарь, раки.

## 3. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в трёх категориях:

1 категория – охранные зоны (зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов);

2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека (санитарно-защитные зоны);

3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая застройка, геологические и  иные особенности территории, которые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капитального строительства.

Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, учитывались при принятии проектных решений.

Данной генеральным планом устанавливаются следующие границы основных зон с особыми условиями использования:

- границы охранных зон;

- границы санитарно-защитных зон (зон негативного воздействия объектов капитального строительства);

- границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границы территорий объектов культурного наследия и их временных охранных зон.

Подробно графическая информация о планировочных ограничениях представлена на чертежах:

- Том I, Часть 2, Раздел 4 ГП-4 «Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории» - на данной схеме отображены границы зон с особыми условиями использования территории на расчетный срок генерального плана с учетом реконструкции существующих и строительства новых объектов;

Том II, Часть 2, Раздел 4 МО-10 «Схема современного использования и планировочных ограничений территории» - на схеме отображены границы зон с особыми условиями использования территории на период разработки проекта.

### 3.1. Зоны санитарной охраны

В данном проекте выделены границы основных охранных зон:

- границы водоохранных зон;

- границы охранных зон источников питьевого водоснабжения.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

На территории Варнавинского сельского поселения водными объектами являются река Сухой Аушедз, каналы рисовой системы.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года устанавливается ширина водоохранных зон и ограничения использования территории в границах водоохранных зон. Постановлением от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» определены размеры водоохранных зон рек, протекающих по территории  Варнавинского сельского поселения (реки Сухой Аушедз – 100 м (в соответствии с проведенными департаментом проектно-изыскательными работами), ерика Лейкин – 50 м, водоохранные зоны магистральных и межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов). Ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 м. Вдоль северо-западной границы сельского поселения проходит водоохранная зона Варнавинского водохранилища, ширина которой составляет 200 м. В пределах данной водоохраной зоны, а также зоны реки Сухой Аушедз не располагаются действующие предприятия и объекты, которые могли бы оказать негативное воздействие на состояние водного бассейна.

В настоящее время на территории поселения, к югу от села Варнавинского в границах водоохранной зоны сбросного канала располагается несанкционированная свалка мусора. На территории населенных пунктов с. Варнавинского и х. Садового в водоохранных зонах размещается неканализованная жилая застройка, пользующаяся выгребными ямами.

Данным проектом планируется рекультивация свалки мусора.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Варнавинского сельского поселения являются подземные артезианские источники. Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном проектировании водозабора.

В настоящее время на территории Варнавинского сельского поселения на основании лицензии ведет добычу пресных подземных вод 1 недропользователь из 6 скважин. Все скважины имеют утвержденную 1 зону санитарной охраны.

| Состояние лицензии | Дата регистрации лицензии | Срок окончания лицензии | Серия | Номер | Вид | Предприятие (полностью) | Целевое назначение и вид работ | Местоположение участка недр населенный пункт | Вид полезного ископаемого | Месторождение | Тип добываемого сырья | Статус месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| действующая | 29.04.99 | 01.05.19 | КРД | 1474 | ВЭ | Колхоз "Победитель" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Абинский р-он, с. Варнавинское, скважины №№ 6879, 7413, 233-Д, 245-Д, 6885, 7322 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |

Для обеспечения режима санитарно-эпидемиологической надежности воды необходимо разработать и утвердить проекты, границы и режимы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, согласно п.2 ст. 43 Водного кодекса РФ, Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». На проектируемые скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения также должны быть разработаны проекты границ зон санитарной охраны. Для повышения надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо обеспечить надлежащий контроль за состоянием источников и выполнением режимов зон санитарной охраны.

### З.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки, иного объекта или сооружения, требующих установления таких зон, от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Данным проектом границы санитарно-защитных зон устанавливаются для:

- обеспечения снижения  уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Размер санитарно-защитной зоны и использование территории санитарно-защитной зоны устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция». Требования распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и других, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

В границах селитебных территорий в настоящее время функционируют предприятия 4-5 класса опасности. Во многих случаях санитарно-защитные разрывы до жилых зданий не выдержаны.

По всем действующим предприятиям, размещающихся среди жилых зон и не удовлетворяющих санитарным нормам, данным проектом предусмотрены мероприятия по модернизации, реконструкции и перепрофилированию производства. Для уменьшения вредного воздействия санитарно-защитные зоны планируется организовать за счет территорий таких предприятий.

### 3.3. Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

В 2009 году в своставе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Абинский район Краснодарского края» ОАО «Наследие Кубани» был разработан раздел «Охрана культурного наследия» по договору № 58/2008-Р заключённому с ООО «Проектный институт территориального планирования».

В 2015 году по договору № 03/2015-Р от 03.08.2015г., заключённому с ООО «ПроектИнжТеррПланирование», выполнена корректировка раздела только для дополнительно выявленных с 2009 года памятников археологии, по учётным документам управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. Для памятников архитектуры и истории корректировка раздела не выполнялась.

В данной главе использованы материалы вышеописанного раздела и дополнен перечень памятников историко-культурного наследия, с учетом  выявленных за период 2011 – 2015 гг. объектов.

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

На стадии генерального плана поселения определяются временные границы зон  охраны.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002 установлены размеры временных охранных зон памятников истории и культуры, в границах которых должен соблюдаться особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов), которые фиксируются проектом зон охраны.

В границах временных охранных зон запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

Разрешается использовать территорию памятников и их охранных зон под сельскохозяйственные нужды со вспашкой на глубину не более 0,35м.

Все виды работ на памятниках истории и культуры и в их охранных зонах необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

В данном проекте генерального плана Варнавинского сельского поселения, согласно заданию на проектирование, был использован раздел «Охрана объектов историко-культурного наследия», выполненный в составе Схемы территориального планирования муниципального образования Северский район.

При разработке данного раздела были использованы: государственный список памятников, список выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края, материалы архива управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края. Также были проведены натурные обследования территории Абинского района с целью нанесения на топографический материал объектов культурного наследия и их временных зон охраны.

Далее в таблице приведен список памятников историко-культурного наследия, расположенных на территории Варнавинского сельского поселения.

# ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, СТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ

| № на схеме | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Док. о пост. на гос. охрану | Вид пам. | Кат. ист.-культ. знач. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕЛО ВАРНАВИНСКОЕ |
| 39 | Братская могила 185 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | с. Варнавинское, центр | 279 | 63 | И | Р | с. Варнавинское, центр, у ДК |
| ХУТОР САДОВЫЙ |
| 53 | Братская могила 3 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | х. Садовый, колхоз "Победитель" | 284 | 63 | И | Р |  |
| Количество памятников | И | 2 | итого по поселению 2 |

| И | Памятник истории |
| --- | --- |
| Р | Памятник региональной категории охраны |
| 63 | Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 №63 |

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Варнавинского сельского поселения выявленных

на период 2015 г.

| № на картах генерального плана поселения | № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номерлиста карты | Номерпо госсписку | № насыпи в группе | Высота насыпи (м) | Диаметр насыпи (м) | Охранная зона | Документ о постановке на госохрану | Категория историко-культурного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 314 | Поселение «Садовый 1», Эпоха античности | х. Садовый 1400 м к западу-юго-западу от окраины хутора. Координаты: Северная окраина N45º02'20,07" E38º12'46,86" Южная окраина: N45º02'11,05" E38º12'46,94" |  |  |  |  |  | 500 |  | В |
| 4 | 317 | Поселение «Варнавинское 3», эпоха средневековья | с. Варнавинское, 3 км к северу от северо-восточной окраины станицы Северная граница: N45°01'14,1" E038°12'43,6" Южная граница: N45°01'06,4" E038°12'32,9" Восточная граница: N45°01'10,3" E038°12'46,3" Западная граница: N45°01'12,8" E038°12'37,5" |  |  |  |  |  | 500 | №11628 УК №23104080063р | В |
| 5 | 318 | Поселение «Варнавинское 4», ранний железный век | с. Варнавинское, 1 км к северо-западу от северо-западной окраины станицы Северная граница: N45°00'18,1" E038°10'42,2" Южная граница: N45°00'15,8" E038°10'43,1" Восточная граница: N45°00'17,0" E038°10'44,2" Западная граница: N45°00'16,6" E038°10'41,3" |  |  |  |  |  | 500 | №116 УК №23104080064р | В |
| 6 | 455 | Курган «Варнавинский-5» | Абинский район, к северу от с. Варнавинское; 0,3 км, пеленг 730 к центру кургана от поворота на сельское кладбище. Кадастровый номер квартала: 23:01:0301000. Координаты центра насыпи в системе WGS-84: N 44000’04.9156”, E 38012’35.0163” |  |  |  | 1,1 | 20 | 75 |  | В |

Постановление Совета Министров РСФСР от 4.12.74 г. №624

Памятник федеральной категории историко-культурного значения

Приказ департамента культуры Краснодарского края от 14 декабря 2004 года №904-п

Приказ департамента культуры Краснодарского края от 8 февраля 2006 года №60-п

* По материалам Отчетов о работах Абинского отряда Северо-Кавказской археологической экспедиции ИА РАН в 2003,2005,2007 гг.

## РАЗДЕЛ  II. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.

Муниципальное образование Варнавинское сельское поселение обладает рядом преимуществ и сильных сторон, которые являются базовыми при разработке перспектив и направлений экономического развития:

- проектируемая территории расположена в зоне сельскохозяйственного развития Абинского района, около 75% земель поселения относятся к категории  земель сельскохозяйственного назначения,

- большая часть посевных площадей используется для выращивания риса;

- территориально поселение расположено рядом с административным центром района городом Абинск, вследствие чего имеется возможность пользоваться его инфраструктурой и ресурсами;

Вместе с тем следует учесть имеющиеся в сельском поселении проблемы и слабые стороны. Ключевыми, затрудняющими дальнейшее развитие проблемами Варнавинского сельского поселения Абинского района, на решении которых необходимо сконцентрировать усилия, являются:

- превышение смертности над рождаемостью;

- недостаточный уровень развития инженерной и коммунальной инфраструктуры, что негативно влияет на качество жизни населения, а также ухудшает инвестиционную привлекательность муниципального образования для размещения новых производительных сил на территории поселения;

- отсутствие на территории поселения предприятий занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции (данный фактор существенно сдерживает инвестиционное развитие муниципального образования);

- низкий уровень внедрения передовых технологий в сельскохозяйственной отрасли (растениеводстве, животноводстве). Использование устаревших технологий существенно снижает эффективность работы предприятий и конкурентоспособность производимой продукции, что в совокупности отражается на инвестиционной привлекательности территории муниципального образования;

- высокий моральный и физический износ техники и оборудования;

- недостаточно развитая инфраструктура агропродовольственного рынка;

- недоступность кредитных ресурсов для многих хозяйствующих субъектов поселения обусловлено высокими ставками, сложностью в оформлении документов и отсутствием необходимой залоговой базы, как у сельскохозяйственных предприятий, так и в КФХ и ЛПХ; высокий моральный и физический износ техники и оборудования;

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды в поселении адекватной имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, развитие малого предпринимательства, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития, а также схем территориального планирования Краснодарского края и Абинского района, с учетом стратегических направлений, инвестиционных проектов и предложений Варнавинского сельского поселения.

Функциональный механизм реализации  заключается в планировании и прогнозировании, определении  направлений муниципального экономического развития;

Важнейшим фактором, влияющим на социально-экономическое развитие с. Варнавинского, будут осуществляемые инвестиционные проекты и их эффективное использование. Другим фактором, влияющим на социально-экономическое развитие, будет являться складывающаяся демографическая ситуация. При реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье- гражданам России» за счет прироста численности населения (прежде всего родившегося на территории района) и эффективного его вовлечения в экономику района (за счет повышения квалификации ,профессионального обучения молодого населения и создания новых привлекательных рабочих мест) удастся переломить негативные тенденции сокращения населения.

Для обеспечения стабилизации и роста производства требуется дальнейшее углубление преобразований и реформ сельскохозяйственном секторе. В этом случае необходимо сохранение и развитие жизнеспособных производств и активная реструктуризация предприятий и хозяйств, техническая и технологическая модернизация, создание благоприятных условий и для развития новых направлений хозяйственной деятельности путем привлечения современных технологий.

Рост экономики поселения зависит от увеличения инвестиций, в первую очередь, в секторе сельского хозяйства и развития существующих сельскохозяйственных предприятий. В условиях рыночной экономики подобные инвестиции поступают в основном из частного сектора.

Одним из экономическим стимулов развития поселения является близость к административному центру района, в связи с чем на его территории могут быть созданы предприятия, по предоставлению услуг, востребованных непосредственно в г. Абинск. При определении возможных перспективных направлений муниципального образования необходимо учитывать имеющийся потенциал не только поселения, но и всего района.

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий в сфере экономического развития:

- снятие инфраструктурных ограничений,

- определение приоритетов и перспективных направлений экономического развития территории,

- повышение инвестиционной привлекательности.

С целью повышения инвестиционной привлекательности и развития производственного комплекса (сельского хозяйства и промышленности) проектом определены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциальных застройщиков (инвесторов) и создающие узловые точки развития – инвестиционные зоны, площадки и участки высокой привлекательности.

Генеральным планом был проведен анализ существующего положения территории Варнавинского сельского поселения, на основании которого были выявлены зоны с разными типами развития территории и определены наиболее приоритетные направления развития муниципального образования.

В настоящее время сдерживающими факторами развития экономики Варнавинского сельского поселения выступают сложившиеся инженерные и транспортные инфраструктурные ограничения. В связи с этим, для устойчивого развития экономики генеральным планом рекомендуется проведение комплекса мероприятий к 2015 году по снятию инфраструктурных ограничений и решению имеющихся проблем в сфере инженерного оборудования, а также необходимо развитие инженерной, социальной, производственной инфраструктуры с учетом прироста населения.

Опираясь на поставленные цели и задачи, анализ существующего положения экономики поселения, сильные, слабые стороны, возможности для развития, природно-ресурсную и экономическую базу муниципального образования генеральным планом определены следующие нижеперечисленные приоритеты и перспективные направления экономического развития территории.

Снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение первоочередных имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных объектов на проектируемых территориях. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания согласно действующим нормативам является главным условием повышения уровня благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в муниципальное образование граждан Российской Федерации из других регионов на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического роста отраслей реального сектора экономики.

Развитие агропромышленного комплекса. В поселении необходимо создать крепкую экономическую основу для сохранения и наращения экономического потенциала сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.

Предлагается развитие агропромышленного комплекса через реализацию инвестиционных проектов в области животноводства и растениеводства, а также модернизацию существующих и строительство новых перерабатывающих предприятий, за счет активизации сельского населения, создания современной инфраструктуры. Необходимо проводить реконструкцию и модернизацию животноводческих ферм, развивать интенсивное животноводство и растениеводство, увеличивать количество культурных пастбищ.

Увеличение объемов производства и улучшение качества сельскохозяйственного сырья позволит повысить эффективность использования производственных мощностей и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

В данном направлении необходимо проведение следующих мероприятий:

- модернизация производственного потенциала сельскохозяйственной отрасли, внедрение прогрессивных технологий, эффективных и адаптированных в природно-климатических условиях поселения:

- в животноводстве – развитие скотоводства, кролиководства, коневодства, звероводства, формирование высокопродуктивного стада КРС, реконструкция существующих ферм, строительство новых и восстановление недействующих и заброшенных ферм, интенсивное использование  имеющихся, создание  и окультуривание новых пастбищных лугов;

- в растениеводстве – развитие рисоводства, внедрение энергосберегающих технологий, системы внесения органических и минеральных удобрений, севооборота чередования сельскохозяйственных культур. Необходимо вести мероприятия по окультуриванию пастбищных угодий, что создаст предпосылки увеличения поголовья скота и развития комбикормового производства. Помимо этого, в качестве перспективных направлений, необходимо уделить внимание развитию тепличных хозяйств: овощеводству и плодоводству (в том числе круглогодичному выращиванию ягод и овощей), а также цветоводству. В целях внедрения энергосберегающих технологий, создания экологической чистой продукции, повышения плодородия почв в поселении и районе необходимо предпринять меры по организации сельского хозяйства на принципах органического земледелия.

- в целях реализации продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности необходимо создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе по сбыту, транспортировке, реализации и хранению продукции;

- с целью повышения эффективности использования земли необходимо проведение последовательной земельной политики (перераспределение земли и передача ее более эффективным хозяйствующим субъектам, вовлечение земельных участков в экономический оборот, создание регулируемого земельного рынка и его инфраструктуры, повышение плодородия почв и охрана земель);

- в целях увеличения добавленной стоимости продукта важным направлением является создание в поселении цехов или предприятий переработки на основе имеющихся сельскохозяйственных ресурсов.

Одним из приоритетов сельского хозяйства является его дальнейшее развитие преимущественно за счет увеличения в данной отрасли малого предпринимательства и малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств), а также техническое обеспечение и перевооружение агропромышленного комплекса.

Развитие промышленного сектора поселения. Анализ имеющихся сельскохозяйственных ресурсов выявил основные возможности развития перерабатывающего комплекса, базирующихся на имеющейся местной сельскохозяйственной продукции, производимой как на территории поселения, района, так и на территории прилегающих муниципалитетов. Наиболее интересными и перспективными направлениями развития перерабатывающего комплекса, требующие дальнейшей проработки возможности и экономической целесообразности их реализации, являются следующие:

- развитие мясной промышленности (организация заготовки и убоя скота, птицы, кроликов и выработка мяса, производство колбасных изделий, мясных консервов, полуфабрикатов, котлет, пельменей. Наряду с производством пищевых продуктов возможна организация производств по выработке сухих животных кормов, ценных медицинских препаратов (инсулина, гепарина, линокаина и др.), а также клеев, желатина и перопуховых изделий);

- развитие молочной промышленности (производство животного масла, цельномолочной продукции, молока, творога, кефира, молочных консервов, сухого молока, сухих сливок и сухих смесей для мороженого сыра, брынзы, мороженого, казеина и другой молочной продукции).

На проектируемой территории имеются месторождения глины, что позволяет развивать не только кирпичное производство, но и другие виды деятельности, использующие в качестве сырья глинистые породы:

- организация химической и биотехнологической переработки биомассы (необходимо рационально использовать остающиеся после переработки сельскохозяйственной продукции такие отходы производства, как жмых, шрот, лузга, жом, шелуха гречихи, солома, стебли выращиваемых сельхозкультур и другие, поэтому важным направлением является создание линий по переработке вторсырья). Например, возможна организация производства и применение, топливных брикетов, гранул и пеллет — твёрдого топлива из отходов сельскохозяйственных производств: шелухи подсолнечника и гречихи;

- развитие малой энергетики за счет переработки биомассы. Одной из приоритетных задач на сегодняшний день является разработка и внедрение современных достижений биотехнологии для повышения доходности сельского хозяйства. Научный подход помогает решить множество проблем и повысить эффективность хозяйств за счет использования биотехнологий в сельском хозяйстве. Инновационным является использование растительного сырья в качестве возобновляемого источника энергии. К примеру, из пшеничной соломы получается до 58% биотоплива, 18% угля и 24% газов. Биото́пливо также получают в результате переработки семян рапса, кукурузы, сои и различных органических отходов.

Из крахмалсодержащих продуктов (злаки, картофель, сахарная свёкла), а также кукурузы возможно получение этанола (или биоэтанола), который применяется в качестве моторного топлива как в чистом виде, так и в смеси с бензинами, а также  используется для производства качественного биотоплива для бензиновых двигателей

Из масличных культур (рапса, отработанных растительных масел), животных жиров, рыбьего жира и др. возможно производство дизельного топлива (так называемого биодизеля), который применяется на автотранспорте в чистом виде и в виде различных смесей с дизельным топливом. Применение смесей не требует внесения изменений в двигатель. Как показали опыты, биодизель при попадании в воду не причиняет вреда растениям и животным. Кроме того, он подвергается практически полному биологическому распаду: в почве или в воде микроорганизмы за 28 дней перерабатывают 99 % биодизеля, что позволяет говорить о минимизации загрязнения окружающей среды. При сгорании биодизеля выделяется ровно такое же количество углекислого газа, которое было потреблено из атмосферы растением, являющимся исходным сырьём для производства масла, за весь период его жизни. Биодизель не содержит серы, что хорошо с точки зрения экологии.

Другим направлением является газификация биомассы. Одной из главных проблем любой фермы на сегодняшний день является утилизация отходов жизнедеятельности животных и птиц. Эту проблему можно решить с помощью переработки навоза животных методом метанового брожения в специальных установках и получением на выходе экологически чистого удобрения и дешевого топлива — биогаза. Биогаз на 55—75 % состоит из метана и на 25—45 % из СО2. Из тонны навоза крупного рогатого скота (в сухой массе) получается 250—350 кубических метров биогаза Применение такой технологии позволит решить ряд сложившихся в хозяйствах проблем по хранению и обеззараживанию отходов жизнедеятельности, по организации очистных сооружений, позволит избежать загрязнения окружающей среды (почвы и подземных вод) и распространения неприятного запаха.

Развитие малого предпринимательства.

Поселение характеризуется низкой предпринимательской активностью. Несмотря на невысокий уровень развития малого бизнеса, именно он способен обеспечить рост доходов населения, улучшить качество его жизни, создать новые рабочие места, а также достаточно быстро дать дополнительные доходы в местный бюджет.

Поэтому важным направлением экономического развития поселения является формирование предпринимательского потенциала, создание малых и средних предприятий в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности (в том числе пищевой), потребительской сфере (розничная торговля, общественное питание, бытовые и др. платные услуги) и обеспечение их необходимой инфраструктурой. В качестве одного из инструментов создания предпринимательского потенциала на территории поселения (увеличение числа малых предприятий, их оборота производимой продукции и доли занятого в малом бизнесе населения) является создание бизнес-инкубатора — организации, которая создаёт наиболее благоприятные условия для стартового развития малых предприятий путём предоставления комплекса услуг и ресурсов, включающего: обеспечение предприятий площадью на льготных условиях, средства связи, оргтехнику, необходимое оборудование, проводит обучение персонала, консалтинг и т.д. Комплекс услуг - секретарских, бухгалтерских, юридических, образовательных, консалтинговых – это одно из самых главных условий, потому что именно комплексность имеет значение для стартового развития малых предприятий.

Однако, учитывая, что создание бизнес-инкубатора в рамках одного поселения будет недостаточно неэффективным по причине невысокой численности населения муниципального образования наиболее предпочтительным является выбор одного из вариантов решения данной задачи:

- информирование населения о работе районного бизнес-инкубатора и привлечение молодых и инициативных людей к участию в его деятельности;

- создание в поселении филиала бизнес-инкубатора районного уровня;

- создание совместно с Мингрельским, Федоровским, Ольгинским сельскими поселениями бизнес-инкубатора межпоселенческого уровня.

Основной задачей бизнес-инкубатора является создание условий для становления малого предпринимательства и создание новых продуктивных рабочих мест в секторе малых производственных и инновационных предприятий. Его роль состоит не только в создании новых малых предприятий на территории муниципальных образований (так называемых «старт-апов»), но и в поддержке уже действующих предпринимателей (за счет оказания услуг, включая маркетинговые исследования, консультации, бизнес-услуги и т.п.). Эта роль инкубатора — как бизнес-центра и бизнес-консультанта — очень важна для небольших муниципалитетов, где еще не сложилась разветвленная инфраструктура услуг для предпринимательской деятельности.

Стоит отметить, что при участии муниципалитета в бизнес-инкубаторе в качестве учредителя или партнера, у него появляется возможность реализовывать собственную политику в экономической сфере, в частности, содействуя занятости населения и, косвенным образом, росту доходной части муниципального бюджета. Поддерживая начинающих предпринимателей, бизнес-инкубаторы занимаются непосредственным созданием новых предприятий и рабочих мест.

Как отмечалось выше, развитие предпринимательства повышает инвестиционную привлекательность территории, а привлечение инвесторов является одной из основных задач муниципалитетов. Однако при решении этой проблемы большинство из них сталкивается с рядом серьезных трудностей. С одной стороны, в Краснодарском крае присутствуют все необходимые элементы финансовой инфраструктуры — банки, страховые и лизинговые компании, пенсионные фонды, фонды по поддержке предпринимательства. С другой стороны, доступ к инвестиционным ресурсам на хороших условиях в большинстве случаев имеют только средние и крупные предприятия, занимающие устойчивые позиции на рынке, а у начинающих предпринимателей практически нет шансов привлечь финансовые ресурсы для своих проектов на «разумных» условиях, и они вынуждены искать дополнительные источники финансирования. В такой ситуации бизнес-инкубатор может оказать начинающим предпринимателям содействие в привлечении кредитов и займов, использовав следующий механизм: выступив в качестве гаранта возврата кредита, инкубатор контролирует целевое использование средств, а предприниматель с первых шагов получает знания о работе с традиционными источниками финансирования.

С другой стороны, бизнес-инкубаторы могут оказать помощь инвесторам, консультируя их по вопросам приоритетности развития тех или иных видов бизнеса на территории муниципального образования, или предлагая им конкретные инвестиционные проекты, разработанные предпринимателями и прошедшие соответствующую экспертизу. Также инкубаторы могут самостоятельно инициировать создание предприятий по выпуску совершенно новых продуктов или услуг в результате изучения тенденций развития рынка, знания опыта работы в других муниципалитетах и регионах и обмена информацией с муниципальными властями.

Иными словами, все вышесказанное свидетельствует о том, что создание и функционирование бизнес-инкубаторов является действенным инструментом повышения эффективности муниципальной политики, как в сфере поддержки малого предпринимательства, так и в сфере реализации социально-экономической политики муниципального образования.

## 2. ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Современное состояние. Численность постоянного населения Варнавинского сельского поселения на 01.01.2010 года составляет 1,3 тыс. человек (1,5% от общей численности Абинского района).

Плотность населения на проектируемой территории составляет 17,0 чел/км2.

Варнавинское сельское поселение входит в состав Абинского района и включает в себя 2 населенных пункта: административный центр село Варнавинское, хутор Садовый.

Характеристика населенных пунктов, 
входящих в состав Варнавинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Площадь населенного пункта, га | Плотность населения населенных пунктов, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Варнавинское | 1263 | 397,82 | 3,2 |
| 2 | хутор Садовый | 67 | 33,29 | 2,0 |
|  | ВСЕГО | 1330 | 431,11 | 3,1 |

Варнавинское сельское поселение относится к категории муниципальных образований с невысокой численностью населения. Большая часть населения (95% населения) концентрируется в административном центре село Варнавинское. Хутор Садовый относится к категории малых сельских населенных пунктов, в нем проживает 67 человек (менее 200 человек), а село Варнавинское — к большим (от 1 до 5 тыс. человек). Плотность населения в границах административного центра невысока и в среднем по поселению составляет 3,1 чел/га).

Динамика численности населения сельского поселения в период с 2002 по 2010 годы  характеризуется снижением населения с 2002 по 2009 год на 217 человек (16%), однако за 2009 год число жителей резко увеличилось на 188 человек и на начало 2010 года составило 1330 человек. Что касается самих населенных пунктов, то село Варнавинское за рассматриваемый период незначительно увеличилось, а хутор Садовый, напротив, сократился почти в 2 раза — с 124 в 2002 году до 67 человек к 2010 году.

Анализ демографических процессов сельских поселений Абинского района показал, что по сравнению с другими муниципалитетами края для сельской местности данного района характерна как высокая рождаемость, так и высокая смертность. В рассматриваемый период 2005-2009 годы наблюдается рост рождаемости — с 10,6 до 13,7 человек на 1000 населения и снижение смертности — с 19,2 до 16,5 человек на 1000 населения. Естественный прирост населения до сих пор остается отрицательным, однако, наблюдается определенный тренд снижения естественный убыли.

Что касается проектируемой территории, то согласно информации, предоставленной администрацией поселения, за последние период 1990-2009 годы средний коэффициент рождаемости составил 10,8 человек на 1000 населения, а средний коэффициент смертности — 14,7 чел. на 1000 населения, миграционный прирост — 22,7 чел. на 1000 населения, а миграционная убыль — 6,9 чел. на 1000 населения.

Динамика численности населенных пунктов 
Варнавинского сельского поселения

| Название населенного пункта | 2002 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варнавинское сельское поселение | 1359 | 1348 | 1220 | 1220 | 1142 | 1330 |
| село Варнавинское | 1235 | 1243 | 1140 | 1140 | 1084 | 1263 |
| хутор Садовый | 124 | 105 | 80 | 80 | 58 | 67 |

Информация о естественном и 
миграционном движении населения Варнавинского сельского поселения*

|  | 01.01.1990 | 01.01.1995 | 01.01.2000 | 01.01.2001 | 01.01.2002 | 01.01.2003 | 01.01.2004 | 01.01.2005 | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 1018 | 1291 | 1204 | 1258 | 1263 | 1256 | 1247 | 1290 | 1293 | 1290 | 1308 | 1324 |
| Изменение численности постоянного населения, чел. |
| Родилось, чел | 16 | 9 | 8 | 14 | 13 | 14 | 17 | 8 | 9 | 12 | 17 | 24 |
| Умерло, чел | 12 | 17 | 21 | 19 | 15 | 32 | 16 | 14 | 26 | 21 | 13 | 16 |
| Прибыло, чел | 86 | 204 | 78 | 28 | 13 | 9 | 48 | 9 | 17 | 30 | 12 | 16 |
| Убыло, чел | 34 | 18 | 11 | 18 | 18 | - | 6 | - | 3 | 3 | - | - |
| Коэффициент естественного и миграционного прироста населения, чел. на 1000 населения |
| Рождаемость | 15,7 | 7,0 | 6,6 | 11,1 | 10,3 | 11,1 | 13,6 | 6,2 | 7,0 | 9,3 | 13,0 | 18,1 |
| Смертность | 11,8 | 13,2 | 17,4 | 15,1 | 11,9 | 25,5 | 12,8 | 10,9 | 20,1 | 16,3 | 9,9 | 12,1 |
| Естественный прирост населения, | 3,9 | -6,2 | -10,8 | -4,0 | -1,6 | -14,3 | 0,8 | -4,7 | -13,1 | -7,0 | 3,1 | 6,0 |
| Миграционный прирост | 84,5 | 158,0 | 64,8 | 22,3 | 10,3 | 7,2 | 38,5 | 7,0 | 13,1 | 23,3 | 9,2 | 12,1 |
| Миграционная убыль | 33,4 | 13,9 | 9,1 | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| Миграционный прирост (убыль) населения | 51,1 | 144,1 | 55,6 | 7,9 | -4,0 | 7,2 | 33,7 | 7,0 | 10,8 | 20,9 | 9,2 | 12,1 |
| Общий прирост населения | 55,0 | 137,9 | 44,9 | 4,0 | -5,5 | -7,2 | 34,5 | 2,3 | -2,3 | 14,0 | 12,2 | 18,1 |

* По информации, предоставленной администрацией Варнавинского сельского поселения.

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу 10-15 лет без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности населения.

В целом демографическая ситуация в Варнавинском сельском поселении повторяет районные и краевые проблемы и обстановку большинства районов Краснодарского края.

По причине того, что в последнее десятилетие в поселении наблюдается значительное сокращение населения, средний размер семьи в поселении низкий и составляет 2,7-2,9 человек. Характер рождаемости в настоящее время определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка на одну семью).

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала поселения играет механическое движение населения (миграция). За последние 4 года на территории поселения наблюдается миграционный прирост населения.

Возрастная структура населения Варнавинского сельского поселения

| Категория населения | Численность, чел. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 240 | 18,1 |
| - трудоспособного возраста | 767 | 57,7 |
| - старше трудоспособного возраста | 323 | 24,2 |
| Всего | 1330 | 100,0 |

Возрастная структура Варнавинского сельского поселения*

| Населенный пункт | Численность постоянного населения | Численность временного населения | Население младше трудоспособного возраста | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Численность, занятых в экономике (% от числах трудоспособных) | от 1 до 6 лет | от 7 до 10 лет | от 11 до 15 лет | от 16 до 17 лет | от 7 до 17 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность, чел. | 1348 | - | 221 | 811 | 316 | 900 | 89 | 64 | 54 | 12 | 132 |
| Доля, % | 100,0 |  | 16,4 | 60,2 | 23,4 | 66,8 | 6,6 | 4,7 | 4,2 | 0,9 | 9,8 |

*По информации предоставленной администрацией Варнавинского сельского поселения

Анализ трудового потенциала. Численность работающего населения в поселении – 900 чел, что составляет 66,8 % от общей численности населения.

Структура занятости населения Варнавинского сельского поселения, чел.*

| Наименование поселения/ населенного пункта | Количество жителей, чел. | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | Занятое население в трудоспособном возрасте | Незанятое население, в том числе безработные граждане, состоящие на учете | Группа риска (злоупотребление спиртными напитками и т.д.) | Общий уровень безработицы,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Занято всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | Работающие в экономике | Занято в ЛПХ, реализующие продукцию | Неработающие женщины по уходу за детьми | Работающие за пределами района | Студенты | В армии | Лица, занятые по уходу за инвалидами и престарелыми | Неработающие пенсионеры-льготники |  |  |  |
| Численность возрастных групп | 1348 | 811 | 1113 | 900 | 82 | 38 | 20 | 32 | 3 | 8 | 30 | 8 | 32 | 0,98 |

*По информации предоставленной администрацией Варнавинского сельского поселения

Проведенный анализ сложившейся в поселении демографической ситуации показал, что:

- в период с 2002 по 2009 снизилась с 1359 до 1142 человек, а к 2010 году вновь выросла до 1330 человек.

- в целом для поселения характерна естественная убыль населения, однако в последние годы прослеживается тенденция ее снижения;

- для поселения характерен регрессивный тип возрастной структуры населения с относительно низкой долей населения молодых возрастов (что свидетельствует о слабом приросте населения) и относительно высокой долей населения старших возрастов (что оправдывает высокую смертность населения);

- доля трудоспособного населения ниже по сравнению с общекраевым показателями (57,7% в поселении против 61,2% в крае).

Прогноз перспективной численности населения. Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Варнавинского сельского поселения учитываются положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года» и «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года», где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены: повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивое увеличение численности населения поселения.

Прогноз численности населения произведен по следующим проектным этапам:

- I очередь – ориентировочно до 2020 год;

- расчетный срок – ориентировочно до 2030 год.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2010 год.

При выполнении прогноза численности населения проектом использованы следующие материалы:

- данные по Всероссийской переписи населения 2002 года (статистический сборник «Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по Краснодарскому краю»);

- сведения о численности населения, естественном и механическом движении населения по Абинскому району (статистические сборники «Районы и города Краснодарского края » с 2002 г. по 2010 г.).

Проведенный территориальный анализ поселения показал, что населенные пункты имеют потенциал для территориального развития, что обеспечивает возможность их численного увеличения, как за счет прирезаемых участков земель населенных пунктов, так и за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Основными показателями в прогнозе являются существующая и прогнозная численность населения Варнавинского сельского поселения.

Существующая численность поселения принята согласно официальной статистической информации Краснодарского края «Сельские населенные пункты в Краснодарского края на 1 января 2010 года».

Прогноз численности населения проведен с учетом заложенных тенденций в схеме территориального планирования Абинского района Краснодарского края.

Расчет основных показателей демографической ситуации проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последнее время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось анализу ряда социальных и экономических показателей районного и поселенческого уровня, в частности, учитывались занятость населения, уровень его жизни, миграционная привлекательность территории, устойчивость существующей экономической структуры на перспективу, экономико-, и политико-географическое положение региона, природно-ресурсный потенциал территории, комфортность природной среды и т. д.

В прогнозе численности населения заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением в Краснодарском крае и непосредственно в Абинском районе эффективной демографической и миграционной политики:

- рост уровня рождаемости;

- снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

- рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

- рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции (преимущественно в период 2015-2025 гг.).

После этого, основываясь на обозначенных тенденциях и факторах, с учетом сложившейся динамики численности населения, были рассчитаны показатели естественного и миграционного движения населения на расчетный срок до 2030 года, в том числе прогнозируется:

- увеличение общего коэффициента рождаемости с 12,8 человек на 1000 населения в 2011 году до 13,3 человек на 1000 населения к 2030 году;

- снижение смертности с 16,2 человек на 1000 населения в 2010 году до 12,0 человек на 1000 населения к 2030 году.

Основные тенденции естественного и миграционного движения населения.

| Наименование показателя | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость, чел. на 1000 населения | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,3 |
| Смертность, чел. на 1000 населения | 16,2 | 14,6 | 12,6 | 12,0 |
| Естественный прирост, чел. на 1000 населения | -3,4 | -1,7 | 0,4 | 1,3 |
| Миграционный прирост, чел. на 1000 населения | 7,9 | 10,3 | 11,0 | 12,0 |

На основе сложившейся ситуации и заложенных тенденций демографической и миграционной активности, с помощью метода «передвижки возрастов» были определены половозрастные изменения в структуре населения на перспективу, в результате которых была получена проектная возрастная структура населения на расчетный срок до 2030 года.

Прогнозируемое изменение половозрастной структуры (ПВС) поселения с 2010 по 2030 годы характеризуются:

- увеличением доли населения моложе трудоспособного возраста на 2,8%;

- уменьшением доли населения трудоспособного возраста на 3,7%;

- увеличением доли населения старше трудоспособного возраста на 0,9%.

Прогноз динамики возрастной структуры населения 
Варнавинского сельского поселения

| Возрастная группа населения | 2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 18,1 | 19,3 | 20,3 | 20,6 | 20,8 |
| - трудоспособного возраста | 57,7 | 56,4 | 54,9 | 54,0 | 54,1 |
| - старше трудоспособного возраста | 24,2 | 24,4 | 24,8 | 25,4 | 25,1 |

Опираясь на заложенные тенденции и расчетные показатели демографической и миграционной активности, была определена проектная численность населения Варнавинского сельского поселения, которая к расчетному сроку составит 1,6 тыс. человек.

Прогноз численности и возрастной структуры 
населения Варнавинского сельского поселения.

| Возрастная группа населения | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность Варнавинского сельского поселения, в том числе | 1330 | 1355 | 1414 | 1496 | 1600 |
| - моложе трудоспособного возраста | 240 | 261 | 287 | 308 | 333 |
| - трудоспособного возраста | 767 | 764 | 776 | 808 | 865 |
| - старше трудоспособного возраста | 323 | 330 | 351 | 380 | 402 |

Генеральным планом предлагается развитие всех населенных пунктов. Наибольший прирост населения прогнозируется в административном центре.

Существующая и проектная численность Варнавинского сельского поселения.

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел. | Прогноз на расчетный срок, чел. | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| село Варнавинское | 1263 | 1480 | 217 |
| хутор Садовый | 67 | 120 | 53 |
| ВСЕГО | 1330 | 1600 | 270 |

Существующие и проектные показатели станицы Бесстрашной

| № п/п | Наименование населенного пункта | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Площадь, га | Плотность населения, чел/га | Численность населения, чел. | Площадь, га | Плотность населения, чел/га |
| 1 | село Варнавинское | 1263 | 397,82 | 3,2 | 1480 | 403,26 | 3,7 |
| 2 | хутор Садовый | 67 | 33,29 | 2,0 | 120 | 41,7 | 2,9 |
|  | ВСЕГО | 1330 | 431,11 | 3,1 | 1600 | 444,96 | 3,6 |

Современная и прогнозная численность населенных пунктов 
Варнавинского сельского поселения

## 3. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ВАРНАВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 3.1.  Баланс земель по категориям

Территория Варнавинского сельского поселения в административных границах, установленных на основании закона Краснодарского края от 3 сентября 2007 года № 1317-КЗ "О внесении изменений в Закон Краснодарского "Об установлении границ муниципального образования Абинский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края, составляет 6 623,85 га.

В настоящее время в границах муниципального образования земли распределены следующим образом:

- земли сельскохозяйственного назначения – 5 361,31 га;

- земли населенных пунктов – 431,11 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта и др. – 11,5 га;

- земли лесного фонда – 279,7 га;

- земли водного фонда – 540,22 га;

На расчетный срок генеральным планом определены территории для развития селитебных, рекреационных и производственных зон.

Проектный прирост постоянного населения на расчетный срок прогнозируется  в селе Варнавинском 217 чел., в х. Садовый 53 чел. Для расчета площади территории для развития селитебной зоны на расчетный срок генерального плана принята плотность населения 15 чел/га. Генеральным планом под проектируемые жилые зоны определено 18,0 га территории.

Для развития населенных пунктов на расчетный срок данным проектом генерального плана определен перевод в земли населенных пунктов земель следующих категорий:

- земель сельскохозяйственного назначения – 10,7 га;

- промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения – 3,35 га.

Под размещение и развитие кладбищ, находящихся вне границ населенных пунктов данным проектом генерального плана определен перевод в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения земель следующих категорий:

- земель сельскохозяйственного назначения – 1,4 га;

- земель населенных пунктов – 0,2 га.

Перевод площадей из земель лесного фонда в другие категории проектом не предусмотрен.

Далее в таблице представлен баланс земель в границах муниципального образования Варнавинское сельское поселение.

Баланс земельного фонда 
Варнавинского сельского поселения по категориям

| №пп | Категории земель | Существующее положение | На расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % | Площадь, га | % |
| 1 | Земли населенных пунктов | 431,11 | 6,5 | 444,96 | 6,7 |
| 2 | Земли лесного фонда | 279,7 | 4,2 | 279,7 | 4,2 |
| 3 | Земли водного фонда | 540,22 | 8,2 | 540,22 | 8,2 |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного спецназначения | 11,5 | 0,2 | 9,75 | 0,1 |
| 5 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5 361,31 | 80,9 | 5 349,21 | 80,8 |
| 8 | Всего земель в границах муниципального образования | 6 623,84 | 100,0 | 6 623,84 | 100,0 |

### 3.2. Архитектурно-планировочная организация территории

Данным проектом предусмотрены мероприятия по рациональному формированию планировочной и пространственной структур планируемой территории  путем ее функционального зонирования с учетом территориальных особенностей и планировочных ограничений.

В целом планируемая организация территории предусматривает структурирование сложившихся территориальных зон и органичное их продолжение путем освоения свободных территорий.

Проектируемая транспортная структура является органичным развитием сложившейся структуры с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог общего пользования.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса. Транспортный каркас проектируемой территории в настоящее время представлен автодорогами общего пользования различных направлений.

Основной планировочной осью территории поселения является проходящая с юга на север автодорога "г.Абинск - Варнавинское водохранилище", связывающая центр сельского поселения с районным центром. Главной водной артерией является река Сухой Аушедз.

Село Варнавинское расположено в северо-восточной части Абинского района и западной части Варнавинского сельского поселения на расстоянии 25 км от г. Абинска и является административным центром сельского поселения.

Село Варнавинское расположено в геоморфологической области известной под названием "Закубанские плавни" – левобережная пойма реки Кубани. Территория населенного пункта характеризуется ровным рельефом с небольшими уклонами, так как село находится вблизи Варнавинского водохранилища. Также наблюдается высокое состояние грунтовых вод с периодическим подтоплением отдельных участков.

В юго-восточной части села протекает Лейкин Ерик.

Основной планировочной осью населенного пункта является автодорога общего пользования " г.Абинск - Варнавинское водохранилище".

Жилой фонд представлен одноэтажными жилыми домами, в основном индивидуального строительства, с большими приусадебными участками.

Село Варнавинское представляет собой населенный пункт, вытянутый с запада на восток и имеющий сложившуюся сетку улиц. Общественный и культурный центр сформирован в центре села по ул. Красной такими объектами, как клуб, школа, детский сад, административное здание, почта.

Данным генеральным планом предложено структурирование территории села Варнавинского путем выделения основных и второстепенных жилых улиц. Развитие селитебных зон предусмотрено преимущественно в юго-западной, а также западной и северной частях населенного пункта. Общественный центр сформирован на базе существующих объектов общественно-делового назначения вдоль ул. Красной. Проектом предлагается строительство детского сада на 50 мест и общественного центра с пунктом бытового обслуживания в новой жилой зоне в юго-западной части населенного пункта. На улице Красной проектом предлагается дополнить общественную зону кафе, магазином, сквером и реконструировать дом культуры. На базе существующего фельдшерско-акушерского пункта по ул. Красной планируется организация врачебной амбулатории.

В северо-западной части населенного пункта на пер. Новый планируется размещение плоскостных спортивных сооружений и детских игровых площадок. В восточной части села предусматривается организация рекреационной зоны с возможностью отдыха у воды и размещения рыболовецких и охотничьих баз отдыха.

Производственная зона, сложившаяся на южной окраине села представлена мельницей, мехмастерскими, гаражами и складом ГСМ. В северной части населенного пункта вдоль улицы Пролетарской размещен центральный ток. К северо-востоку от населенного пункта расположена молочно-товарная ферма.

Генеральным планом предлагается строительство пожарного депо на 1 автомобиль в юго-западной части с. Варнавинское.

Для всех предприятий планируется организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

На расстоянии 600 метров к востоку от населенного пункта размещены рисовые чеки.

Свалка мусора находится на расстоянии более 1000 метров к югу от населенного пункта. Проектом предусмотрена ее рекультивация. Северо-восточнее селитебной территории и севернее МТФ расположено кладбище традиционного захоронения, подлежащее расширению на расчетный срок.

Хутор Садовый расположен на расстоянии 10 км к северу от села Варнавинское. Хутор представляет собой небольшой компактный населенный пункт, расположенный в изгибе реки Сухой Аушедз.

Жилая застройка представлена индивидуальными домами с большими приусадебными участками. Общественный цент в хуторе не сформирован.

Генеральным планом определено структурирование планировочной системы населенного пункта путем выделения основных и второстепенных жилых улиц. Проектом предложено размещение проектируемых селитебных территорий в северной части хутора. Общественно-деловую зону планируется организовать в центральной части населенного пункта, где разместятся сельский клуб, фельдшерско-акушерский пункт, магазин. Также здесь планируется организация спортивных плоскостных сооружений, размещение детских игровых площадок и сквера.

Коммунально-складская зона в западной части хутора представлена производственной сельскохозяйственной базой. Проектом предлагается развитие данной зоны в южном направлении и размещение здесь производственных и коммунально-складских объектов не выше IV класса опасности с санитарно-защитной зоной не более 100 м.

### 3.3. Функциональное зонирование территории

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития Варнавинского сельского поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование территории Варнавинского сельского поселения:

- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей среды;

- предусматривает территориальное развитие жилых, общественно-деловых, коммунально-скдаских и рекреационных зон;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки Варнавинского сельского поселения.

Для развития на расчетный срок генеральным планом поселения определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона специального назначения;

- зона сельскохозяйственного назначения;

- зона леса;

- зона многофункционального назначения.

Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функциональных зон в них выделены подзоны.

### Жилая зона.

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Новое жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять посредством организации зон низкоплотной усадебной застройки индивидуальными жилыми домами с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,09 га до 0,15 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

В данном проекте был произведен расчет требуемой площади территорий для расселения прогнозного прироста населения по каждому населенному пункту с учетом расселения на частично освоенных жилых территориях.

Проектный прирост постоянного населения на расчетный срок прогнозируется  в с. Варнавинском - 217 чел, в х. Садовом - 53 чел.

Расчетный показатель плотности населения принят - 15 чел/га.

Таким образом, общая площадь жилых зон в границах Варнавинского сельского поселения на расчетный срок составит 159 га, планируемое увеличение составит 18 га. Для развития на пострасчетный период генеральным планом предусмотрены резервные территории для развития жилых зон общей площадью 1,2 га.

Параметры жилой зоны.

| №пп | Населенный пункт | Существующий показатель, га | Проектируемый, га | Всего на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Варнавинское | 121 | 16 | 137 |
| 2 | х.Садовый | 20 | 2 | 22 |
| 3 | ВСЕГО | 141 | 18 | 159 |

### Общественно-деловая зона.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Совершенствование системы социального и культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составной частью развития поселения. Генеральным планом на расчетный период предусматривается развитие зон общественно-делового назначения путем размещения общественных подцентров на территориях населенных пунктов поселения.

На новых отведенных под зону общественно-делового назначения территориях проектом предусмотрено размещение таких объектов, как:

- в с. Варнавинском – детский сад на 50 мест, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания, магазины товаров повседневного спроса, на базе существующего фельдшерско-акушерского пункта организация врачебной амбулатории;

- в х. Садовом – фельдшерско-акушерский пункт, магазин товаров повседневного спроса.

Таким образом, на расчетный период общая площадь зоны общественно-делового назначения увеличится на 1,7 га  и составит 4,9 га.

Параметры общественно-деловой зоны.

| №пп | Населенный пункт | Существующий показатель, га | Проектируемый, га | Всего на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Варнавинское | 3,2 | 1,4 | 4,6 |
| 2 | х. Садовый | - | 0,3 | 0,3 |
| 3 | ВСЕГО | 3,2 | 1,7 | 4,9 |

### Зона рекреационного назначения.

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

- зона туристско-рекреационного назначения;

- зона спортивного назначения;

- зона озеленения общего пользования;

- зона лесопарка.

Данным проектом выделены зоны туристско-рекреационного назначения и предусмотрено размещение объектов рекреации и туризма вблизи существующих водоемов (рыболовецкие и охотничьи базы отдыха). Планируется, что проектируемые объекты будут обеспечивать потребности местного населения и частично соседних муниципальных образований.

Озеленение общего пользования занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, парки, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного назначения.

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение сохраняемых существующих плоскостных объектов, а также проектируемых спортивных площадок.

Таким образом, генеральным планом на расчетный срок выделено 12,3 га территорий под зону рекреационного назначения, в том числе для размещения туристско-рекреационных объектов – 8,5 га.

Параметры зоны рекреационного назначения.

| №пп | Населенный пункт | Существующий показатель, га | Всего на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | зона курортного и туристско-рекреационного назначения | зона спортивного назначения | зона озеленения общего пользования | зона курортного и туристско-рекреационного назначения | зона спортивного назначения | зона озеленения общего пользования |
| 1 | с. Варнавинское | - | 0,3 | - | 5,0 | 0,5 | 0,7 |
| 2 | х. Свободный | - | - | - | - | 0,8 | 1,8 |
| 3 | За границами населенных пунктов | - | - | - | 3,5 | - | - |
| 4 | ВСЕГО | - | 0,3 | - | 8,5 | 1,3 | 2,5 |
|  |  | 0,3 | 12,3 |

Зона лесопарка обозначена на территории земель лесного фонда в юго-восточной части поселения, площадь ее составляет 301,64 га. С учетом лесопарковой зоны площадь зоны рекреационного назначения составит 313,94 га.

### Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Основной задачей данной функциональной зоны является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных транспортных магистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий.

В составе данной зоны генеральным планом  выделены подзоны:

- зона размещения объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и производства не выше V класса опасности;

- зона размещения объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и производства не выше IV класса опасности;

- зона размещения объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и производства не выше III класса опасности;

- зона размещения водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- зона размещения  очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона производственного и коммунально-складского назначения предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани и т.д.).

Генеральным планом предлагается строительство пожарного депо на 1 автомобиль в юго-восточной части с. Варнавинское.

Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая отрасль. Планируемая категория опасности – III, IV, V классы, с размерами санитарно-защитных зон 300-50 м.

С целью наиболее рационального использования земель проектом предложена централизованная организация зон коммунально-складского и производственного назначения и предусмотрены территории для их размещения с учетом требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- ликвидация или перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения улиц и дорог общего пользования, а также распределительных сетей инженерной инфраструктуры. Общая площадь указанной зоны с учетом развития сети автомобильных дорог составит 82,0 га.

Зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры предназначена для размещения магистральных и подводящих инженерных сетей (газопроводов, линий электропередачи).

Зона размещения водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения предназначена для размещения и развития водозаборов, согласно требуемым техническим регламентам и нормам, а также создания необходимых санитарных условий эксплуатации данных объектов.

Зона размещения очистных сооружений предназначена для размещения современных очистных систем хозяйственно-бытовой канализации всех населенных пунктов. На расчетный срок площадь данной зоны составит 1 га.

На расчетный срок предусмотрено увеличение площади земель, занимаемых зонами  производственной, инженерной и транспортной инфраструктур на 110 га. Общая площадь данной зоны в границах поселения составит 132 га.

Для развития на пострасчетный период генеральным планом предусмотрены резервные территории общей площадью 10 га.

На последующих стадиях проектирования при размещении конкретных объектов в данной функциональной зоне необходимо учитывать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

### Зона специального назначения.

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящем генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального назначения:

- зона размещения кладбища традиционного захоронения;

- санитарно-защитная зона (озеленение санитарно-защитного назначения).

В границах Варнавинского сельского поселения расположены 2 кладбища: в 360 м к северу от села Варнавинское и в 1,2 км к северо-западу от х. Садовый.

На расчетный срок генеральным планом предусмотрено сохранение действующих кладбищ с возможностью их расширения. Зарезервировано для развития кладбищ традиционного захоронения территорий общей площадью 0,9 га.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учётом санитарной классификации, результатов расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - натурных исследований.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по модернизации существующих предприятий с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду и близлежащую жилую застройку, и организация санитарно-защитных разрывов, территории которых подлежат обязательному озеленению густокронными породами деревьев, обладающих фитонцидными свойствами.

Генеральным планом на расчетный срок определено для зоны специального назначения 44 га территорий.

Зона леса.

В границах поселения к зоне леса генеральным планом отнесены территории Государственного лесного фонда. Площадь данной зоны составляет 279,7 га. На расчетный срок генеральным планом предусмотрено сохранение площади зоны леса.

## 4. РАСЧЕТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Варнавинском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Цель данной части проекта — формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей поселения.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;

- объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

- объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного значения.

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на основании Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных Постановлением ЗСК от 24 июня 2009 г. № 1381-П, были произведены расчеты проектных показателей на расчетный срок.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Варнавинское сельское поселение на расчетный срок

| № пп | Наименование | Единица измерения | Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, приложение №6 таб. 1, СНиП 2.07.01.89*) | Норма-тивная потреб-ность | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохра-няемая | требуется запроектировать |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | Процент обеспеченности: 85% от числа детей в возрасте 1-6 лет | 110 | 59 | 51 |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 17 лет) | мест | 1-9кл.-100% 10-11кл-75% или 140 мест на 1 тыс. чел. | 211 | 202 | 9 |
| 3 | Внешкольные учреждения, в том числе | место | 10% от общего числа школьников | 22 | н/д | 22 |
| Учреждения здравоохранения |
| 4 | Стационарные больницы для взрослых, | коек | 10,2 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения | 16 | 0 | 16 |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. постоянного населения | 29 | 0 | 29 |
| 6 | Аптеки | м2 общей площади | 10 на 1 тыс. населения | 22 | 0 | 22 |
| 7 | Станции скорой медицинской помощи, | автомобилей | 0,1 на 1 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |
| Учреждения социального обслуживания населения |
| 8 | Детские дома-интернаты | место | 3 на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Дома-интернаты для престарелых с 60 лет | место | 28 на 1 тыс. населения с 60 лет | 9 | 0 | 9 |
| 10 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест | 1 на 1 тыс. населения с 18 лет | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | 60 на 1тыс. населения после 60 лет | 20 | 0 | 20 |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | чел | 0,5 на 1тыс. чел всего населения | 1 | 0 | 1 |
| Учреждения культуры |
| 13 | Помещения для культурно-массовой воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м2 | 50 на 1 тыс. населения | 80 | 0 | 80 |
| 14 | Сельские библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 6,4 | н/д | 6,4 |
|  |  | мест | 3 на 1 тыс. населения | 10 | 10 | 0 |
| 15 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей | 128 | 100 | 28 |
| Спортивные сооружения |
| 16 | Территории физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,7 на 1 тыс. чел. | 1,1 | н/д | 1,1 |
| 17 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади | 80 на 1 тыс. чел. | 128 | 0 | 128 |
| 18 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 128 | н/д | 128 |
| 19 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 площади пола зала | 80 на 1 тыс. чел. | 128 | 0 | 128 |
| 20 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел. | 40 | 0 | 40 |
| 21 | Плоскостные спортивные учреждения | м2 | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 3119 | н/д | 3119 |
| 22 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 на 1 тыс. чел. | 16 | 0 | 16 |
| 23 | Спортивно-досуговые центры | м2 площади пола зала | 300 на 1 тыс. чел. | 480 | 0 | 480 |
| Учреждения торговли и общественного питания |
| 24 | Магазины | м2 торговой площади | 280 на 1 тыс. чел. (для городских поселений), | 480 | 70 | 410 |
| 25 | Рыночные комплексы розничной торговли | м2 торговой площади | 40 на 1 тыс. чел. | 64 | 0 | 64 |
| 26 | Магазины кулинарии | м2 торговой площади | 6 на 1 тыс. чел. | 10 | 0 | 10 |
| 27 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 64 | 0 | 64 |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 28 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 9 на 1 тыс. чел. | 11 | 0 | 11 |
| 29 | Прачечные | кг белья в смену | 120 на 1 тыс. чел. | 96 | 0 | 96 |
| 30 | Химчистки – фабрики химчистки | кг вещей в смену | 11,4 на 1 тыс. чел. | 6 | 0 | 6 |
| 31 | Банно-оздоровительный комплекс | место | 5 на 1 тыс. чел. | 11 | 0 | 11 |
| Предприятия коммунального обслуживания |
| 32 | Гостиницы коммунальные | место | 6 на 1 тыс. чел. | 10 | 0 | 10 |
| 33 | Пожарные депо | машин | 0,2 на 1 тыс. чел. | 0 |  | 0 |
| 34 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 0,4 |  | 0,4 |
| 35 | Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 на 0,3 млн. жителей / 1на поселение | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Дом траурных обрядов |  | 1 на 0,3 млн. жителей / 1на поселение | 1 | 0 | 1 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 37 | Отделения связи | объект | 1 на 9 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Отделение, филиалы банков | операционная касса | 0,5 на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |

Предложения по размещению учреждений соцкультбыта в разрезе населенных пунктов

| № пп | Наименование | Единица измерения | Норма по Нормативам градпроектирования КК, СНиП 2.07.01.89* (Принятые нормативы) | Требуется дополнительно запроектировать на расчетный срок, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | село Варнавинское | хутор Садовый |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | % обеспеченности: 85% в городских и сельских поселениях | 50 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 15 лет) | мест | 1-9кл.-100% 10-11кл-75% или 140 мест на 1 тыс.чел. | 0 | 0 |
| 3 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. постоянного населения | 30 | 0 |
| 4 | Аптеки | м2 общей площади | 14 на 1 тыс населения | 23 |  |
| 5 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей | 30 | 0 |
| 6 | Территории физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,7 на 1 тыс.чел. | 1,0 | 0,1 |
| 7 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 130 | 0 |
| 8 | Плоскостные спортивные учреждения | м2 | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 2900 | 200 |
| 9 | Предприятия повседневной торговли (на территориях малоэтажной застройки) | м2 торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 380 | 30 |
| 10 | Рыночные комплексы розничной торговли | м2 торговой площади | 40 на 1 тыс. чел. | 65 | 0 |
| 11 | Предприятия общественного питания, ВСЕГО | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 65 | 0 |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 10 | 1 |
| 13 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 0,46 | 0,07 |

Образование. Сеть образовательных учреждений представлена 2-мя образовательными учреждениями: детским садом на 59 мест и средней общеобразовательной школой на 220 мест (в настоящее время обучается 454 ребенка).

Обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями в поселении составляет 63%. Существующей вместимости школы достаточно для обеспечения населения образовательными услугами.

Перечень дошкольных  образовательных учреждений

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждения (по проекту), чел. | Фактическая наполняемость учреждения, чел | Площадь земельного участка, м2 | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДОУ детский сад № 8 | с. Варнавинское, ул. Красная 64 а | 59 | 49 | 5348 | с. Варнавинское х. Садовый |

Перечень средних образовательных учреждений

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждения (по проекту), чел. | Фактическая наполняемость учреждения, чел | Площадь земельного участка, м2 | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-4 кл. | 5-9 кл. | 10-11 кл. |  |  |
| МОУ СОШ № 31 | с. Варнавинское, ул. Красная, 80 | 220 | 60 | 59 | 13 | 10000 | с. Варнавинское х. Садовый |

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема нехватки детских дошкольных учреждений может стать для поселения решающей в сфере образования. Её решение требует пересмотра существующей сети дошкольных и школьных учреждений со строительством новых или реконструкцией имеющихся объектов. Согласно проведенному прогнозу численности населения количество детей, дошкольного и школьного возраста к расчетному сроку увеличится как в численном, так и в процентном выражении.

Прогнозная оценка численности детей дошкольного (1-6 лет) 
и школьного возраста (7-17 лет) в МО Варнавинское сельское поселение.

| Годы | Количество лиц дошкольного (1-6 лет) возраста, чел. | % от всего населения | Количество лиц школьного (7-17 лет) возраста, чел. | % от всего населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 95 | 7,1 | 159 | 12,0 |
| 2015 | 106 | 7,8 | 165 | 12,2 |
| 2020 | 113 | 8,0 | 187 | 13,2 |
| 2025 | 119 | 8,0 | 205 | 13,7 |
| 2030 | 130 | 8,1 | 221 | 13,8 |

Генеральным планом предлагается полное обеспечение детей детскими дошкольными и школьными учреждениями, в связи с чем предусмотрена возможность проведения следующих мероприятий:

- строительство детского сада на 50 мест в с. Варнавинское;

Существующей вместимости школьных учреждений достаточно для обеспечения населения к расчетному сроку дошкольным образованием. Внешкольные учреждения, потребность в которых составляет 22 места, предлагается организовывать на базе имеющейся школы.

Здравоохранение. На территории проектируемого поселения медицинскую помощь оказывает фельдшерско-акушерский пункт в с. Варнавинское. Больничное обслуживание населения осуществляется в ЦРБ г. Абинск. Отделения скорой медицинской помощи на проектируемой территории нет. Ближайшая ССМП также расположена в районном центре г.. Абинск (14 км от с. Варнавинское, 22 км от х. Садовый).

Перечень медицинских учреждений 
 Варнавинского сельского поселения

| № | Наименование медицинского учреждения | Местоположение адрес | Площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФАП | с. Варнавинское, ул. Красная, 98 | 2500 |

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения на расчетный период генеральным планом определена нормативная потребность в койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях. В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации: количество койко-мест на 1000 жителей – 13,47, из них больничных – 10,2; мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 1000 жителей/смена) – 18,15.

На расчетный срок генерального плана имеющихся в поселении объектов здравоохранения недостаточно для обеспечения населения медицинскими услугами. Вследствие этого генеральным планом предусмотрен возможность проведения следующих мероприятий:

- организация на базе существующего ФАП в с. Варнавинское участковой больницы на 30 посещений в смену с учетом обслуживания х. Садовый;

- строительство станции скорой медицинской помощи на 1 автомобиль

- строительство ФАП в х. Садовый

Больничное обслуживание предполагается в ЦРБ г. Абинск. На расчетный срок генерального плана необходимо предусмотреть строительство аптеки торговой площадью 22 м².

Социальное обслуживание. Решение вопросов по организации предоставления социальных услуг является прерогативой муниципального образования Абинский район. В настоящее время на территории поселения отделений социального обслуживания населения нет.

При строительстве районных и краевых объектов социального обслуживания на территории Абинского района, необходимо предусмотреть обеспечение жителей Варнавинского сельского поселения местами в этих учреждениях, потребность которых, согласно Нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края, на расчетный срок составляет:

- 1 место в детских домах-интернатах;

- 9 мест в домах-интернатах для престарелых с 60 лет;

- 1 место в домах-интернатах для взрослых инвалидов с физическими нарушениями.

Местоположение и вместимость данных учреждений с учетом потребности других поселений определяется администрацией Абинского района.

Помимо этого, на расчетный срок муниципальному образованию необходимо обеспечить:

- 20 человек специальными жилыми домами и группами квартир для ветеранов войны и труда, одиноких престарелых;

- 1 человека специальными жилыми домами и группами квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей.

Учреждения культуры и искусства. Общей целью развития учреждений культуры является обеспечение и создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры на территории муниципального образования Варнавинского сельского поселения, организация библиотечного обслуживания населения, охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных в границах муниципального образования Варнавинского сельского поселения. Учреждения культуры проектируемой территории представлены МУК «Варнавинский культурно-досуговый центр», в состав которого входят Дом культуры на 100 мест и библиотека.

Перечень учреждений культуры по состоянию на 1 января 2011 г.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес место-нахождения | Вместимость (мест, томов, экспонатов т.д.) | Площадь земельного участка, м2 | Какие населённые пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУК «Варнавинский КДЦ» | с. Варнавинское, ул. Красная, 75 | 100 мест | 3500 | с. Варнавинское х. Садовый |
| 2 | МУК «Варнавинская библиотека» | с. Варнавинское, ул. Красная, 75 | 10 мест | - | с. Варнавинское х. Садовый |

На расчетный срок генерального плана предлагается осуществить реконструкции существующего Дома культуры с увеличением его вместимости на 30 мест.

Как в настоящее время, так и на расчетный срок, имеющиеся клубные учреждения в полной мере удовлетворяют потребности населения.

Спортивные объекты. Спортивная база поселения представлена 2 спортивными сооружениями, из них: 1 детская площадка, 1  спортивный зал МОУ СОШ № 31.

Перечень учреждений и сооружений спорта

| № | Название | Принадлежность | Адрес | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал | МОУ СОШ № 31 | с. Варнавинское, ул. Красная,80 |  |
| 2 | Детская площадка | Администрация Варнавинского сельского поселения | с. Варнавинское, ул. Красная,75 |  |

Перечисленные спортивные объекты нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального образования.

В целях обеспечения минимальной потребности населения Варнавинского сельского поселения в объектах спортивной инфраструктуры на расчетный срок генеральным планом предусмотрены территории физкультурно-спортивных сооружений. Общее количество спортивных сооружений с учетом существующих объектов на расчетный срок должно составить:

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью 130 м2;

- спортивные залы общего пользования площадью не менее 130 м2;

- спортивно-тренажерные залы повседневного обслуживания общей площадью пола зала 130 м2;

- плоскостные спортивные сооружения общей площадью 3150 м2;

- спортивно-досуговый центр общей площадью 500 м2.

Всего для обеспечения постоянного населения учреждениями физкультуры и спорта на проектируемой территории с учетом существующих объектов необходимо предусмотреть не менее 1,1 га территорий физкультурно-спортивных учреждений.

Потребительская сфера. В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения.

Объекты потребительского рынка ориентированы на обслуживание постоянного населения. Развитие данной сферы в генеральном плане базируется на следующих основных положениях.

- Формирование условий для организации и размещения сети предприятий потребительского рынка по схеме, обеспечивающей увеличение количества и мощности объектов.

- Развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением уровня обеспеченности постоянного населения согласно минимальным нормативам градостроительного проектирования.

- Развитие на уровне кварталов магазинов мелкорозничной торговли с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

- Формирование в жилых районах центральных торговых зон с высоким уровнем торгового обслуживания и услуг (специализированные непродовольственные магазины, рестораны, кафе, услуги по ремонту бытовой техники и др.).

- Формирование зон торгового обслуживания вдоль автомагистралей и на территориях бывших производственных зон с созданием крупных многопрофильных и мелкооптовых комплексов.

В Варнавинском сельском поселении расположено 3 магазина розничной торговли общей торговой площадью 70 кв. м. Общедоступные предприятия общественного питания  и бытового обслуживания отсутствуют.

Обеспеченность населения торговыми площадями в поселении составляет 52,6 кв. м. на 1000 населения.

Перечень предприятий торговли (магазины, торговые центры, кулинарии, рыночные комплексы и т.д.) по состоянию на 1 января 2011 г.

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Штат, чел. | Торговая площадь, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин ИП Хвостиков | С. Варнавинское Ул. Красная,75а | 1 | 25 | 25 |
| 2 | Магазин ИП Дьяконов | С. Варнавинское. ул. Красная. 75 а | 1 | 21 | 21 |
| 3 | Магазин ИП Полынько | С. Варнавинское. пер. Школьный | 1 | 20 | н/д |

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования к расчетному сроку необходимо обеспечить размещение на проектируемой территории объектов потребительской сферы в количестве:

- магазины – общей торговой площадью 480 м2 (необходимо дополнительно запроектировать 410 м2);

- рыночные комплексы – общей торговой площадью не менее 65 м2;

- предприятия общественного питания – общей вместимостью не менее 65 посадочных мест;

- объектов бытового обслуживания с числом рабочих мест не менее 15 человек;

- банно-оздоровительный комплекс на 10 мест;

- организация приемных пунктов химчистки, прачечной и других объектов бытового обслуживания

В связи с этим и в целях обеспечения населения Варнавинского сельского поселения полным набором потребительских услуг генеральным планом предусматриваются соответствующие территории для размещения на них вышеуказанных объектов потребительской сферы.

Оценка потребности в территории для размещения объектов торговли и общественного питания (с учетом существующих объектов) составляет 1,4 га, предприятий бытового и коммунального обслуживания (бани, фабрики-химчистки, прачечные и т.п.) – 0,8 га.

Пожарная охрана. На территории Варнавинского сельского поселения отсутствует пожарное депо. Поселение обслуживает пожарная часть №110, расположенная в г. Абинск. На перспективу предусмотрена территория для размещения пожарного депо в селе Варнавинском.

## 5. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## 5.1 . Автомобильный транспорт

Краснодарский край – один из самых экономически развитых и инфраструктурно обустроенных субъектов Южного федерального округа. Экономика края базируется на благоприятных природно-климатических условиях. Ее основу составляет развитое машиностроение и многоотраслевое сельское хозяйство.

Транспортная структура муниципального образования Абинский район представляет собой единый каркас (сеть автодорог), связывающий между собой территории населенных пунктов и производственные комплексы.

В настоящее время Абинский район имеет 96%-ю обеспеченность дорожной сети с твердым покрытием между населенными пунктами. Существующая дорожная сеть имеет 40-48 % износа. Геометрические параметры существующей дорожной сети не всегда соответствуют возросшей интенсивности дорожного движения.

Транспортный каркас территории Варнавинского сельского поселения в настоящее время представлен автомобильной дорогой общего пользования "г. Абинск – Варнавинское водохранилище".  В южном направлении данная автодорога связывает Варнавинское сельское поселение с районным центром – городом Абинск. Протяженность данной автодороги составляет 19,61 км. На территории Варнавинского сельского поселения ее протяженность составляет 6,8 км.

Проблемными вопросами на данном этапе развития автомобильного транспорта являются:

- высокий процент износа дорожной сети;

- малая пропускная способность существующих автодорог в условиях возрастающего автомобилепотока;

- малое количество и низкий уровень обслуживания объектов придорожного сервиса, в том числе станций технического обслуживания.

В настоящее время автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения находятся на балансе ГУ КК «Краснодаравтодор» и имеют следующие характеристики:

| № п/п | Наименование дороги | Протяженность, км | Техническая категория | Привязка | Протяженность, км | Мосты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало, км+ | конец, км+ |  | кол-во | п.м |
| 4 | г.Абинск - Варнавинское водохранилище | 19,610 | IV | 0+020 | 19+630 | 19,610 | 2 | 37,45 |

Прочие автодороги, в том числе улицы и дороги в населенных пунктах, иные дороги, проходящие между населенными пунктами, а также подъезды к сельскохозяйственным и производственным предприятиям находятся на балансе муниципального образования.

Проектируемые транспортные схемы населенных пунктов являются органичным развитием сложившихся структур с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог общего пользования.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. Данным проектом на расчетный срок предложена дифференциация жилых улиц по значимости на основные и второстепенные. Ширина в красных линиях основных улиц рекомендуется 23-26 м, второстепенных – 16-18 м.

Генеральным планом определена следующая очередность мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры планируемой территории:

- реконструкция существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц;

- организация безопасных пешеходных переходов;

- строительство улиц и дорог на новых проектируемых территориях;

- огласно СТП Краснодарского края предусмотрена реконструкция проходящей по территории Варнавинского сельского поселения автомобильной дороги регионального значения «г. Абинск – Варнавинское водохранилище»,  протяженностью 19,575 км  сроком до 2031 г.

- модернизация автомобильной дороги "Варнавинское водохранилище – х. Садовый";

- модернизация автомобильной дороги " х. Садовый – ст-ца Мингрельская".

## 6. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Данный раздел проекта разработан субподрядной организацией ООО «Юг-Ресурс-XXI». Схема развития инженерной инфраструктуры представлена в Томе I Части II на чертеже ГП-6 «Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры».

Общее состояние инженерных сетей и оборудования сложилось исторически в условиях развития и хозяйствования муниципального образования. Наличие участков низкоплотной застройки, автономно размещенных на значительном расстоянии, обусловило децентрализацию водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и газификации. Имеющаяся инженерная инфраструктура нуждается в реконструкции и замене оборудования и сетей, в том числе сетей коммунального снабжения.

Для создания условий поступательного развития территории муниципального образования Варнавинского сельское поселение, обеспечения энергоресурсами потребителей населенных пунктов, роста показателей производственной сферы, а также улучшению инвестиционной привлекательности территории, данным проектом предусмотрен ряд мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры. Расчет нагрузок на инженерные сети произведен с учетом прогнозного прироста численности населения, а также требуемых мощностей для проектируемых производственных предприятий.

## 6.1. Водоснабжение

Существующее положение

Водопроводное хозяйство поселения находится на балансе МУКП «Водоканал Варнавинского сельского поселения». В настоящее время большая часть водопроводных сетей находится в аварийном состоянии и требует замены. На водозаборе отсутствуют водоизмерительные приборы, что затрудняет определения фактического объема воды. Качество воды не отвечает требованиям ГОСТ «Вода питьевая».

В состав водозаборных  сооружений в с.Варнавинское входят скважины и Башни Рожновского.

Износ водопроводных сетей составляет 70%.

Определение расчетных  расходов воды на расчетный срок.

- с. Варнавинское:

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* и составляет:

-  для зданий с местными водонагревателями qж = 225 л/сут на одного жителя.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственные нужды определяется  в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут =Σqж · Νж/1000,

где  Νж- расчетное число жителей;

qж = 225 л/сут

Qсут. = 225 л/сут · 1480/1000 = 333 м³/сут

2. Расход воды на поливку зеленых насаждений в населенных пунктах и на территориях промышленных предприятий определяется  в  соответствии  с  п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прил.1

Qпол. = 35 м³/сут

3.Количество воды на нужды промышленности определяется в соответствии с  п.2.1. прич.4 СНиП 2.04.-02-84* и соответствует 20% от суточного расхода

Qпром.пр. = 20% Qсут /100

Qпром. = 74 м³/сут

4.Общий расход воды на проектируемый расчетный срок с.Варнавинского составляет: Qобщ = 333м³/сут + 35м³/сут + 74м³/сут = 442 м³/сут

- х. Садовый:

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* и составляет:

-  для зданий с местными водонагревателями qж = 160 л/сут на одного жителя.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственные нужды определяется  в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут =Σqж · Νж/1000,

где  Νж- расчетное число жителей;

qж = 160 л/сут

Qсут. = 160 л/сут · 120/1000 = 20 м³/сут

2. Расход воды на поливку земельных насаждений в населенных пунктах и на территориях промышленных предприятий определяется  в  соответствии  с  п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прил.1

Qпол. = 5 м³/сут

3.Общий расход воды на проектируемый расчетный срок х. Садового составляет:   Qобщ = 20м³/сут + 5м³/сут = 25 м³/сут

Противопожарное водоснабжение.

Водопровод Варнавинского сельского поселения является объединенным хозяйственно-питьевым, производственным,  противопожарным, т.к. должен обеспечивать и расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение.

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5  СНиП 2.04.02-84* п.п.2.11 и составляет с учетом перспективного развития 10 л/с при количестве одновременных пожаров - один. Неприкосновенный противопожарный запас должен храниться в резервуаре чистой воды, расположенном на площадке водозаборных сооружений.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозяйственно-питьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Проектные предложения

Водоснабжение Варнавинского сельского поселения может быть обеспечено от существующего водозабора при условии:

- капитального ремонта артезианских скважин;

- замены насосного оборудования;

- ремонт резервуара чистой воды и насосной станции подкачки;

- строительство водонапорных башен в с. Варнавинском емкостью 100 м³ и в х. Садовом 25 м³. В резервуаре будет храниться неприкосновенный 10 минутный противопожарный запас, который будет пополняться во время пожара.

Вывод

Ресурсы подземных вод Варнавинского сельского поселения могут быть достаточными для удовлетворения потребности населения на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды при условии реконструкции существующей и вновь проектируемой системы водоснабжения:

- увеличения мощности существующих скважин (с заменой насосов на насосы большей производительности);

- строительства дополнительных водонапорных башен;

- строительства резервуаров емкости чистой воды;

- перекладка старых сетей и строительство  дополнительных сетей и водоводов;

- организация и строительство систем обеззараживания воды.

Запас воды для противопожарных нужд может храниться в водонапорных башнях. Водонапорная башня емкостью 100м³ обеспечивает  10 минутный  запас воды, который будет постоянно пополняться во время пожара при условии сохранения подачи воды на 70% на хозяйственно-питьевые нужды.

В перспективе возможно снижение потребности воды питьевого качества за счет использования систем оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях и  применения технической воды на полив территорий и зеленых насаждений. За счет введения пластиковых и металлопластиковых труб инженерных коммуникаций возможно снижение в них водопотерь, которые в настоящее время составляют существенный процент расходов в трубах и водоводах.

Для улучшения качества подачи воды потребителям в западную часть села Варнавинского, по улице Партизанской предусмотрено строительство водонапорной башни. Данное сооружение в системе водоснабжения предназначено для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Регулирующая роль водонапорной башни заключается в том, что в часы уменьшения водопотребления избыток воды, подаваемой насосной станцией, накапливается в водонапорной башне и расходуется из нее в часы увеличенного водопотребления.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с "Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения" №2640,  действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения. Для водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом. Граница ЗСО I пояса для водопроводных площадок устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются  и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

## 6.2. Канализация

Существующее положение

В настоящее время система канализации хозяйственно-бытовых стоков в Варнавинском сельском поселении отсутствует.

Оба населенных пункта используют децентрализованную систему канализации (септики и выгребные ямы).

Определение расчетных расходов сточных вод.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п.2.1 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению согласно СНиП 2.04.02.-84* без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Следовательно, расчетный расход бытовых и сточных вод составляет:

-  с. Варнавинское  –   427 м³/сут.

-  х. Садовый – 25  м³/сут.

Проектные предложения

Для организации централизованной системы канализации  проектом может быть предложено два варианта  решения канализования в обоих населенных пунктах.

1. Первый вариант:

Системой самотечно-напорных коллекторов сточные воды направляются на очистные сооружения общей производительностью. В качестве очистных сооружений может быть предложена станция  биологической очистки сточных вод заводского изготовления, выпускаемая ЗАО  «СМБ ГРУПП» г.Москва. По окончании процесса очистки получается вода по качеству соответствующая требованиям,  предъявленным к водам хозяйственно- бытового назначения.

Очищенную воду можно использовать для полива зеленых насаждений или сбрасывать на рельеф местности. Станция изготовлена из вспененного полипропилена и имеет модельный ряд по производительности от 1 м³ до 1000 м³. Требует минимального времени при монтаже и пуске в эксплуатацию.

2. Второй вариант:

Территория населенных пунктов делится на несколько бассейнов канализования  и предлагается применить кластерный принцип инженерного обеспечения жилых и общественных зданий при малоэтажном строительстве путем обустройства типовых  коммунального эксплуатационного центра (КЭЦ).

Проектирование инженерного обеспечения новой застройки или реконструкция инженерного обеспечения сложившейся застройки может осуществляться для локального поселения или части поселения исходя из особенностей рельефа местности и численности его населения путем организации КЭЦ, который включает и локальные очистные сооружения канализации, котельную и ТП.

Внедрение децентрализованного кластерного принципа организации инженерного обеспечения позволит сократить существенно потери энергоресурсов в протяженных коммуникациях и поддерживающие их систему КНС, ТП, сократить расходы на их ремонт, уменьшить аварийность. Достигается экономия финансовых средств на прокладку, ремонт и поддержание протяженных коммуникаций.

В качестве локальных очистных сооружений можно предложить установки биологической очистки сточных вод заводского изготовления   «Техносфера БИО», имеющих диапазон по производительности  от 5 до 200 м³/сут. Установка предназначена для усреднения и биологической очистки хозяйственно-бытовых  и близких к ним по составу производственных сточных вод. Доочистки стоков до норм сброса в водоемы  рыбохозяйственного назначения и обеззараживания очищенной воды.

Поверхностные дождевые воды перед сбросом в водоемы также должны быть очищены до такой степени, чтобы не вызвать сверхнормативного загрязнения. При отведении поверхностного стока дождевых вод предпочтительна схема очистки с аккумулирующей емкостью. Для очистки дождевых вод может быть рекомендована установка типа «Ключ.Н.» ЗАО «Техносфера». Установки заводского изготовления производительностью от 1 до  10 м³/ч. Высоконадежные технологические решения установок позволяют гарантированно обеспечить очистку стоков и возможность сброса вод в водоемы.

Таким образом, применяя  современные и эффективные методы очистки сточных вод, будет повышена степень благоустройства населения Варнавинское сельского поселения и улучшено санитарное и экологическое состояние населенных пунктов.

Сброс очищенных стоков предлагается на полив зеленых насаждений.

Качество очищенной воды соответствует требований предъявляемых к сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия.

Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 3мг/л.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция, табл.7.1.2 размеры санитарно – защитных зон для локальных очистных сооружений биологической очистки  принимаются 15м.

Охрана окружающей среды

Канализование сельского поселения уже предусматривает охрану окружающей среды. Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары далее на локальные очистные сооружения полной биологической очистки. Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией. Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

## 6.3. Газоснабжение

Существующее положение.

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Варнавинского сельского поселения Абинского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование и картой существующих сетей газопроводов, выданных заказчиком и может быть отредактирован на стадии разработки Генеральных схем газоснабжения населенных пунктов.

Основными направлениями деятельности ОАО «Абинскаярайгаз» является бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей, техническое обслуживание, диагностика и ремонт систем газоснабжения, реконструкция объектов газового хозяйства, стабилизация давления в существующих газовых сетях.

В настоящее время  в Варнавинском сельском поселении не газифицирован хутор Садовый. Село Варнавинское газифицировано в полном объеме, на природный газ переведены производственные, коммунально-бытовые потребители производственного и не производственного характера, бытовые котельные для отопления общественных зданий и  жилой фонд.

За источник газоснабжения Варнавинского сельского поселения принята ГРС Абинская с давлением газа на выходе 0,3 МПа (3,0 кгс/см²).

Расчетные расходы газа.

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок

| Наименование населенного пункта | Население существующее, чел | Население на расчетный срок, чел | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Варнавинское | 1263 | 1480 | 217 |
| Хутор Садовый | 67 | 120 | 53 |
| Всего: | 1330 | 1600 | 270 |

Расселение проектного прироста населения в населенных пунктах предусматривается на отведенных под ИЖС территориях.

Учитывая новое строительство на свободных и реконструируемых территориях и техническую пригодность, для газификации жилого фонда в расчете принято 100% охвата газоснабжением проектируемых жилых и общественных зданий, при этом расход газа определен из учета местных отопительных установок.

Площадь жилых зданий подсчитана, исходя из принятой нормы отапливаемой площади на одного человека – 23 м².

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения по выделенным кварталам под застройку определены в соответствии с принятыми  расчетными показателями по категориям потребителей, приведенными в таблицах  и удельными нормами расхода газа приведенными в таблице.

Удельные нормы расхода газа по индивидуально-бытовым и коммунальным нуждам определены исходя из норм количества теплоты, согласно СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и теплоты сгорания используемого газа, равной

Q(нр) = 8000 ккал/м3. Расчетной величиной для определения  диаметров газопроводов являются максимально-часовые расходы газа, определяемые исходя из годового расхода газа и числа часов использования максимума каждой категорией потребителей отдельно.

Проектные предложения.

Для определения расчетных нагрузок был проведен расчет годовых и часовых расходов  газа по потребителям.  Данные расчеты предоставлены в таблице.

Расчеты годовых и часовых расходов газа по потребителям

Варнавинского сельского поселения на перспективу развития

| № п/п | Наименование потребителей | Расход газа |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проектируемый прирост населения на расчетный срок, чел. | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1 | Село Варнавинское | 217 | 2046 | 1137 |
| 2 | Хутор Садовый | 53 | 171 | 95 |
| 3 | Всего по поселению | 270 | 2217 | 1232 |

На проектный срок для обеспечения газом всех потребителей населенных пунктов с учетом их перспективного развития необходимо дополнительно выполнить прокладку межпоселковых газопроводов высокого давления на территории сельских поселений.

Нормы расхода газа

| Назначение расходуемого газа | Расход тепла Q тыс.ккал.год | Расход газа год. м3 при Q(нр)=ккал/м3=8000 | Обоснова-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилые дома |  |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд(при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) | 970 | 121,25 |  |
| б) при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) | 2400 | 300 |  |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя | 1430 | 178,75 |  |
| г) на приготовление кормов для животных (на 1 животное) |  |  |  |
| - коров | 2000 | 250 |  |
| - свиней | 1000 | 125 |  |
| - лошадей | 400 | 50 |  |
| д) подогрев воды для питья и санитарных целей (на 1 животное) | 100 | 12,5 |  |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  |  |  |
| 3. Коммунально-бытовые предприятия и учреждения |  |  |  |
| а) бани на помывку |  |  |  |
| -мытье без ванн | 9,5 | 1,19 |  |
| -мытье в ваннах | 12 | 1,5 |  |
| б) фабрики - прачечные |  |  |  |
| -стирка белья в немеханизированных прачечных | 3000 | 375 |  |
| -стирка белья в механизированных: прачечных | 4500 | 562,5 |  |
| 4. Предприятия общественного питания (столовые, рестораны на 1 обед,завтрак,ужин) |  |  |  |
| -на приготовление обедов | 1 | 0,13 |  |
| -на приготовление завтраков, ужинов | 0,5 | 0,06 |  |
| 5. Учреждения здравоохранения (больницы, родильные дома) |  |  |  |
| -на приготовление пищи | 760 | 95 |  |
| -на приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд и лечебных процедур без стирки белья | 2200 | 275 |  |

По исходным данным, предоставленным ОАО «Абинскаярайгаз», необходимо проведение технических мероприятий по стабилизации системы газоснабжения станицы, без которых невозможно дальнейшее развитие системы и наращивание нагрузок.

Для подключения к ГРС «Азовская» дополнительной расчетной нагрузки  необходимо выполнить расчет пропускной способности газопровода-отвода, а также необходима реконструкция ГРС для увеличения ее пропускной способности.

Стабилизацию давления газа в существующих сетях низкого давления и газоснабжения не газифицированной части станицы Абинской устранить за счет проектирования и строительства дополнительных  ШРП.

Для газоснабжения хутора Садовый необходимо построить межпоселковый газопровод Р = 0,3 МПа из полиэтиленовой трубы ПЭ80 ГАЗ SDR11-110х10 протяженностью 8 км.

Для снижения давления газа с высокого Р=0,3 МПа до низкого

Р=0,003 МПа и подачи его коммунально-бытовым потребителям  населенного пункта необходимо установить ГРП.

Для развития на перспективу генеральным  планом предусматривается:

- реконструкция ГРС «Абинская» с заменой оборудования и доведения  мощности до расчетной.

- прокладка газопроводов Р=0,6 МПа из полиэтиленовой трубы  ПЭ80 ГАЗ SDR11-110х10 с врезкой в существующий газопровод.

- прокладка сетей среднего давления и установки шкафных газорегуляторных пунктов для обеспечения газом проектируемых  и существующих кварталов жилой застройки.

## 6.4. Теплоснабжение

Существующее положение.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

В процессе развития населенных пунктов необходимо предусмотреть обустройство новых газовых котельных с целью улучшения экологии территорий, и повышения их экономических показателей.

Проектные предложения

Теплоснабжение жилых территорий Варнавинского сельского поселения предусматривается от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Вновь проектируемые котельные необходимо предусмотреть при дальнейшем проектировании для обслуживания детских садов, комплексных зданий коммунально-бытового и общественного назначения.

На проектируемых территориях возможна установка мини ТЭЦ, использующих принцип когенерации, что позволяет существенно увеличить КПД использования топлива и создавать основу для энергобезопасности территории.

## 6.5. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Варнавинского сельского поселения муниципального образования Абинский район Краснодарского края на расчетный срок выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных заказчиком.

Прогноз численности населения Варнавинского сельского поселения

на расчетный срок

| Наименование населенного пункта | Население существующее, чел | Население на расчетный срок, чел | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Варнавинское | 1263 | 1480 | 217 |
| Хутор Садовый | 67 | 120 | 53 |
| Всего: | 1330 | 1600 | 270 |

Раздел включает в себя:

- Разработку схемы электроснабжения на напряжении 10кВ.

- Определение основных показателей проекта.

- Определение необходимости строительства сетей.

- Определение необходимости реконструкции существующих ТП и замены трансформаторов на большую мощность.

Разработка раздела выполнена согласно требованиям действующих норм и правил.

Существующее положение

Энергоснабжение поселения обеспечивается филиалами ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Юго-Западные электрические сети». ОАО «Кубаньэнерго» - основной поставщик электрической энергии. ОАО «Юго-Западные электрические сети» осуществляют техническое обслуживание электрических сетей.

Источником электроснабжения на расчетный срок генплана Варнавинского сельского поселения принята существующая трансформаторная подстанция ПС35/10кВ «НП-8» с трансформаторной мощностью 2,5 МВА.

Состояние существующих сетей характеризуется следующим образом:

- электрооборудование в Варнавинском сельском поселении муниципального образования Абинского района Краснодарского края находиться в удовлетворительном состоянии.

- все населенные пункты поселения электрифицированы.

Высоковольтное напряжение 10 кВ распределяется от КТП 10/0,4 кВ по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-70 и АС-50. Основные объекты электроснабжения в настоящий момент находятся в собственности ОАО «Кубаньэнерго».

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Согласно произведенных расчетов общая потребная мощность на расчетный срок составляет – 1584 млн.кВт/год, годовой расход электроэнергии на расчетный срок составляет 498 кВт ч на 1 человека в год.

Существующие мощности не смогут удовлетворять растущие потребности поселения в электроснабжении, поэтому потребуется проведение комплекса работ, направленных на реконструкцию имеющихся мощностей с целью их увеличения, а также строительство новых.

Проектное предложение

# В связи с увеличением нагрузок сельского поселения в расчетном сроке и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей питанием его потребителей, настоящим проектом рекомендуется произвести реконструкцию трансформаторной подстанции 35/10кВ «НП-8», на которой выполнить:

- реконструкцию ОРУ 35кВ с заменой существующих масляных выключателей МВ 35кВ и СМВ 35кВ на элегазовые 35кВ;

- замену РВС  РВС 35кВ, РВП 10кВ на ОПН;

- замену ячеек 1-ой и 2-ой секций шин РУ 10кВ на ячейки типа К и установку 2-х дополнительных линейных ячеек на каждую секцию шин РУ 10кВ. Выключатели принять вакуумные;

- выполнить проектирование и монтаж ОСШ 10кВ;

- строительство 2-х ТП 10/0,4 кВт.

Для подключения проектируемых электрических нагрузок жилых и общественных зданий предусматривается строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, линий электропередач 10 кВ и замена на существующих ТП 10/0,4 кВ силовых трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью.

Электроснабжение электроприемников жилых и общественных зданий на проектируемых территориях принято от существующих подстанций.

В данном проекте предусмотрено электроснабжение:

- жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях;

Согласно положениям схемы территориального планирования муниципального образования Абинский район через территорию Варнавинского сельского поселения заложена трассировка высоковольтной линии электропередачи 220 кВ, что учтено  в данном проекте.

Для обеспечения передачи мощности в энергосистему Республики Крым и г. Севастополь по территории Варнавинского сельского поселения Абинского района планируется прохождение линейного объекта федерального значения ВЛ 500 кВ «Кубанская – Тамань» от расширяемой ПС 500 кВ «Кубанская» в Абинском районе до ПС 500 кВ «Тамань» в Темрюкском районе. Год ввода объекта в эксплуатацию - 2017 г.

## 6.6. Слаботочные сети

Проводные средства связи. Основной задачей данного раздела проекта Генерального плана, является определение телефонной нагрузки, с учетом проектных планировочных решений рассматриваемой  территории, с целью максимального охвата населения рассматриваемого сельского поселения возможностью уверенного пользования новыми телекоммуникационными услугами связи. Аналогичные задачи решаются и по радиотрансляционной сети. В проекте произведены расчеты и предложены мероприятия, позволяющие обеспечить развитие данной отрасли на расчетный срок генплана.

Для улучшения качества предоставляемых услуг телефонии и Интернет планируется строительство цифровой сети (волоконно оптической связи - ВОЛС) на период 2015 – 2020 г.г.:

- прокладка ВОЛС от существующей линии «Краснодар-Новороссийск» в г. Абинске к с. Варнавинское вдоль автомобильной дороги регионального значения  «г. Абинск - Варнавинское водохранилище».

Радиофикация. В настоящее время в сельском поселении имеется местный радиоузел мощностью 5 кВт, расположенный в здании узла связи.

Учитывая моральный и технический износ оборудования радиоузла, а также большие затраты по обслуживанию проводной радиосети, проектом сельского поселения для радиофикации предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией УКВ-ЧМ.

Телевидение. Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находится рассматриваемое сельское поселение, обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате. В качестве рекомендации предлагается на коммерческой основе в местах компактной застройки (гостиницы, общественно-деловые центры и.т.д.) создавать системы кабельного телевидения.

## 7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ   ТЕРРИТОРИИ

## 7.1. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории населенных пунктов Варнавинского сельского поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

В настоящие время услуги по вывозу ТБО с территории Варнавинского сельского поселения оказывает МУП «Варнавинское».

В границах планируемой территории несанкционированная свалка твердых бытовых отходов размещена на расстоянии 1,4 км к юго-востоку от села Варнавинское, и составляет площадь 2 га. Свалка находится в непосредственной близости от сбросного канала, в его водоохраной зоне и оказывает негативное влияние на окружающую среду.

Вывоз отходов предприятий осуществляется на городскую свалку города Абинска.

Для хранения пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов используются существующие склады ядохимикатов, расположенные на территории сельскохозяйственных предприятий.

Утилизация ртутьсодержащих приборов, отработанных люминесцентных ламп  проводится  на предприятии  ООО «Ртутная безопасность»  в Холмском сельском поселении. А также на территории муниципального образования Абинский район действует специализированное предприятие по обезвреживанию и утилизации опасных отходов  ЗАО НПП «Кубаньцветмет», осуществляющее прием отработанного лома цветных и черных металлов.

В п.г.т. Ахтырском  имеется 4 пункта по приему лома цветных и черных металлов: ООО «Символ»; ООО «Комплекс»; ООО «ЭРРО»; «Краснодарвтормет».

Медицинские отходы от лечебно-профилактических учреждений района утилизируются в мусоросжигательных печах МУЗ ЦРБ Абинского района.

Санитарная очистка территории населенных пунктов  Варнавинского сельского поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Основа сбалансированной системы комплексного управления отходами, состоит в том, что отходы состоят из различных компонентов, которые не должны в идеале смешиваться между собой, а должны утилизироваться отдельно друг от друга наиболее экономичными и экологически приемлемыми способами.

Принципы такого управления следующие:

- отходы состоят из различных компонентов, к которым должны применяться различные подходы;

- комбинация технологий и мероприятий, включая сокращение количества отходов, вторичную переработку, захоронение на полигонах и мусоросжигание, должна использоваться для утилизации тех или иных специфических компонент отходов. Все технологии и мероприятия разрабатываются в комплексе, дополняя друг друга;

- муниципальная система утилизации отходов должна разрабатываться с учетом конкретных местных проблем и базироваться на местных ресурсах. Местный опыт в утилизации отходов должен постепенно приобретаться посредством разработки и осуществления небольших программ;

- комплексный подход к переработке отходов базируется на стратегическом долговременном планировании и обеспечивает гибкость, необходимую для того, чтобы быть способным адаптироваться к будущим изменениям в составе и количестве отходов и доступности технологий утилизации. Мониторинг и оценка результатов мероприятий должны непрерывно сопровождать разработку и осуществление программ утилизации отходов;

- участие властей, а также всех, кто образует отходы – необходимый элемент любой программы по решению проблемы отходов. Комплексное сбалансированное управление системой обращения с отходами предполагает, что в дополнение к традиционным способам (мусоросжиганию и захоронению) неотъемлемой частью утилизации отходов должны стать мероприятия по сокращению количества отходов, вторичная переработка отходов и применение других методов обращения с отходами. Только комбинация нескольких взаимодополняющих программ и мероприятий, а не одна технология, пусть даже самая современная, может способствовать эффективному решению проблемы обращения с отходами производства и потребления.

Данным проектом генерального плана планируется закрытие и рекультивация действующей свалки мусора.

Бытовые отходы предлагается свозить на предприятие по сортировке и первичной переработке ТБО в Абинском городском поселении. Отсортированные отходы планируется направлять на переработку на проектируемые предприятия в г. Абинск и г. Новороссийск.

На сегодняшний день Федеральным государственным унитарным предприятием разработана Генеральная схема очистки территории населенных пунктов муниципального образования Абинский район.

На данной стадии проектирования произведен ориентировочный расчет накопления муниципальных отходов на расчетный срок 25-30 лет и при условии численности постоянного населения Варнавинского сельского поселения 1 600 человек.

Объемы и виды образующихся отходов, потребность в дополнительном специализированном транспорте для своевременного удаления отходов до места их обезвреживания и переработки, а также места размещения контейнерных площадок для каждого населенного пункта в отдельности должны быть определены на последующих стадиях проектирования при разработке генеральной схемы санитарной очистки территории.

Прогноз количества бытовых отходов на расчетный срок

(с учетом общего количества твердых бытовых отходов и смета с твердых покрытий улиц, площадей и парков)

| Бытовые отходы | Расчетные данные | Количество контейнеров (штук) | Количество бытовых отходов на 1 чел. в год | Количество бытовых отходов на расчетный срок по поселению в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг | л | тонн | м3 |
| Общее количество твердых отходов с учетом общественных зданий | 1600 чел. | 8 | 280 | 1400 | 448 | 2 240 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 380 000 м2 | 11 | 5 | 8 | 1 900 | 3 040 |
| Всего | - | 19 | - | - | 2 348 | 5 280 |

Расчет количества контейнеров для мусора произведен исходя из объема контейнера 0,75 м3. При единоразовом вывозе мусора в сутки составит:

5 280 м3 / 365 дней / 0,75м3 = 19 шт.

Крупногабаритные бытовые отходы согласно приложения 11 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составляют 5% от количества бытовых отходов, и составит на расчетный срок:

2 240 м3 х 0,05 = 112 м3/год    (0,3 м3/сут)

Для крупногабаритных бытовых отходов при проектировании и строительстве контейнерных площадок необходимо предусматривать площадки для их складирования.

Расчет количества специализированных автомашин (мусоровозов):

(5 280 м3+112 м3)/ 365 дней = 15 м3 / сут.

Следовательно, на расчетный срок потребуется приобретение 1-й машины мусоровоза объемом 45 м3 для обеспечения  единоразового вывоза мусора в трое суток с территорий с.Варнавинского и х. Садового.

На стадии проектирования планировки перспективных районов необходимо учесть вопросы вывоза и уборки строительного мусора в целях предотвращения его закапывания в землю или образования стихийных свалок на граничащих с жилыми кварталами территориях.

## 7.2. Озеленение и благоустройство территории

В настоящее время все большее значение приобретают мероприятия по улучшению окружающей среды, озеленению и благоустройству населенных мест. Возрастает значение естественной природы в озеленении и формировании внешнего облика населенных территорий. Все более актуальным становится создание новых парков, скверов, бульваров, лесопарков.

Заложенные данным разделом генерального плана постулаты необходимо применять на всех последующих стадиях проектирования дабы создать благоприятную и здоровую среду обитания и жизнедеятельности нынешнего и будущего поколений.

Уже на стадии разработки генеральных планов населенных пунктов и проектов планировки территорий должны учитываться требования инженерного благоустройства: вертикальная планировка и водоотвод, устройство проезжих и пешеходных дорог, автомобильных стоянок и хозяйственных площадок, создание зеленых насаждений различного функционального назначения, сооружение малых водоемов декоративного и спортивного назначения, благоустройство берегов рек, строительство спортивных сооружений, прокладывание сети инженерных коммуникаций.

Все вопросы инженерного благоустройства территории должны решаться с учетом необходимости сохранения и улучшения окружающей среды.

Озеленение и благоустройство влияют не только на внешний облик населенных мест, их эстетические достоинства, условия массового отдыха, но и определяют санитарно-гигиенические условия проживания в них.

Долгосрочное экологическое развитие должно быть обоснованным и оптимальным. Из освоения должны быть исключены территории, представляющие собой повышенную экологическую ценность населенного пункта в целом (зеленые массивы, водоемы, открытые пространства), а также территории, обремененные наличием значительных памятников историко-культурного наследия. Под интенсивное строительство должны отводиться наименее ценные по своим ландшафтным характеристикам территории.

Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей среды, обогащения внешнего облика населенных мест, создания условий массового отдыха населения в природном окружении. При проектировании системы зеленых насаждений населенных пунктов Северского сельского поселения уделялось внимание местным природным особенностям: направлению господствующих ветров (с учетом рельефа местности), размещению и характеру существующих водоемов, гидрологическим условиям, пешеходной и транспортной доступности.

В практике организации системы озеленения населенных мест принято подразделение территорий зеленых насаждений на 3 категории:

1- Общего пользования – парки культуры и отдыха, парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные территории при общественных зданиях и сооружениях, лесопарки и др.

2- Ограниченного пользования – насаждения на жилых территориях (приусадебных участках), на территориях детских садов и учебных заведений, спортивных и культурно-просветительных учреждений, общественных и учреждений здравоохранения, при дворцах культуры, на территориях санитарно-безвредных предприятиях промышленности.

3- Специального назначения – насаждения вдоль улиц, магистралей и на площадях, насаждения коммунально-складских территорий и санитарно-защитных зон, ботанические сады, насаждения ветрозащитного, водо- и почвоохранного значения, мелиоративного назначения, питомники, насаждения кладбищ и крематориев.

Проектируемая территория Варнавинского сельского поселения по своим климатическим характеристикам относится к району умеренно-континентального климата.

Почвенно-климатические условия благоприятны для произрастания многих декоративных деревьев и кустарников.

Существующие зеленые насаждения населенных пунктов Варнавинского сельского поселения представлены хвойными и лиственными породами деревьев, различными декоративнолиственными и цветущими кустарниками..

Наличие в негативных инженерно-геологических процессов, таких как оврагообразование, оползни, эрозия почв является отрицательным фактором для размещения объектов капитального строительства как на данных территориях, так и на прилегающих. Таким образом, для исключения данных процессов необходимо проведение ряда мероприятий по укреплению и одерновки склонов путем посева многолетних трав и растений, таких как клен полевой, айлант, ольха белая, барбарис, акация желтая, боярышник, бересклет, облепиха и др. Также на расчетный срок на территориях населенных пунктов необходимо проведение инженерно-технических мероприятий по берегоукреплению и созданию благоустроенных приречных набережных.

Площадь зеленых насаждений на территориях населенных пунктов увеличится на расчетный срок за счет создания благоустройства и нового строительства школ, детских садов, общественных зданий, спортивных сооружений и жилых кварталов, создания скверов, набережных а также озеленения санитарно-защитных зон.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по постепенному выносу на нормативное расстояние от застройки предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Высвободившиеся территории должны подлежать обязательному озеленению густокронными породами деревьев, обладающих фитонцидными свойствами. При размещении проектируемых предприятий производственной зоны необходимо предусматривать обязательные санитарные разрывы согласно действующим нормам СанПиН, озеленение данных территорий необходимо проводить, руководствуясь максимальными защитными и фитонцидными свойствами различных пород деревьев и кустарников в отношении возможных выбросов и загрязнений.

Площадь зеленых насаждений общего пользования определяется согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» из расчета не менее 12 м2/ человека и составляет 10,1 га. Данным проектом ввиду сложных инженерно-геологических условий и климатических особенностей отведено под зону озеленения общего пользования 25,3 га территории.

## 8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## 8.1. Общие положения

Одна из основных задач данного генерального плана - разработка рациональной планировочной организации территории Варнавинского сельского поселения с целью обеспечения комплексного бережного природопользования.

Данный проект содержит принципиальные предложения по планировочной организации сельского поселения, в основе которой заложен принцип минимизации антропогенной нагрузки на природную среду в условиях современного роста урбанизации населенных пунктов.

Предельно допустимые нагрузки на природную среду должны определить ту черту, за которой интенсификация антропогенного воздействия на природу без эффективных мероприятий по ее восстановлению должна быть категорически запрещена.

Суммарная величина предельно допустимой нагрузки складывается из общей приземной концентрации вредных веществ и воздействий степени загрязнения, поверхностных и подземных вод, а также степени истощения недр, плодородного слоя почв, зеленых насаждений и животного мира.

Территория Варнавинского сельского поселения в настоящее время имеет высокую степень хозяйственного освоения, степи повсеместно распаханы и испещрены оросительными каналами. Наибольшая нагрузка на природную среду приходится на территории, прилегающие к населенным пунктам.

Успешное решение экологических проблем обусловлено внедрением современных экологически чистых технологий и осуществлением жесткого мониторинга с адекватной системой поощрений и наказаний.

Виды воздействия на окружающую среду при различной деятельности определяются, исходя из следующих признаков: изъятие из окружающей среды и принос в окружающую среду. Параметры воздействия определяются, исходя из таких показателей, как характер воздействия, его интенсивность, продолжительность, временная динамика и т.д.

При планируемой застройке территории к воздействиям, относящимся к изъятию из природной среды, могут быть отнесены следующие виды:

- изъятие и переформирование почвенного покрова при проведении строительных работ;

- изменение естественных форм рельефа в процессе строительства.

К воздействиям, относящимся к приносу в окружающую среду, относятся следующие виды:

- увеличение поверхностного стока за счет дополнительных поливов;

- увеличение питания водоносных горизонтов за счет поливов и потерь из коммуникаций;

- увеличение антропогенной нагрузки на окружающую территорию;

- создание новых форм рельефа в процессе строительства;

- загрязнение атмосферного воздуха за счет увеличения количества автомобилей и выбросов из отопительных систем;

- загрязнение поверхности земли твердыми бытовыми отходами;

- загрязнение поверхностных и подземных вод.

Генеральным планом предусмотрен комплекс мероприятий по уменьшению антропогенного воздействия на окружающую среду, а также защите территорий от опасных природных явлений.

## 8.2. Охрана водных ресурсов

На территории Варнавинского сельского поселения водными объектами являются река Сухой Аушедз, каналы рисовой системы.

Все, протекающие по территории Абинского района реки являются левыми притоками реки Кубань и берут свое начало в пределах северных склонов Западного Кавказа. В верхней части течений реки имеют явно выраженный горный характер, с извилистыми, глубоко врезанными руслами. Берега крутые, часто обрывистые. Долины рек характеризуются большими уклонами, слабо выработанными руслами и узостью пойм.

С переходом на территорию Закубанской равнины реки постепенно теряют свой горный характер, превращаясь в равнинные на северной части района. Все реки района не достигают русла р. Кубани, вследствие приподнятости берегов в этих местах над поймой, а также из-за малого уклона и небольших расходов.

Большую роль в питании рек играют атмосферные осадки в виде дождей и ливней. Этим рекам свойственно продолжительное половодье, начинающиеся весной (апрель – май) в период таяния снега и переходящее позднее к более мощному подъему  уровня воды от таяния ледников и снежников.

В периоды паводков воды реки перемещают значительное количество твердого материала размерами от песка до крупных валунов.

Водные объекты на территории сельского поселения не используются для хозяйственно-бытового водопользования. Отсутствуют организованные места рекреационного водопользования.

Осуществляется контроль за динамикой санитарного состояния рек,  в которые сбрасываются очищенные сточные воды.

|  |  | показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Санитарно-химические | микробиологические | паразитологические |
|  |  | всего | Не отвечающие гигиеническим нор-мам | % нестанд проб | всего | Не отвечающие гигиеническим нор-мам | % нестанд проб | всего | Не отвечающие гигиеническим нор-мам | % нестанд проб |
| Водое-мы II катего-рии | 2005г. | 37 | - | - | 65 | 3 | 4,6 | 9 | -0 | - |
|  | 2006г. | 59 |  |  | 72 | 2 | 2,7 | 8 | 0 | 0 |
|  | 2007г. | 38 | 1 | 2,6 | 44 | 2 | 4,5 | 13 | 0 | 0 |
|  | 2008г. | 92 | 2 | 2,2 | 59 | 2 | 3,4 | 12 | 0 | 0 |
|  | 2009г. | 82 | 0 | 0 | 56 | 1 | 1,8 | 27 | 0 | 0 |
| В т.ч. в сельской местно-сти | 2005г. | 37 | - | - | 43 | 3 | 6,9 | 9 | - | - |
|  | 2006г. | 22 | - | - | 22 | 2 | 9,1 | 2 | - | - |
|  | 2007г. | 38 | 1 | 2,6 | 24 | 2 | 8,3 | 13 | - | - |
|  | 2008г. | 44 | 2 | 4,5 | 17 | 1 | 5,9 | 4 | - | - |
|  | 2009г. | 46 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |

Качество воды открытых водоемов улучшилось, снизился процент нестандартных проб по микробиологическим и санитарно химическим показателям соответственно с 4,6 2005г.  до 1,8 % 2009г.; с 2,6% 2007г. до 2,2 % 2008г.

На сегодняшний день в Варнавинском сельском поселении отсутствует централизованная система канализации. В жилых неканализованных районах ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Накапливающиеся жидкие отходы с помощью вакуумных машин регулярно вывозятся из мест образования на очистные сооружения.

В разделе «Инженерное оборудование территории» данной пояснительной записки предложены мероприятия по организации современной централизованной системы канализации в обоих населенных пунктах сельского поселения.

Стоки по самотечным коллекторам будут поступать в приемные резервуары, а далее на локальные очистные сооружения полной биологической очистки. Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией. Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет. Очищенную воду можно использовать для полива зеленых насаждений или сбрасывать на рельеф местности.

Подземные воды.

В гидрогеологическом отношении район расположен в юго-западной части Азово-Кубанского артезианского бассейна. По приуроченности            к отдельным стратиграфическим подразделениям, условиям залегания, циркуляции, дренажа, гидравлических связей выделяют следующие водоносные горизонты и комплексы:

- водоносный горизонт современных отложений;

- водоносный комплекс нижне-верхнечетвертичных отложений;

- водоносный комплекс верхнеплиоценовых отложений;

- водоносный комплекс куяльницких отложений;

- водоносный комплекс киммерийских отложений.

Водоснабжение населения.

Источником централизованного водоснабжения в Варнавинском сельском поселении являются артезианские скважины. Питьевая вода подается  МУКП «Водоканал Варнавинского сельского поселения» из 3 скважин. Добываемая вода подается потребителям без  обеззараживания. Зоны санитарной охраны имеются на всех скважинах.

Подача воды осуществляется  непрерывно круглогодично.

Сооружения по водоподготовке в Абинском районе отсутствуют.

Производственный контроль за качеством питьевой воды  осуществляется муниципальными жилищно-коммунальными  предприятиями. Определяемые вещества: микробиологические  показатели: термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число, колифаги; органолептические показатели, химические показатели – рН, сухой остаток, жесткость, нитраты, нитриты, аммиак, хлориды, сульфаты.

Результаты лабораторных исследований представлены ниже в таблицах.

Состояние  питьевого водоснабжения  -  число исследованных проб по санитарно – химическим  показателям

|  | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | не соот. гиг. нормам | % не соот. гиг. нормам | всего | не соот. гиг. нормам | % не соот. гиг. нормам | всего | не соот. гиг. нормам | % не соот. гиг. нормам |
| Источники центр. водоснабжения | 85 | 0 | 0 | 149 | 1 | 0,7 | 34 | 0 | 0 |
| из них подземные | 85 | 0 | 0 | 149 | 1 | 0,7 | 34 | 0 | 0 |
| Водопроводы | 183 | 5 | 2,7 | 31 | 1 | 3,2 | 48 | 0 | 0 |
| из них в сельских поселениях | 105 | 5 | 4,8 | 18 | 1 | 5,5 | 38 | 0 | 0 |
| из подземных источников | 183 | 5 | 2,7 | 31 | 1 | 3,2 | 48 | 0 | 0 |
| из них в сельских поселениях | 105 | 5 | 4,8 | 18 | 1 | 5,5 | 38 | 0 | 0 |
| водопроводная сеть | 341 | 11 | 3,2 | 307 | 9 | 2,9 | 381 | 10 | 2,6 |
| нецентрализованное водоснабжение | 33 | 9 | 27,2 | 23 | 5 | 21,7 | 20 | 3 | 15 |
| из них в сельских поселениях | 33 | 9 | 27,2 | 23 | 5 | 21,7 | 20 | 3 | 15 |

Состояние  питьевого водоснабжения  -  число исследованных проб по микробиологическим   показателям

|  | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | не соот. гиг. нормам | % не соот. гиг. нормам | всего | не соот. гиг. нормам | % не соот. гиг. нормам | всего | не соот. гиг. нормам | % не соот. гиг. нормам |
| Источники центр. водоснабжения | 90 | 1 | 1,1 | 53 | 1 | 1,9 | 53 | 1 | 1,8 |
| из них подземные | 90 | 1 | 1,1 | 53 | 1 | 1,9 | 53 | 1 | 1,8 |
| водопроводы | 192 | 6 | 3,1 | 31 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1,9 |
| из них в сельских поселениях | 117 | 6 | 5,1 | 16 | 0 | 0 | 38 | 1 | 2,6 |
| из подземных источников | 192 | 6 | 3,2 | 31 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1,9 |
| из них в сельских поселениях | 117 | 6 | 5,1 | 16 | 0 | 0 | 38 | 1 | 2,6 |
| водопроводная сеть | 463 | 17 | 3,7 | 370 | 12 | 3,2 | 468 | 11 | 2,4 |
| нецентрализованное водоснабжение | 31 | 7 | 22,5 | 27 | 5 | 18,5 | 46 | 4 | 8,7 |
| из них в сельских поселениях | 31 | 7 | 22,5 | 27 | 5 | 18,5 | 46 | 4 | 8,7 |

Основная причина аварий на водопроводных сетях: изношенность водопроводных сетей составляет  70 % по поселению.  Порывы регистрируются в журналах и устраняются в течение одного, двух суток. При проведении работ с остановкой подачи воды проводится дезинфекция водопроводной сети.

Осуществляется лабораторный контроль за качеством воды их общественных колодцев в порядке санитарного надзора и по разовым  заявкам от индивидуальных пользователей.  Приоритетными показателями загрязнения воды являются азот аммонийный, нитритов, нитратов, сульфаты.

### Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных вод

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности в соответствии с действующим Водным Кодексом.

На территории Варнавинского сельского поселения водными объектами являются река Сухой Аушедз, каналы рисовой системы.

В пределах данной водоохраной зоны, а также зоны реки Сухой Аушедз не располагаются действующие предприятия и объекты, которые могли бы оказать негативное воздействие на состояние водного бассейна.

В настоящее время на территории поселения, к югу от села Варнавинского в границах водоохранной зоны сбросного канала располагается несанкционированная свалка мусора. На территории населенных пунктов с. Варнавинского и х. Садового в водоохранных зонах размещается неканализованная жилая застройка, пользующаяся выгребными ямами.

Для обеспечения режима охраны водных объектов поселения в данном проекте установлены границы водоохранных зон рек и ручьев.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года устанавливается ширина водоохранных зон и ограничения использования территории в границах водоохранных зон. Постановлением от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» определены размеры водоохранных зон рек, протекающих по территории Варнавинского сельского поселения (реки Сухой Аушедз – 100 м (в соответствии с проведенными департаментом проектно-изыскательными работами), ерика Лейкин – 50 м, водоохранные зоны магистральных и межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов). Ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 м. вдоль северо-западной границы сельского поселения проходит водоохранная зона Варнавинского водохранилища, ширина которой составляет 200 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Дальнейшее функционирование существующих предприятий возможно только при условии обязательного оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. Размещение новых предприятий в пределах водоохранных зон данным проектом не предусмотрено.

Генеральным планом предусмотрено полное канализование населенных пунктов поселения путем прокладки канализационных сетей и строительства современных очистных сооружений в с. Варнавинском и х. Садовом.

Данным проектом планируется рекультивация свалки мусора.

В целях снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды при проведении строительных работ необходимо выполнить устройство ловчих канав ниже уровня выполняемых работ, которые по окончании работ, после определения степени загрязнения, зачищаются.

На строительной площадке должны быть предусмотрены в достаточном количестве средства для оперативного сбора и удаления загрязненного грунта.

В сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации на первоначальном этапе освоения новых территорий допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа промышленного производства в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

Также генеральным планом поселения предусмотрены мероприятия по отводу поверхностных сточных вод, их сбору и очистке перед сбросом в поверхностные водоемы и на рельеф местности.

Основными мероприятиями по улучшению состояния водных объектов Холмского сельского поселения являются:

  - Для снижения загрязнения поверхностных водоемов веществами, поступающими с поверхностным стоком, на ведущих промышленных предприятиях района необходимо предусмотреть локальные очистные сооружения.

  - Обеспечить системой канализации населенные пункты поселения, провести реконструкцию существующих сетей и сооружений.

3. Осуществить мероприятия по обеспечению режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах рек.

4. Для снижения негативного воздействия животноводческих предприятий, деятельность по обращению с отходами животноводства необходимо осуществлять в соответствии с «Технологическим регламентом подготовки и использования отходов животноводства», разработанного в строгом соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

5. Для уменьшения поступления биогенов в поверхностные воды при возделывании сельскохозяйственных культур использовать подходы адаптивно-ландшафтного земледелия, предусматривающего, с одной стороны, максимальный учет и сохранение природных ресурсов, с другой - ограничение антропогенного воздействия, негативно влияющего на состояние окружающей среды.

Для стабилизации экологической ситуации и ее улучшения в дальнейшем в бассейнах всех рек сельского поселения необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- прекратить распашку сухих балок, включив их в систему обустройства береговых зон;

- разработать систему мероприятий по облесению берегов рек и их притоков, включая и сухие балки, что будет способствовать осушению заболоченных территорий и подъему грунтовых вод на плакорных площадях;

- провести мероприятия по расчистке русел всех рек;

- провести облесение берегов водотоков водорегулирующими лесополосами.

Негативное влияние на поверхностные воды на этапе строительства оказываться не будет, так как все объекты строительства не находятся в водоохранных и прибрежных зонах.

Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

## 8.3. Охрана воздушного бассейна

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных.

Естественными загрязнителями воздуха в Варнавинском сельском поселении являются пыль, возникающая при эрозии почв, продукты растительного, животного и микробиологического происхождения. Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками является фоновым и мало изменяется с течением времени. Более устойчивые зоны с повышенными концентрациями загрязнений возникают в местах активной жизнедеятельности человека.

Основными источниками загрязнения планируемой территории являются автомобильный транспорт, животноводческие объекты и территории сельхозпредприятий. В связи с тем, что Варнавинское сельское поселение Абинского района является аграрным, загрязнение атмосферного воздуха происходит в период массовой уборки урожая вследствие выжигания растительных остатков на сельскохозяйственных полях, а также выжигание камыша и придорожной полосы.

Перечень возможных источников загрязнения воздушного бассейна в Варнавинском сельском поселении

| № пп | Наименование объекта | Месторасположения | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Существующие |
| 1 | Тракторная бригада | с. Варнавинское, южная окраина | V |
| 2 | Производственная база | с. Варнавинское, южная окраина; х. Садовый, западная окраина | V |
| 3 | Мельница | с. Варнавинское, южная окраина | IV |
| 4 | Склад горюче-смазочных материалов | с. Варнавинское, южная окраина | IV |
| 5 | Молблок | с. Варнавинское, южная окраина | IV |
| 6 | Производственная база ФГУ «Управление мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю» | с. Варнавинское, восточнаяокраина | V |
| 7 | Центральный ток | с. Варнавинское, северная окраина | V |
| 8 | Тепличное хозяйство | К северо-востоку от с. Варнавинское | III |
| 9 | Агрохимический комплекс | К северу от с. Варнавинского | III |
| 10 | Сельскохозяйственное предприятие | К северу от с. Варнавинского | III |
| 11 | Сельскохозяйственное предприятие | К северо-западу от с. Варнавинского | III |
| Планируемые |
| 12 | Пожарное депо | К югу от с. Варнавинское | V |
| 13 | Промышленная и коммунально-складская зона | К югу от с. Варнавинское, зсеверо-запад х. Садового | V |
| 14 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации | с. Варнавинское, х. Садовый | IV |

Регулировка двигателей автомобилей осуществляется на имеющихся МТМ предприятий, контроль за выбросами двигателей производится на посту контроля СО при осуществлении технических осмотров автомобилей ежегодно.

Стационарных постов наблюдения в Варнавинском сельском поселении нет.

Согласно временным рекомендациям "Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы" с новыми значениями фона на период 2009 – 2013 гг., составленным Федеральной службы "РОСГИДРОМЕТ", значения фоновых концентраций загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов Варнавинского сельского поселения Абинского района Краснодарского края приведены в таблице:

| Значения фоновых концентраций примесей , мкг/м³ |
| --- |
| Населенные пункты | BB | NO2 | NO | БП мг/м³ | SO2 | CO, мг/м³ | Формальдегид | Н2S |
| С численностью населения менее 10 тыс. человек |
| село Варнавинское | 140 | 56 | - | - | 11 | 1,8 | - | 4 |

Для населенных х. Садовый, имеющего численность населения менее одной тысячи жителей, фоновые концентрации принимаются равными нулю.

В соответствии со ст. 9 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих)  веществ в атмосферный воздух, разрабатывают и осуществляют согласованные с территориальными органами специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха, мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха не должны приводить    к загрязнению других объектов окружающей природной среды.

Очевидно, что каждое из предприятий Варнавинского сельского поселения, имеющее источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должно иметь реализуемую программу мероприятий по охране атмосферного воздуха. В случае ее отсутствия, такая программа должна быть разработана.

При разработке мероприятий по снижению загрязнения воздушной среды промышленными выбросами необходимо учитывать взаимодействие всех выбросов (технологических и вентиляционных, организованных и неорганизованных и др.), фон загрязнения, создаваемый соседними предприятиями, природно-климатические и атмосферные условия, рельеф местности и условия проветривания, связанные с застройкой площадки, а также перспективу развития предприятия или промышленного узла.

В период строительства новых объектов основными источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться:

- ДВС строительной техники (дорожные машины: экскаваторы, бульдозеры, трактора и т.п, автокраны, компрессора и др.);

- ДВС автотранспорта (КАМАЗы, ЗИЛы, автобетоносмесители, и т.п);

- Заправка дорожной техники;

- Передвижные ДЭС;

- Сварочные работы;

- Покрасочные работы;

- Погрузочно-разгрузочные работы;

- Инертные материалы: грунт, мергель, песок, цемент, щебень, камень бутовый и др.

При проведении строительных работ в атмосферный воздух будут поступать следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, оксид углерода, диоксид серы, сажа, пары топлива (бензин, керосин), бенз(а)пирен, пыль неорганическая с содержанием 20-70% SiO2, из них:

- 45-50% оксида углерода;

- 13-15% диоксида азота;

- 7-10% оксида азота;

- 8-10% диоксида серы;

- 17-20% пары топлива (бензин, керосин)

- 5-8 % пыли неорганической 20-70%SiO2

- 3-5% другие вещества (сварочный аэрозоль, растворители красок и др.)

Воздействие загрязняющих веществ на атмосферный воздух будет рассредоточенным (по участкам строительства) и временным.

При проведении строительных работ необходимо:

- устройство временных складов ГСМ и заправку строительной техники осуществлять за пределами водоохранных зон рек района.

- организовать площадку для временного хранения почвенного слоя, не допуская его размыва во время дождей.

- оградить временные склады хранения инертных материалов (песок, щебень, гравий, керамзит и т.п.) бордюром и постоянно увлажнять или иметь пленочное покрытие.

- исключить использование автотранспорта и строительной техники, находящегося в неисправном состоянии.

- использовать только автотранспорт и спецтехнику с отрегулированными силовыми агрегатами, обеспечивающими минимальные выбросы вредных веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.).

- запретить оставлять технику, не задействованную в технологии строительства, с работающими двигателями в любое время.

- не производить работ по выемке грунта и перегрузке инертных материалов при скорости ветра выше 2 м/с.

- соблюдать требования СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ, СанПиН 2.1.6.983 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест".

Определяющим условием минимизации загрязнения атмосферы отработавшими газами автомобильного транспорта является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива.

При проведении технического обслуживания автомобильного и дорожных машин следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ.

Для всех видов автомобилей и машин с бензиновыми двигателями объемная доля окиси углерода в отработавших газах автомобилей должна соответствовать ГОСТ Р 52033-2003 «Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния». Для дизельных двигателей должны соблюдаться нормы дымности в соответствии с ГОСТ 21393-75 «Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности».

Вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных мест сельского поселения вносят действующие объекты теплоснабжения. Котельные работают на газовом топливе. Воздействие данных объектов являются сосредоточенными и приурочены к немодернизированным котельным.   Санитарные разрывы от котельных до жилой застройки соблюдаются.

Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух населенных мест необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- ремонт и модернизация, повышение технических категорий автодорог общего пользования;

- реконструкция и асфальтирование улиц в жилой застройке населенных пунктов;

- проектирование новых автомобильных дорог вести с учетом обеспечения санитарных разрывов до жилой застройки;

- благоустройство, озеленение улиц и населенных пунктов, создание «зеленых» поясов;

- замена и ремонт оборудования на объектах теплоснабжения, проектирование новых котельных  необходимо предусматривать исключительно газовые, их месторазмещение планировать с учетом близлежащей существующей и проектируемой застройки;

- реализация мероприятий по сокращению и соблюдению нормативных выбросов и организации требуемых санитарно-защитных зон;

- не осуществлять сжигания отходов;

- не осуществлять сжигания стерни и строго выполнять мероприятия по охране посевов от пожара;

- пылящие материалы хранить в закрытых, защищенных от ветра складских зданиях и специальных сооружениях.

Также необходимо:

- осуществлять постоянный надзор над уровнем загрязнения вредными веществами атмосферы населенных пунктов и промышленных зон с целью проведения сравнительных характеристик и обобщений для принятия мер по улучшению обстановки;

- постоянно совершенствовать технологические процессы на производственных предприятиях, устанавливать оборудование с меньшим уровнем выбросов примесей и отходов в окружающую среду, использование современных технологий очистки выбросов в атмосферу;

- во избежание значительного загрязнения воздуха сероводородом, аммиаком, а также микрофлорой, поступающей из животноводческих комплексов, необходима установка вентиляторов с механическим побуждением, воздухообмена (оборудование, фильтры), а также  установок дезинфицирующих воздух с бактерицидными лампами;

- для всех источников загрязнения необходимо соблюдение санитарно защитных зон согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

В процессе развития территорий без проведения комплекса мероприятий, направленных на уменьшение антропогенного воздействия на атмосферный воздух, экологическая ситуация в населенных пунктах поселения будет ухудшаться, что приведет к снижению качества уровня жизни постоянного населения и снизит инвестиционную привлекательность территории.

## 8.4. Охрана почвенно-растительного покрова

Почва как фактор окружающей среды, занимает особое положение, так как может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. Приоритетные экологические проблемы связаны с сельскохозяйственной специализацией Варнавинского сельского поселения, это деградация (истощение, резрушение, заболачивание) и загрязнение почв.

В почве населенных мест проводились исследования на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели.  В исследованных пробах превышений гигиенических нормативов не определялось.

Ранжирование территорий по степени суммарного загрязнения почв веществами 1 и 2 класса опасности не проводилось.

В поселении имеется свалка для твердых бытовых отходов. Содержание  свалки не отвечает гигиеническим требованиям.  Свалка может явиться крупным источником загрязнения окружающей среды, в связи с тем, что  география местности в районе свалки изменяется, нарушается геологическое строение и гидрологический режим.

Утилизация ртутьсодержащих приборов, отработанных люминесцентных ламп  проводится  на предприятии  ООО «Ртутная безопасность»  в Холмском сельском поселении. А также на территории муниципального образования Абинский район действует специализированное предприятие по обезвреживанию и утилизации опасных отходов  ЗАО НПП «Кубаньцветмет», осуществляющее прием отработанного лома цветных и черных металлов.  Данные предприятия имеют лицензию на право работы по утилизации данной группы отходов.

Медицинские отходы от лечебно-профилактических учреждений района утилизируются в мусоросжигательных печах МУЗ ЦРБ Абинского района.

В Абинском районе имеется  утвержденная «Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Абинский район», разработанный ФГУП «Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами» Южное отделение. Данным проектом генерального плана Холмского сельского поселения предусмотрен ряд первоочередных мероприятий по рекультивации существующей свалки и вывозу отходов на проектируемый усовершенствованный полигон в Абинском городском поселении.

Разрушение и истощение почвы на планируемой территории проявляется в процессах водной и ветровой эрозии. В зоне проявления эрозионных процессов увеличение сельскохозяйственной продукции при интенсивном земледелии невозможно без осуществления комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, агролесомелиоративных, а там где необходимо и гидротехнических противоэрозионных мероприятий.

В целях охраны почвенно-растительного покрова необходимо соблюдение системы природоохранных мероприятий, которые включают строго регламентированное по времени и дозам применение удобрений и пестицидов, комплекс почвозащитных мероприятий.

При обрабатывании земель происходит их загрязнение пестицидами, тяжелыми металлами и нефтепродуктами.

Прямое воздействие на земельные ресурсы при строительстве и  обустройстве будет выражаться:

- В отчуждении земель под новое строительство (предприятия АПК, строительные организации,  полигоны ТБО, кладбища и т.п.);

- При проведении строительных работ (котлованы, фундаменты, прокладка инженерных сетей  и т.п.);

- При прохождении по участкам  строительства тяжелой спецтехники и др.

Планируемая  территория находится в зоне выпадения обильных осадков, носящих ливневый характер.

Почвы поддаются ливневой эрозии неодинаково, стойкость почвы к смыву определяется их механическим составом, водопрочностью структуры, а также плотностью и водопроницаемостью.

В целях охраны почвенно-растительного покрова необходимо соблюдение системы природоохранных мероприятий, которые включают следующие мероприятия:

- своевременный организованный вывоз бытового мусора;

- недопущение захламления территории неорганизованными свалками;

- сохранение плодородного слоя почвы за счет рекультивации нарушенных земель,   борьба   с   замазучиванием   территории,   травосеяние,   создание системы озеленения вдоль автодорог;

- применение комплекса организационных и практических мелиорационных мероприятий, направленных на борьбу с эрозией почв;

- на последующих стадиях проектирования при разработке рабочей документации должно быть исключено развитие негативных процессов (эрозии, дефляции, подтопления и т.д.)

- повышение культуры земледелия на прилегающих сельскохозяйственных землях;

-	создание   высокой  степени  благоустройства  территории   населенных пунктов Варнавинского сельского поселения;

- при размещении специальных территорий (школы, детские сады, детские площадки) необходимо провести оценку пылеобразующих свойств почвы, а также ее способность к бактериальному самоочищению;

- создание централизованных систем ливневой и хозяйственно-бытовой канализации;

- постоянный мониторинг состояния потенциально опасных объектов.

Сельскохозяйственная отрасль района должна быть ориентирована на адаптивно-ландшафтное земледелие, предусматривающее противоэрозионное устройство землепользования, применение почвоохранных систем земледелия.

В целях снижения прессинга на почвенный покров, связанного с выращиванием сельскохозяйственной продукции, хозяйствам района, ориентированным на возделывание сельскохозяйственных культур, необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- полностью исключить сжигание стерни;

- грамотно применять пестициды: правильный выбор дозы, сроков и способов внесения, использование новых, более безвредных и эффективных пестицидов;

- снизить количество вредных веществ, особенно токсичных пестицидов, попадающих в почву при их транспортировке, хранении, применении;

- осуществлять постоянный контроль уровня загрязнения почвы и возделываемых на ней культур;

- не допускать пролива нефтепродуктов от сельскохозяйственных машин и механизмов;

- осуществлять контроль качества вносимых органических удобрений: они не должны содержать токсичных элементов и опасных веществ (солей тяжелых металлов и мышьяка, стойких органических соединений, полициклических ароматических углеводородов и др.); навоз, используемый для удобрения почвы должен поступать с ферм и из хозяйств, благополучных по зооантропонозным заболеваниям, общим для животных и человека.

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие основные требования к их проведению:

- осуществление работ подготовительного периода в соответствии с проектной документацией;

- неукоснительное соблюдение границ, отведенного под строительство земельного участка;

- снятие плодородного слоя почвы и рациональное его использование;

- инертные материалы, складируемые на участке, в целях недопущения вторичного пыления в атмосферу, должны постоянно увлажняться, либо иметь пленочное покрытие;

- не допустить захламления строительной зоны мусором, отходами строительных материалов, а также загрязнения горюче-смазочными материалами;

- в целях снижения техногенного воздействия на грунт, использовать строительные машины и механизмы, имеющие минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов производства с их последующей утилизацией или обезвреживанием.

- недопущение загрязнения  поверхностного стока с территории объекта, как при выполнении работ по благоустройству, так при эксплуатации.

- во время строительства организовать отстой строительной техники и автотранспорта, не занятого работами и в не рабочее время, а также их заправку и мойку независимо от задействования в работе.

Организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, необходимо соблюдать требования земельного законодательства (ГОСТ 17.5.3.04-83, Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 г. № 525/67), предусматривающего проведение рекультивации нарушенных земель при разработке месторождений полезных ископаемых.

Нормы снятия плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород устанавливаются в зависимости от уровня плодородия нарушаемых почв на основе почвенных исследований. Выбор направления рекультивации устанавливается в каждом конкретном случае отдельно и определяется особенностями проекта.

В пределах поселения располагаются земли различных категорий. Особо ценными из них являются земли сельскохозяйственного назначения, которые могут быть использованы исключительно в соответствии с целевым назначением для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных целей, связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Территории зон сельскохозяйственного использования могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и перевода в другие категории в соответствии с проектными предложениями, намеченными Схемой территориального планирования Абинского района и данным генеральным планом поселения.

Таким образом, экологическое состояние геологической среды на территории поселения дана как удовлетворительная. Предложенные генеральным планом территории под развитие Варнавинского сельского поселения на основе регионального экологического обследования территории пригодны для размещения жилых и промышленных зон.

## 8.5. Охрана недр

На территории Варнавинского сельского поселения расположены месторождения пресных подземных вод. В целях охраны недр организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, необходимо строго соблюдать требования природоохранного законодательства, предусмотренные законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992 года № 2395-1) и «Правилами охраны недр» (от 6.06.2003 г. № 71).

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Варнавинского сельского поселения являются подземные артезианские источники. Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном проектировании водозабора.

В настоящее время на территории Варнавинского сельского поселения на основании лицензии ведет добычу пресных подземных вод 1 недропользователь из 6 скважин. Все скважины имеют утвержденную 1 зону санитарной охраны.

| Состояние лицензии | Дата регистрации лицензии | Срок окончания лицензии | Серия | Номер | Вид | Предприятие (полностью) | Целевое назначение и вид работ | Местоположение участка недр населенный пункт | Вид полезного ископаемого | Месторождение | Тип добываемого сырья | Статус месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| действующая | 29.04.99 | 01.05.19 | КРД | 1474 | ВЭ | Колхоз "Победитель" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Абинский р-он, с. Варнавинское, скважины №№ 6879, 7413, 233-Д, 245-Д, 6885, 7322 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |

Для обеспечения режима санитарно-эпидемиологической надежности воды необходимо разработать и утвердить проекты, границы и режимы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, согласно п.2 ст. 43 Водного кодекса РФ, Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». На проектируемые скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения также должны быть разработаны проекты границ зон санитарной охраны. Для повышения надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо обеспечить надлежащий контроль за состоянием источников и выполнением режимов зон санитарной охраны.

Для улучшения санитарно-охранного режима необходимо разработать силами специализированных организаций на последующих стадиях проектирования проекты санитарно-защитных зон водозаборов I-II-III пояса. В I и II поясе санитарной охраны источников водоснабжения, в том числе водозаборов, выдерживать правила санитарной охраны. В I поясе запретить: все виды строительства, проживание людей, выпуск стоков, применение ядохимикатов, органических и минеральных удобрений. Во втором поясе санитарной охраны все виды строительной и производственной деятельности согласовать с органами охраны природы и СЭС.

В целях охраны недр организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, необходимо строго соблюдать требования природоохранного законодательства, предусмотренные законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992 года № 2395-1) и «Правилами охраны недр» (от 6.06.2003 г. № 71).

В целях охраны подземных вод от загрязнения обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- хранение ТБО осуществлять только в специальных местах, имеющих «защитный экран», препятствующий фильтрации загрязняющих веществ в грунтовые воды;

- ливневые воды с территории промпредприятий до отвода на рельеф подвергать очистке на локальных очистных сооружениях;

- на животноводческих предприятиях деятельность по обращению с отходами животноводства осуществлять в строгом соответствии с технологическим регламентом, предусматривающим требования природоохранного законодательства.

В целях предотвращения загрязнения подземных вод на существующих скважинах необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

1. Обеспечить герметичное закрытие устья скважин с целью предохранения эксплуатационных водоносных горизонтов от загрязнения.

2. Не допускать излива подземных вод без использования.

3. Оборудовать водозаборы устройством для систематического наблюдения за уровнем воды и водомером для измерения дебита в процессе эксплуатации.

4. Не допускать бесхозяйственного использования воды.

5. По завершении эксплуатации скважины провести ее тампонаж с целью исключения возможного химического, бактериологического загрязнения с поверхности.

6. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности воды вокруг водозаборных сооружений организовать зону санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов.

Важнейшей целью природно-ресурсной политики является обеспечение рационального и эффективного использования природно-ресурсного потенциала территории с целью удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики. Она должна обеспечить осуществление принципиальных структурных преобразований, исключающих неэффективное ресурсорасточительное природопользование, создание экономических механизмов комплексного решения задач рационального использования, охраны и воспроизводства природных ресурсов, включая государственную поддержку новых методов и способов изучения, прогнозирования, мониторинга состояния природной среды, совершенствование взаимоувязанных систем кадастров на основе цифровых геоинформационных систем.

## 8.6. Охрана особо охраняемых природных территорий

На территории Варнавинского сельского поселения особо охраняемых природных территорий нет. Создание новых не планируется.

## 8.7. Охрана лесных ресурсов

Все леса по режиму ведения лесного хозяйства и пользования в Варнавинском сельском поселении относятся к  I группе лесов. Леса выполняют почвозащитную и водорегулирующую функцию, представляя собой защитные полосы вдоль дорог лесополосы и массивы растительности, покрывающей северную часть территории сельского поселения. Леса подавляют разрушительные процессы водной эрозии, обеспечивают благоприятный режим водных объектов, тем самым, выполняя почвозащитные, противоэрозионные, водоохранные и водорегулирующие функции.

Лесные территории Варнавинского сельского поселения Абинского района – традиционное место отдыха. Большое значение при этом имеет побочное пользование лесом, а именно: заготовка грецкого ореха, дикорастущих плодов, лекарственных трав. Леса являются естественной средой обитания диких животных и птиц.

Дальнейшее ведение лесного хозяйства требует охраны лесных ресурсов.

Проектом предлагается:

- Регулярно проводить лесовосстановительные работы за счет посадки леса на землях гослесфонда.

- Проводить санитарные рубки со строгим соблюдением всех «Правил рубки».

- Более широко внедрять биологические методы борьбы с вредителями.

- Выполнять работы по противопожарным мероприятиям.

В связи с тем, что прилегающие к населенным пунктам земли в большинстве представляют собой ценные сельскохозяйственные угодья, создание зеленых зон вокруг населенных пунктов следует предусматривать за счет полезащитных полос, прибалочных полос, фруктовых садов.

## 8.8. Охрана окружающей среды от воздействия шума и электромагнитных колебаний

Акустический режим

Основными источниками шума в Варнавинском сельском поселения являются:

- транспортное движение на автомобильных дорогах регионального и местного значения (автодорога регионального "г. Абинск – Варнавинское водохранилище");

## - производственные зоны сельскохозяйственных предприятий;

## - строительные площадки.

Согласно данным доклада «О санитарно – эпидемиологической обстановке и деятельности службы по защите прав потребителей и благополучия человека» по всему Абинскому району, на его территории находится 54 объекта, где имеются источники физических факторов  на рабочих местах.  Процент,  не отвечающих гигиеническим нормам  лабораторных замеров уровней шума,  снизился с 18, 1% в 2001г. до  3,3 %  в   2009г.

Жалобы от населения на воздействие физических факторов в истекшем году и за последние 5 лет не поступали.

Радиационная гигиена и радиационная обстановка.

Динамика исследований проб почвы на содержание радионуклидов, гамма-фона на территории, исследований радона в воздухе жилых и общественных зданий – не проводились. 	Исследования проб воды на содержание радионуклидов: в 2005г. – исследования не проводились, в 2006г. – исследовано проб 89, в 2007г. исследовано – 20, в 2008г . – 20,  в 2009г. – 7 проб питьевой воды.

В Варнавинском сельском поселении нет объектов, использующих источники ионизирующего излучения.

Основные мероприятия по соблюдению акустического режима

Необходимо отметить, что в целом по поселению источники шума незначительны, поскольку поток автотранспорта небольшой, крупных промышленных предприятий нет, производственные сельскохозяйственные предприятия рассредоточены и малой мощности, поэтому не создают серьезного шумового воздействия на жилую среду.

Для исключения шумового воздействия проектом предлагается:

- вести новую жилую застройку с соблюдением установленных разрывов от дорог;

- в качестве мероприятий по снижению шума на промышленных предприятиях холодильного оборудования магазинов рекомендуется предусмотреть уменьшение уровня звуковой мощности источника шума за счет замены шумного, устаревшего оборудования, а также правильную ориентацию источника шума по отношению к жилой застройке;

- соблюдение санитарно-защитных разрывов и создание лесозащитных полос;

- применения экранов, препятствующих распространению в атмосферу звука от оборудования, размещенного на территории предприятий.

Генеральным планом предусмотрено на расчетный период прохождение высоковольтных линий электропередачи  – 220 кВ – источников электрических и электромагнитных полей, генерирующих электромагнитные излучения низкой частоты (50 Гц). Длительное воздействие электромагнитного поля напряженностью более 1000 в/м неблагоприятно влияет на первую, эндокринную, сердечно-сосудистую систему.

Проектом предусмотрено прохождение данных линейных объектов во внешней зоне населенных пунктов на значительном расстоянии от существующей и проектируемой жилой застройки.

Для предупреждения неблагоприятных воздействий указанных полей ЛЭП на население в районе соблюдаются дифференцированные нормативы санитарно-защитных зоны для ЛЭП – 220 кВ – 20 м.

Не рекомендуется использовать эту зону под сельскохозяйственные культуры, требующие систематического и длительного присутствия людей.

## 8.9. Охрана от загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления

В границах планируемой территории несанкционированная свалка твердых бытовых отходов размещена на расстоянии 1,4 км к юго-востоку от села Варнавинское, и составляет площадь 2 га. Свалка находится в непосредственной близости от сбросного канала, в его водоохраной зоне и оказывает негативное влияние на окружающую среду.

Данные о существующих свалках ТБО муниципального образования Варнависнкое  сельское поселение

| Наименование или место расположения | Площадь, га | Мощность, тыс.м3 | Объем, накопленных отходов, тыс.м3 | Площадь участка складирования, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Варнавинское | 2 | 6 | 3 | 0,5 |

В настоящие время услуги по вывозу ТБО с территории Варнавинского сельского поселения оказывает МУП «Варнавинское». Вывоз отходов предприятий осуществляется на городскую свалку города Абинска.

Порядок сбора ТБО от населения, предприятий и организаций, график вывоза ТБО

| №№ n/n | Наименование населенного пункта | График вывоза ТБО | Среднее расстояние до места захоронения, км | Количество рейсов спец. автотранспорта, рейс/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Варнавинское с/пос. |
| 12 | с. Варнавинское | 1 раз/мес. | 1,5 | 2 |
| 13 | х. Садовый | 1 раз/мес. | 10,5 | 1 |

Весовой контроль ТБО, стационарный радиометрический контроль, система мониторинга состояния окружающей среды, локальная очистка сточных вод на свалке ТБО муниципального образования Варнавинское сельское поселение отсутствует.

Для хранения пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов используются существующие склады ядохимикатов, расположенные на территории сельскохозяйственных предприятий.

Утилизация ртутьсодержащих приборов, отработанных люминесцентных ламп  проводится  на предприятии  ООО «Ртутная безопасность»  в Холмском сельском поселении. А также на территории муниципального образования Абинский район действует специализированное предприятие по обезвреживанию и утилизации опасных отходов  ЗАО НПП «Кубаньцветмет», осуществляющее прием отработанного лома цветных и черных металлов.

В п.г.т. Ахтырском  имеется 4 пункта по приему лома цветных и черных металлов: ООО «Символ»; ООО «Комплекс»; ООО «ЭРРО»; «Краснодарвтормет».

Медицинские отходы от лечебно-профилактических учреждений района утилизируются в мусоросжигательных печах МУЗ ЦРБ Абинского района.

Обзор состояния санитарной очистки территории муниципального образования Варнавинского сельского поселения выявил следующие проблемы:

-  Несанкционированные свалки являются крупными источниками загрязнения окружающей среды.  География местности в районе свалок изменяется, нарушается их геологическое строение и гидрологический режим. Начинается заметная деградация живой природы, флоры и фауны.

-  Нарушение экологического законодательства и санитарных правил при эксплуатации свалки на территории муниципального образования Варнавинское сельское поселение, а именно:

- отсутствие противофильтрационного экрана на участках складирования ТБО;

- отсутствие контрольных скважин;

- отсутствие весового и радиометрического контроля при поступлении отходов на свалки;

- отсутствие локальной очистки сточных вод с территории складирования ТБО.

-  Значительные количества ТБО рассеиваются в районах свалок, что приводит к загрязнению и риску возникновения инфекционных заболеваний на территории муниципального образования.

- Угроза пожаров несанкционированных свалок в связи с высокими температурами и продолжительность теплого периода.

- На территории свалок присутствует угроза взрыва, которая зависит от возможностей привнесения взрывчатых материалов и биохимического взаимодействия составляющих техногенные отложения веществ.

-  Недостаточная развитость системы сбора вторичного сырья, что приводит к попаданию ценных компонентов ТБО на свалки и увеличению затрат на вывоз и обезвреживание ТБО;

- Отсутствие полного учета объемов образования ТБО от промышленных предприятий, а также контроля за его вывозом и обезвреживанием.

- Население муниципального образования Варнавинское сельское поселение не обслуживаются предприятиями по вывозу ЖБО.

- Недоукомплектованность оборудованием и спецмашинами ЖКХ по сбору и вывозу ТБО, ЖБО.

- Отсутствие механизированной уборки территории. Снеговой покров является естественным планшетом, фиксирующим загрязнение атмосферы за весь период снегопада, поэтому в районах расположения промышленных предприятий, а также на городских автомагистралях, он может накапливать токсичные вещества. При естественном таянии снега токсичные вещества попадают в подземные воды и почву. Эффективная снегоочистка уменьшает использование соли в качестве реагента.

- Отсутствие снегосвалок и очистных сооружений для талых вод, вследствие чего загрязненные талые воды попадают в окружающую среду.

Значительные количества ТБО рассеиваются в районе свалки, что приводит к загрязнению и риску возникновения инфекционных заболеваний на территории муниципального образования. На свалках часто присутствуют люди, для которых некоторые находящиеся там предметы являются источниками существования. В результате очаги инфекции в городе могут распространяться на различные территории как в зонах риска вокруг свалок, так и за их пределами.

Систему мониторинга состояния окружающей среды осуществляет Азово-Кубанский отдел ООС и ПР для свалок в г. Абинске и ст. Холмской. Дезинфекция мусоровозов производится хлорным раствором.

На территории муниципального образования ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Накапливающиеся жидкие отходы с помощью вакуумных машин регулярно вывозятся из мест образования на очистные сооружения г. Абинска.

Данные о существующих очистных сооружениях муниципального образования Абинское городское поселение

| Место расположения объекта | Мощность, м3/год | Техническое состояние | Возможность расширения |
| --- | --- | --- | --- |
| Абинское городское поселение |
| г. Абинск | 6500 | удовлетворительное | - |

На территории муниципального образования Абинский район действуют специализированные предприятия по обезвреживанию и утилизации опасных отходов: ООО «Агентство «Ртутная безопасность», ЗАО НПП «Кубаньцветмет». Предприятия осуществляют прием отработанных аккумуляторов, отработанных люминесцентных ламп, лома цветных и черных металлов.

В п.г.т. Ахтырский имеется 4 пункта по приему лома цветных и черных металлов: ООО «Символ»; ООО «Комплекс»; ООО «ЭРРО»; «Краснодарвтормет».

Предприятия по обезвреживанию отходов

| п/п | Наименование предприятия | Вид отходов | Количество отходов, т/год | Технология обезвреживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО КПП Кубаньцветмет | аккумуляторы | 200 | термическая |
| 2 | Кубаньвтормет | металл | - | - |
| 3 | ООО «Агенство «Ртутная безопасность» | лампы люминесцентные, аккумуляторы, черный металл | 12 шт. 0,134 21,340 | сдается |
| 4 | МУП ЖКХ «Ахтырское» | промасленная ветошь промасленные опилки отработанные фильтры карбидный ил | 0,136 0,022 0,007 1,35 | сжигается сжигается сжигается нужды предприятия |

В юго-западной части г. Абинска функционирует предприятие по сортировке и первичной переработке ТБО.

Согласно схеме территориального планирования МО Абинский район, предусмотрено сохранение этого предприятия, а также в непосредственной близости к нему планируется строительство усовершенствованного полигона неутилизируемых частей бытовых отходов. Отсортированные отходы планируется направлять на переработку на проектируемое предприятие в г. Новороссийск.

Для уменьшения негативного воздействия полигонов на окружающую среду необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- произвести рекультивацию свалки, т.е. комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды;

- согласно санитарным и технологическим нормам и правилам для организации работ по санитарному благоустройству сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово-регулярной системе с концентрацией всех средств на базе УМП ЖКХ в сроки, предусмотренные санитарными правилами, по утвержденным графикам, независимо от заявок жилищных и других обслуживаемых организаций;

- не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Для оценки и контроля воздействия мусороперерабатывающего предприятия на различные компоненты окружающей природной среды необходима организация производственного контроля за его эксплуатацией.

Программа (план) производственного контроля полигона ТБО должна быть разработана владельцем полигона в соответствии с санитарными нормами и правилами по производственному контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Данным проектом генерального плана Варнавинского сельского поселения предусмотрен ряд первоочередных мероприятий по рекультивации существующей свалки и строительству усовершенствованного полигона в Абинском городском поселении. Планируемые мероприятия позволят улучшить санитарное состояние территории поселения и снизить нагрузку на окружающую среду.

Согласно статье 12 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" все планируемые объекты должны быть включены в государственный реестр.

## 8.10.  Альтернативные источники энергообеспечения

Данным проектом предусмотрен ряд мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения, включающий мероприятия по развитию газо- и электроснабжения.

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии, которые позволят оптимизировать региональные системы электро- и теплоснабжение при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей и тепловых насосов с вихревой трубой для систем воздушного отопления. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электро- и теплоснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от CОS 0.8 до СОS 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от ПС 110/10 кВ с подвеской изолированного провода SAX 50-70-95;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

## 9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Всего, в том числе: | га | 6623,84 | 6623,84 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | га / % | 5361,31/ 80,9 | 5349,21/ 80,8 |
|  | земли населенных пунктов | га / % | 431,11/ 6,5 | 444,96/ 6,7 |
|  | земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного спецназначения | га / % | 11,5/ 0,2 | 9,75/ 0,1 |
|  | земли лесного фонда | га / % | 279,7/ 4,2 | 279,7/ 4,2 |
|  | земли водного фонда | га / % | 540,22 / 8,2 | 540,22 / 8,2 |
| 1.2 | Функциональные зоны: |
|  | Жилая зона | га | 141,0 | 159,0 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 3,2 | 4,9 |
|  | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | га | 110,0 | 132,0 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 0,3 | 12,3 |
|  | Зона специального назначения | га | 2,7 | 44,0 |
|  | Зона леса | га | 279,7 | 279,7 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Всего численность населения, в том числе: | чел. | 1330 | 1600 |
|  | с. Варнавинское | -- // -- | 1236 | 1480 |
|  | х. Садовый | -- // -- | 67 | 120 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | - население моложе трудоспособного возраста | чел./% к общей численности населения | 240/18,1 | 333/20,8 |
|  | - дети от 1 до 6 лет | –//– | 95/7,1 | 130/8,1 |
|  | - дети от 7 до 17 лет | –//– | 159/12,0 | 221/13,8 |
|  | - население трудоспособного возраста | –//– | 767/57,7 | 865/54,1 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | –//– | 322/24,2 | 402/25,1 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 59 | 110 |
|  | Общеобразовательные школы | мест | 220 | 220 |
| 3.2 | Больницы | коек | 0 | 0 |
|  | Амбулатории | пос/смену | 0 | 30 |
|  | Аптеки | м2 | 0 | 22 |
| 3.3 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 100 | 130 |
| 3.4 | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 2900 | 1,1 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 800 | 3150 |
|  | Спортивные залы общего пользования | м2 | 80 | 130 |
| 3.5 | Предприятия розничной торговли | м2 | 70 | 390 |
|  | Предприятия общественного питания | пос. мест | - | 65 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 11 |
| 4 | Инженерная инфраструктура |
| 4.1 | Водоснабжение |
|  | Водопотребление - всего | м3/сут | 200 | 470 |
| 4.2 | Канализация |
| 4.2.1 | Объемы сточных вод | м3/сут | нет данных | 340 |
| 4.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | нет данных | 340 |
| 4.3 | Энергоснабжение |
| 4.3.1 | Потребная мощность | кВт ч | нет данных | 498 |
| 4.3.2 | Годовой расход | тыс. кВт·ч/год | нет данных | 1584 |
| 4.3.3 | Протяженность сетей |  |  |  |
|  | - линии электропередачи среднего напряжения 35 кВ | км | 12,6 | 12,6 |
|  | - линии электропередачи высокого напряжения 220 кВ | км | - | 2,5 |
| 4.3.4 | Источники электроснабжения |
|  | - ПС 35/10 кВ | шт | 1 | 1 |
| 4.4 | Газоснабжение |
| 4.4.1 | Максимальный часовой расход | тыс.м3/час | - | 1,2 |
| 4.4.2 | Потребление газа - всего | млн. м3/год | - | 2,2 |
| 4.4.3 | Протяженность распределительных сетей высокого давления | км | 6,8 | 15,0 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 173,2 | 234,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - основная дорога общего пользования «Абинск-Варнавинское водохранилище» | км | 6,8 | 6,8 |
|  | - второстепенные дороги общего пользования | км | 7,1 | 7,1 |
|  | - основные жилые улицы | км | 76,5 | 88,0 |

# Footnotes

Родоначальником системы органического земледелия или «ресурсосберегающей технологии» является российский ученый-агроном И. Е. Овсинский, подобно изложивший ее принципы в своей работе "Новая система земледелия". Органическое сельское хозяйство практикуется почти в 140 странах мира. Лидерами по общей площади органических сельскохозяйственных угодий являются Австралия (12,3 млн га), Китай (2,3), Аргентина (2,2), США (1,9), Италия (1,1). Однако, Россия в настоящее время Россия сильно отстает от большинства стран мира, включая ряд развивающихся стран, включая некоторые страны СНГ. Согласно международной статистике площадь сертифицированных органических сельскохозяйственных угодий составляет 3 192 га.