ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН варнавинского сельского поселения АБИНСКОГО района Краснодарского края (с учетом внесения изменений, выполненных ООО «ПроектИнжТеррПланирование» на основании муниципального контракта № 2 от 31 августа 2015 г.) ТОМ I Утверждаемая часть проекта Часть 1 Положения о территориальном планировании Краснодар, 2011 год (в редакции внесенных изменений 2015 г.)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»

Муниципальный контракт № 1 от 13 декабря 2010 г.

Заказчик: Администрация  Варнавинского сельского поселения

Абинского района

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Варнавинского сельского поселения

Абинского района

Краснодарского края

ТОМ I

Утверждаемая часть проекта

Часть 1

Положения о территориальном планировании

(с учетом внесения изменений, выполненных

ООО «ПроектИнжТеррПланирование»

на основании муниципального контракта № 2 от 31 августа 2015 г.)

| Заместитель директора, главный архитектор проекта | В.М. Кипчатова |
| --- | --- |

Краснодар, 2011

(в редакции внесенных изменений 2015 г.)

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

И УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ

| Главный архитектор проекта | ООО «ПИТП» В.М. Кипчатова |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочная часть и компьютерное обеспечение | ООО «ПИТП» |
| Руководитель группы | А.В. Лесничая |
| Архитектор | Н.В. Агошкова |
| Ведущий экономист | Н.В. Монастырев |
| Инженерное оборудование территории | ООО «Юг-Ресурс-XXI» С.В.Кузнецов А.Н. Гресь В.С. Луценко В.В. Сторожевская Л.А. Донгузова |

СОСТАВ ПРОЕКТА:

| Том I. Утверждаемая часть проекта |
| --- |
| Часть 1 | Положения о территориальном планировании |
| Раздел 1 | Цели и задачи территориального планирования |
| Раздел 2 | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) генерального плана |
| Раздел 3 | Схема генерального плана |
| Раздел 4 | Схемы границ территорий, земель различных категорий и ограничений |
| Раздел 5 | Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана |
| Часть 1 | Пояснительная записка (описание обоснований проекта генерального плана) |
| Раздел 1 | Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Раздел 2 | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию |
| Раздел 3 | Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта генерального плана |
| Раздел 4 | Схемы с отображением информации о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования |
| Раздел 5 | Схемы с отображением предложений по территориальному планированию |
| Том III Приложения. Исходные данные (1 экземпляр в архиве института) |

Специализированные разделы

| Наименование раздела | Разработчик | Гриф |
| --- | --- | --- |
| Топографические изыскания М 1:5000 с.Варнавинское | ООО «Базис», г.Краснодар | ДСП |
| Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ООО ИКЦ «ПромТехноЭксперт», г. Краснодар | ДСП |
| Охрана историко-культурного наследия | ООО «ПИТП», г.Краснодар | ДСП |
| Карты-планы границ с.Варнавинское, х.Садовый | ИП Куринный А.Е. Лицензия № ЮЖГ-02048Г от 27.02.2009г. | ДСП |

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование чертежа | Гриф | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том I. Утверждаемая часть проекта Часть 2. Графические материалы (схемы) генерального плана |
| Раздел 3 |
| 1. | Генеральный план (основной чертеж) Варнавинского сельского поселения | ДСП | 1:25 000 | ГП - 1 |
| Раздел 4 |
| 2. | Схема функционального зонирования территории Варнавинского сельского поселения | ДСП | 1:25 000 | ГП - 2 |
| 3. | Схема административно-территориальных границ Варнавинского сельского поселения | ДСП | 1:50 000 | ГП -3 |
| 4. | Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории | ДСП | 1:25 000 | ГП - 4 |
| 5. | Схема существующих и планируемых границ земель различных категорий | ДСП | 1:25 000 | ГП - 5 |
| Раздел 5 |
| 6. | Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры Варнавинского сельского поселения | ДСП | 1:25 000 | ГП - 6 |
| 7. | Схема развития транспортной инфраструктуры Варнавинского сельского поселения | ДСП | 1:25 000 | ГП - 7 |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Часть 2. Графические материалы по обоснованию проекта |
| Раздел 4 |
| 8. | Схема современного использования территории и планировочных ограничений (опорный план) | ДСП | 1:25 000 | МО - 8 |
| 9. | Фрагмент схемы современного использования и планировочных ограничений территории. Село Варнавинское | ДСП | 1:5 000 | МО - 9 |
| 10. | Комплексная схема развития территории и границ зон размещения объектов капитального строительства | ДСП | 1:25 000 | МО - 10 |
| Раздел 5 |
| 11. | Схема очередности освоения территории | ДСП | 1:25 000 | МО - 11 |
| 12. | Фрагмент генерального плана поселения. Село Варнавинское | ДСП | 1:5 000 | МО - 12 |
| 13. | Фрагмент генерального плана поселения. Схема функционального зонирования территории села Варнавинского | ДСП | 1:5 000 | МО - 13 |
| 14. | Фрагмент генерального плана поселения. Схема транспортной инфраструктуры и системы культурно-бытового обслуживания села Варнавинского | ДСП | 1:5 000 | МО - 14 |
| 15. | Фрагмент генерального плана поселения. Схема инженерной инфраструктуры села Варнавинского. Электроснабжение и слаботочные сети. | ДСП | 1:10 000 | МО - 15 |
| 16. | Фрагмент генерального плана поселения. Схема инженерной инфраструктуры села Варнавинского. Газоснабжение и теплоснабжение. | ДСП | 1:10 000 | МО - 16 |
| 17. | Фрагмент генерального плана поселения. Схема инженерной инфраструктуры села Варнавинского. Водоснабжение и канализация. | ДСП | 1:10 000 | МО - 17 |
| 18. | Фрагменты генерального плана Варнавинского сельского поселения. Хутор Садовый | ДСП | 1:5 000 | МО - 18 |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН	13

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	22

1.1. ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	22

1.2. ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	23

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ	25

2.1. Прогноз перспективной численности населения	25

2.2. ПРОЕКТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ ПО КАТЕГОРИЯМ	27

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ И СИСТЕМА ТРАНСПОРТНЫХ СВЯЗЕЙ	29

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	33

2.4.1. Жилая зона	34

2.4.2. Общественно-деловая зона	35

2.4.3. Зона рекреационного назначения	36

2.4.4. Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур	37

2.4.5. Зона специального назначения	39

2.4.6. Зона леса	41

2.5. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	42

2.6. Развитие инженерной инфраструктуры	44

2.7. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	49

2.8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	51

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития населенных пунктов поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня.

Проект генерального плана  Варнавинского сельского поселения  Абинского района Краснодарского края разработан по заказу администрации Варнавинского сельского поселения, на основании муниципального контракта № 1 от 13 декабря 2009 года и в соответствии с заданием на проектирование.

Генеральный план разработан на территорию в административных границах, установленных Законом Краснодарского края от 3 сентября 2007 года № 1317-КЗ "О внесении изменений в Закон Краснодарского "Об установлении границ муниципального образования Абинский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений – и установлении их границ».

Проект выполнен в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ и изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс в период с 2005 года до момента  разработки данного проекта;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края от 21 июля 2008 года N 1540-КЗ;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных постановлением законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- противопожарных и других норм проектирования.

Территориальное планирование  Варнавинского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка проектов по инженерному обеспечению территории;

- разработка и утверждение градостроительной документации по застройке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты межевания);

- подготовка градостроительных планов земельных участков.

Согласно действующему законодательству генеральным планом устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

Состав и содержание проекта генерального плана  Варнавинского сельского поселения отвечают требованиям Градостроительного Кодекса и детализированы техническим заданием, утвержденным заказчиком.

В состав материалов проекта генерального плана входят:

Часть 1. Положение о территориальном планировании

Часть 2. Графические материалы (схемы) генерального плана

В целях согласования и обеспечения процесса утверждения в данной работе выполнены материалы по обоснованию проекта генерального плана, включающие:

Часть 1. Пояснительная записка (описание обоснований проекта генерального плана)

Часть 2. Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта генерального плана

Согласно заданию на проектирование в составе данного проекта субподрядными организациями были выполнены такие специализированные разделы, как:

- топографическая съемка масштаба 1:5000 с. Варнавинское;

- раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»;

- карты-планы границ с. Варнавинское, х. Садовый;

- раздел «Инженерная инфраструктура» (разработан для представления непосредственно в материалах проекта).

В данном проекте согласно заданию на проектирование были использованы следующие разделы, разработанные в составе Корректировки (изменения) схемы территориального планирования муниципального образования  Абинский район:

- «Топографические изыскания М 1:25 000», выполненные Филиалом ФГУП«Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» Экспедиция № 205;

- раздел «Охрана историко-культурного наследия», разработанный ОАО  «Наследие Кубани», г. Краснодар в 2009 г.;

- технический отчет «Составление схематической карты инженерно-геологического районирования», разработанный ГУП «Кубаньгеология»  филиал Азовское отделение, г. Темрюк в 2009 г.;

- раздел «Сельское хозяйство», разработанный ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ, г. Краснодар в 2009 г.

Графические материалы проекта выполнены с привязкой к установленной системе координат МСК-23.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Краснодарского края разработка проекта генерального плана  Варнавинского сельского поселения осуществлена на основании положений о территориальном планировании, содержащихся в «Корректировке (изменении) схемы территориального планирования муниципального образования  Абинский район Краснодарского края».

Согласно Градостроительному Кодексу не требуется определение срока реализации Генерального плана, так как это невозможно в условиях современной рыночной экономики, не регулируемой плановым хозяйством. Исходя из этого, данный проект определяет развитие сельского поселения на бессрочный период, условно выделяя периоды первоочередного развития (ориентировочно 5÷10 лет с момента утверждения генплана); расчетный срок (основной показатель – ориентировочно 25÷30 лет); резервное освоение на дальнейшую перспективу (свыше 25÷30 лет).

# ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Генеральный план 	Варнавинского сельского поселения был разработан ООО «Проектный институт территориального планирования», г. Краснодар в 2011 году на основании МК №1/13 от 13 декабря 2010 г. и утвержден в установленном порядке решением совета Варнавинского сельского поселения Абинского района № 144-с от 24 января 2012.

Внесение изменений в Генеральный план Варнавинского сельского поселения Абинского района на основании муниципального контракта № 2 от 31 августа 2015 г., разработанного

ООО «ПроектИнжТеррПланирование».

На основании муниципального контракта № 2 от 31 августа 2015 г. на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план Варнавинского сельского поселения Абинского района ООО «ПроектИнжТеррПланирование» были внесены изменения в соответствии с заданием на проектирование, утвержденным администрацией муниципального образования Варнавинского сельского поселения.

Целью внесения изменений в генеральный план Варнавинского сельского поселения явилась оптимизация функционального использования территорий, проработка их территориальной организации и пространственных связей с учётом градостроительной, земельной и инвестиционной политики на основе принятых решений по размещению объектов федерального и регионального значения.

| СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА И УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ |
| --- |
| Главный архитектор проекта | ООО «ПроектИнжТеррПланирование» В.М. Кипчатова |
| Архитектурно-планировочная часть и компьютерное обеспечение | ООО «ПроектИнжТеррПланирование» |
| Заместитель руководителя мастерской, ведущий экономист | Н.В. Монастырев |
| Архитектор I категории | Н.В. Агошкова |

В генеральный план Варнавинского сельского поселения были внесены следующие изменения, а именно:

- Отображение местоположения объектов федерального значения:

  - Линейные объекты энергетической инфраструктуры

- линия электропередачи 500 кВ "Кубанская - Тамань";

2.  Отображение местоположения объектов регионального значения:

2.1. Перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, планируемых к реконструкции до 2031 года:

- г. Абинск – Варнавинское водохранилище, протяженностью 19,575 км;

2.2. Объекты инженерной инфраструктуры регионального значения

Слаботочные сети

- отображение планируемой к строительству на период 2015-2020 г.г. волоконно оптической линии связи (ВОЛС) для улучшения качества предоставляемых услуг телефонии и Интернет.

2.3. Уточнение наличия выявленных за период 2009-2015 г.г. объектов культурного наследия и отображение их в материалах генерального плана.

3. Отображение местоположения объектов местного значения:

  - Отображение планируемой к строительству водонапорной башни в западной части с. Варнавинского для улучшения качества подачи воды потребителям.

  - Отображение существующей территории личных подсобных хозяйств у южной окраины села Варнавинского за пределами его границы.

3.3. Отображение в северной части села Варнавинского зоны производственного назначения с классом опасности не выше IV.

  - Отображение у восточной окраины села Варнавинского за границей населенного пункта зону производственного назначения с классом опасности не выше IV и V.

3.5. Отображение у северной окраины села Варнавинского, за границей населенного пункта зоны коммунально-складского назначения.

3.6. Отображение территории под пожарное депо в юго-западной части села Варнавинского по ул. Степной.

Изменения внесены в текстовые и графические материалы утверждаемой части и материалов обоснования генерального плана.

Последующие изменения в текстовых материалах выделены курсивом, а в графических материалах имеют соответствующие примечания над штампом.

В соответствии с «Градостроительным Кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 года № 190-ФЗ в редакции от 13.07.2015 г. откорректирован перечень графических материалов.

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

(в редакции 2015 г.)

| № п/п | Наименование чертежа | Гриф | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том I. Утверждаемая часть проекта Часть 2. Графические материалы |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | ДСП | 1:25 000 | ГП – 1 (в редакции 2011 г. ГП - 1) |
| 2 | Карта границ населенных пунктов | ДСП | 1:25 000 | ГП – 2 (в редакции 2011 г. ГП - 3) |
| 3 | Карта функциональных зон | ДСП | 1:25 000 | ГП -3 (в редакции 2011 г. ГП - 2) |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Часть 2. Графические материалы |
| 4 | Карта современного использования территории и местоположения объектов местного значения | ДСП | 1:25 000 | МО – 4 (в редакции 2011 г. МО - 8) |
| 5 | Карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия | ДСП | 1:25 000 | МО – 5 (в редакции 2011 г. ГП - 4) |
| 6 | Карта транспортной и социальной инфраструктуры | ДСП | 1:25 000 | МО – 6 (в редакции 2011 г. МО - 7) |
| 7 | Карта инженерной инфраструктуры | ДСП | 1:25 000 | МО – 7 (в редакции 2011 г. ГП - 6) |
| 8 | Карта современного состояния и зон с особыми условиями использования территории села Варнавинского | ДСП | 1:5 000 | МО – 8 (в редакции 2011 г. МО - 9) |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения села Варнавинского | ДСП | 1:5 000 | МО – 9 (в редакции 2011 г. МО - 12) |
| 10 | Карта функционального зонирования территории в границах села Варнавинского | ДСП | 1:5 000 | МО – 10 (в редакции 2011 г. МО - 13) |
| 11 | Карта транспортной и социальной инфраструктуры села Варнавинского | ДСП | 1:5 000 | МО – 11 (в редакции 2011 г. МО - 14) |
| 12 | Карта инженерной инфраструктуры села Варнавинского. Электроснабжение и слаботочные сети. | ДСП | 1:10 000 | МО – 12ЭС (в редакции 2011 г. МО - 15) |
| 13 | Карта инженерной инфраструктуры села Варнавинского. Газоснабжение и теплоснабжение. | ДСП | 1:10 000 | МО – 13ГТ (в редакции 2011 г. МО - 16) |
| 14 | Карта инженерной инфраструктуры села Варнавинского. Водоснабжение и канализация. | ДСП | 1:10 000 | МО – 14ВК (в редакции 2011 г. МО - 17) |
| 15 | Карта планируемого размещения объектов местного значения хутора Садового | ДСП | 1:5 000 | МО – 15 (в редакции 2011 г. МО - 18) |

После корректировки перечня графических материалов в соответствии с требованиями действующего законодательства в графическую часть утверждаемой части проекта изменения внесены в следующие карты:

ГП – 1 Карта планируемого размещения объектов местного значения (в редакции 2011 г. ГП - 1);

ГП – 2  Карта границ населенных пунктов (в редакции 2011 г. ГП - 3);

ГП -3  Карта функциональных зон (в редакции 2011 г. ГП - 2);

После корректировки перечня графических материалов в соответствии с требованиями действующего законодательства в графическую часть материалов по обоснованию проекта изменения внесены в следующие карты:

МО – 4 Карта современного использования территории и местоположения объектов местного значения (в редакции 2011 г. МО - 8);

МО – 5 Карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия (в редакции 2011 г. ГП - 4);

МО – 6 Карта транспортной и социальной инфраструктуры (в редакции 2011 г. МО - 7);

МО – 7 Карта инженерной инфраструктуры (в редакции 2011 г. ГП - 6);

МО – 8 Карта современного состояния и зон с особыми условиями использования территории села Варнавинского (в редакции 2011 г. МО - 9);

МО – 9 Карта планируемого размещения объектов местного значения села Варнавинского (в редакции 2011 г. МО - 12);

МО – 10 Карта функционального зонирования территории в границах села Варнавинского (в редакции 2011 г. МО - 13);

МО – 11 Карта транспортной и социальной инфраструктуры села Варнавинского (в редакции 2011 г. МО - 14);

МО – 12 ЭС Карта инженерной инфраструктуры села Варнавинского. Электроснабжение и слаботочные сети (в редакции 2011 г. МО - 15);

МО – 13ГТ Карта инженерной инфраструктуры села Варнавинского. Газоснабжение и теплоснабжение (в редакции 2011 г. МО - 16);

МО – 14ВК Карта инженерной инфраструктуры села Варнавинского. Водоснабжение и канализация (в редакции 2011 г. МО - 17);

МО – 15 Карта планируемого размещения объектов местного значения хутора Садового (в редакции 2011 г. МО - 18).

В текстовую часть утверждаемой части проекта (Том I, Часть 1) вносятся изменения в разделы:

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

2.6. Развитие инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Для обеспечения передачи мощности в энергосистему Республики Крым и г. Севастополь по территории Варнавинского сельского поселения Абинского района планируется прохождение линейного объекта федерального значения ВЛ 500 кВ «Кубанская – Тамань» от расширяемой ПС 500 кВ «Кубанская» в Абинском районе до ПС 500 кВ «Тамань» в Темрюкском районе. Год ввода объекта в эксплуатацию - 2017 г.

Водоснабжение

Для улучшения качества подачи воды потребителям в западную часть села Варнавинского, по улице Партизанской предусмотрено строительство водонапорной башни. Данное сооружение в системе водоснабжения предназначено для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Регулирующая роль водонапорной башни заключается в том, что в часы уменьшения водопотребления избыток воды, подаваемой насосной станцией, накапливается в водонапорной башне и расходуется из нее в часы увеличенного водопотребления.

Слаботочные сети.

Для улучшения качества предоставляемых услуг телефонии и Интернет планируется строительство цифровой сети (волоконно оптической связи - ВОЛС) на период 2015 – 2020 г.г.:

- прокладка ВОЛС от существующей линии «Краснодар-Новороссийск» в г. Абинске к с. Варнавинское вдоль автомобильной дороги регионального значения  «г. Абинск - Варнавинское водохранилище».

2.7. Развитие транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

- согласно СТП Краснодарского края предусмотрена реконструкция проходящей по территории Варнавинского сельского поселения автомобильной дороги регионального значения «г. Абинск – Варнавинское водохранилище»,  протяженностью 19,575 км  сроком до 2031 г.»

В текстовую часть материалов по обоснованию проекта (Том II, Часть 1) вносятся изменения в разделы:

РАЗДЕЛ I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

3. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

3.3. Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

В 2009 году в своставе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Абинский район Краснодарского края» ОАО «Наследие Кубани» был разработан раздел «Охрана культурного наследия» по договору № 58/2008-Р заключённому с ООО «Проектный институт территориального планирования».

В 2015 году по договору № 03/2015-Р от 03.08.2015г., заключённому с ООО «ПроектИнжТеррПланирование», выполнена корректировка раздела только для дополнительно выявленных с 2009 года памятников археологии, по учётным документам управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. Для памятников архитектуры и истории корректировка раздела не выполнялась.

В данной главе использованы материалы вышеописанного раздела и дополнен перечень памятников историко-культурного наследия, с учетом  выявленных за период 2011 – 2015 гг. объектов.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Варнавинского сельского поселения выявленных

на период 2015 г.

| № на картах генерального плана поселения | № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номерлиста карты | Номерпо госсписку | № насыпи в группе | Высота насыпи (м) | Диаметр насыпи (м) | Охранная зона | Документ о постановке на госохрану | Категория историко-культурного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 314 | Поселение «Садовый 1», Эпоха античности | х. Садовый 1400 м к западу-юго-западу от окраины хутора. Координаты: Северная окраина N45º02'20,07" E38º12'46,86" Южная окраина: N45º02'11,05" E38º12'46,94" |  |  |  |  |  | 500 |  | В |
| 4 | 317 | Поселение «Варнавинское 3», эпоха средневековья | с. Варнавинское, 3 км к северу от северо-восточной окраины станицы Северная граница: N45°01'14,1" E038°12'43,6" Южная граница: N45°01'06,4" E038°12'32,9" Восточная граница: N45°01'10,3" E038°12'46,3" Западная граница: N45°01'12,8" E038°12'37,5" |  |  |  |  |  | 500 | №11628 УК №23104080063р | В |
| 5 | 318 | Поселение «Варнавинское 4», ранний железный век | с. Варнавинское, 1 км к северо-западу от северо-западной окраины станицы Северная граница: N45°00'18,1" E038°10'42,2" Южная граница: N45°00'15,8" E038°10'43,1" Восточная граница: N45°00'17,0" E038°10'44,2" Западная граница: N45°00'16,6" E038°10'41,3" |  |  |  |  |  | 500 | №116 УК №23104080064р | В |
| 6 | 455 | Курган «Варнавинский-5» | Абинский район, к северу от с. Варнавинское; 0,3 км, пеленг 730 к центру кургана от поворота на сельское кладбище. Кадастровый номер квартала: 23:01:0301000. Координаты центра насыпи в системе WGS-84: N 44000’04.9156”, E 38012’35.0163” |  |  |  | 1,1 | 20 | 75 |  | В |

Постановление Совета Министров РСФСР от 4.12.74 г. №624

Памятник федеральной категории историко-культурного значения

Приказ департамента культуры Краснодарского края от 14 декабря 2004 года №904-п

Приказ департамента культуры Краснодарского края от 8 февраля 2006 года №60-п

* По материалам Отчетов о работах Абинского отряда Северо-Кавказской археологической экспедиции ИА РАН в 2003,2005,2007 гг.

РАЗДЕЛ II. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

3. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ВАРНАВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3.2. Архитектурно-планировочная организация территории

Абзац «Генеральным планом предлагается строительство пожарного депо на 1 автомобиль в юго-восточной части с. Варнавинское».

заменен на «Генеральным планом предлагается строительство пожарного депо на 1 автомобиль в юго-западной части с. Варнавинское.»

5. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.1. Автомобильный транспорт

Абзац « –  реконструкция с расширением проезжей части основной автомобильной дороги общего пользования " г.Абинск - Варнавинское водохранилище»

заменен на «– согласно СТП Краснодарского края предусмотрена реконструкция проходящей по территории Варнавинского сельского поселения автомобильной дороги регионального значения «г. Абинск – Варнавинское водохранилище»,  протяженностью 19,575 км  сроком до 2031 г.»

6. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

6.1. Водоснабжение

Для улучшения качества подачи воды потребителям в западную часть села Варнавинского, по улице Партизанской предусмотрено строительство водонапорной башни. Данное сооружение в системе водоснабжения предназначено для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Регулирующая роль водонапорной башни заключается в том, что в часы уменьшения водопотребления избыток воды, подаваемой насосной станцией, накапливается в водонапорной башне и расходуется из нее в часы увеличенного водопотребления.

6.5. Электроснабжение

Для обеспечения передачи мощности в энергосистему Республики Крым и г. Севастополь по территории Варнавинского сельского поселения Абинского района планируется прохождение линейного объекта федерального значения ВЛ 500 кВ «Кубанская – Тамань» от расширяемой ПС 500 кВ «Кубанская» в Абинском районе до ПС 500 кВ «Тамань» в Темрюкском районе. Год ввода объекта в эксплуатацию - 2017 г.

6.6. Слаботочные сети

Проводные средства связи.

Для улучшения качества предоставляемых услуг телефонии и Интернет планируется строительство цифровой сети (волоконно оптической связи - ВОЛС) на период 2015 – 2020 г.г.:

- прокладка ВОЛС от существующей линии «Краснодар-Новороссийск» в г. Абинске к с. Варнавинское вдоль автомобильной дороги регионального значения  «г. Абинск - Варнавинское водохранилище».

При внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Варнавинское сельское поселение Абнского района Краснодарского края были учтены следующие материалы:

- данные государственного кадастра недвижимости на период 04.04.2015;

- границы объектов историко-культурного наследия, обнаруженные на территории муниципального образования за период 2011-2015 гг. (на основании работы «Корректировка научно-проектной документации - раздела «Охрана культурного наследия» согласно договору № 03/2015-Р от 03 августа, разработанного ОАО «Наследие Кубани»).

- границы населенных пунктов, утвержденные генеральным планом Варнавинского сельского поселения, разработанного ООО «Проектный институт территориального планирования», г. Краснодар в 2011г. на основании МК №1/13 от 13 декабря 2010 г. и утвержденным в установленном порядке решением совета Варнавинского сельского поселения Абинского района №144-с от 24 января 2012 года;

- утвержденный проект планировки, разработанный за период с 2011-2015 г. на территории Варнавинского сельского поселения Абинского района.

# РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1.1. ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана  Варнавинского сельского поселения  Абинского района Краснодарского края являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным и краевым законодательством;

- обеспечение целостности сельского поселения как муниципального образования путем его территориального планирования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации и функциональному зонированию территории, соответствующих максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения.

Решения генерального плана основываются на следующих принципах:

- наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве поселения, развитие перерабатывающей промышленности и туристического комплекса;

- обеспечение сохранности и восстановления природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;

- устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- соблюдение последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для оптимизации уровня антропогенных нагрузок на природную среду;

- рациональное размещение объектов капитального строительства местного значения, автомобильных дорог общего пользования, иных транспортных и инженерных сооружений.

1.2. ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач. Основными задачами генерального плана являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения и внесение изменений в действующий генеральный план, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- определение направления перспективного территориального развития;

- определение зон, в которых осуществляется жизнедеятельность населения посредством функционального зонирования территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории поселения, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития  Варнавинского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности территории сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ существующего использования территории  Варнавинского сельского поселения, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

# РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Прогноз перспективной численности населения

Численность постоянного населения Варнавинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2010 года — 1,3 тыс. человек, что составляет 1,5% от общей численности Абинского района, плотность населения в поселении одна из самых низких в районе  — 17,0 чел/км2.

В состав Варнавинского сельского поселения входят 2 населенных пункта: административный центр село Варнавинское и хутор Садовый.

Характеристика населенных пунктов, 
входящих в состав Варнавинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | село Варнавинское | 1263 |
| 2 | хутор Садовый | 67 |
|  | ВСЕГО | 1330 |

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Проект принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Варнавинского сельского поселения учитываются положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года» и «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года», где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены: повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности, рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивое увеличение численности населения поселения.

Прогноз численности населения Варнавинского сельского поселения разработан в разрезе входящих в него населенных пунктов по следующим проектным этапам:

- I очередь – ориентировочно до 2020 года;

- расчетный срок – ориентировочно до 2030 года;

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2010 г.

Расчет основных показателей демографической ситуации Варнавинского сельского поселения проводился на основе анализа сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов. Большое внимание уделялось также анализу ряда социальных и экономических показателей, а в частности, занятости населения, уровня его жизни, миграционной привлекательности территории, устойчивости существующей экономической структуры на перспективу, экономико-географическому положению проектируемой территории, ее природно-ресурсному потенциалу, комфортности природной среды и т. д.

Основываясь на заложенных тенденциях демографической и миграционной активности была определена проектная численность населения Варнавинского сельского поселения, которая к расчетному сроку составит 1,6 тыс. человек.

Существующая и проектная численность Варнавинского сельского поселения.

| № | Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел. | Прогноз на расчетный срок, чел. | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Варнавинское | 1263 | 1480 | 217 |
| 2 | хутор Садовый | 67 | 120 | 53 |
|  | ВСЕГО | 1330 | 1600 | 270 |

# 2.2. ПРОЕКТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ ПО КАТЕГОРИЯМ

Территория Варнавинского сельского поселения в административных границах, установленных на основании закона Краснодарского края от 3 сентября 2007 года № 1317-КЗ "О внесении изменений в Закон Краснодарского "Об установлении границ муниципального образования Абинский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края, составляет 6 623,85 га.

В настоящее время в границах муниципального образования земли распределены следующим образом:

- земли сельскохозяйственного назначения – 5 361,31 га;

- земли населенных пунктов – 431,11 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта и др. – 11,5 га;

- земли лесного фонда – 279,7 га;

- земли водного фонда – 540,22 га;

На расчетный срок генеральным планом определены территории для развития селитебных, рекреационных и производственных зон.

Проектный прирост постоянного населения на расчетный срок прогнозируется  в селе Варнавинском 217 чел., в х. Садовый 53 чел. Для расчета площади территории для развития селитебной зоны на расчетный срок генерального плана принята плотность населения 15 чел/га. Генеральным планом под проектируемые жилые зоны определено 18,0 га территории.

Для развития населенных пунктов на расчетный срок данным проектом генерального плана определен перевод в земли населенных пунктов земель следующих категорий:

- земель сельскохозяйственного назначения – 10,7 га;

- промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения – 3,35 га.

Под размещение и развитие кладбищ, находящихся вне границ населенных пунктов данным проектом генерального плана определен перевод в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения земель следующих категорий:

- земель сельскохозяйственного назначения – 1,4 га;

- земель населенных пунктов – 0,2 га.

Перевод площадей из земель лесного фонда в другие категории проектом не предусмотрен.

Далее в таблице представлен баланс земель в границах муниципального образования Варнавинское сельское поселение.

Баланс земельного фонда 
Варнавинского сельского поселения по категориям

| №пп | Категории земель | Существующее положение | На расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % | Площадь, га | % |
| 1 | Земли населенных пунктов | 431,11 | 6,5 | 444,96 | 6,7 |
| 2 | Земли лесного фонда | 279,7 | 4,2 | 279,7 | 4,2 |
| 3 | Земли водного фонда | 540,22 | 8,2 | 540,22 | 8,2 |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного спецназначения | 11,5 | 0,2 | 9,75 | 0,1 |
| 5 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5 361,31 | 80,9 | 5 349,21 | 80,8 |
| 8 | Всего земель в границах муниципального образования | 6 623,84 | 100,0 | 6 623,84 | 100,0 |

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ И СИСТЕМА ТРАНСПОРТНЫХ СВЯЗЕЙ

Варнавинское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Абинский район и размещается в северо-западной его части, севернее федеральной автодороги «Краснодар - Новороссийск».

Площадь поселения – 66,24 км2, что составляет 4,1 % от общей площади территории Абинского района. Наибольшая протяженность территории с севера на юг составляет 14,6 км, с запада на восток - 10 км. Общая протяженность границ Варнавинского сельского поселения составляет 51,2 км.

Территория поселения на севере граничит с Ольгинским с.п., на северо-востоке и востоке с Мингрельским с.п., на юго-востоке – с Ахтырским г.п., на юге и юго-западе – с Абинским г.п., на западе – с муниципальным образованием Крымский район.

В юго-восточной части сельского поселения территория площадью 279,7 га покрыта лесом.

Основную часть территории поселения занимают рисовые поля.

В состав Варнавинского сельского поселения входят два населенных пункта: село Варнавинское (административный центр) и хутор Садовый. Административный центр сельского поселения расположен в 25 километрах от районного центра  – города Абинск и в 105 километрах от краевого центра – города Краснодара.

Ситуационная схема размещения Варнавинского сельского поселения в структуре Абинского района Краснодарского края.

Планируемая территория включает в себя лишь одну орографическую область – равнинную. Поверхность равнины наклонена от подножий Большого Кавказа на северо-запад. Рельеф поверхности равнины – спокойный, с незначительными перепадами высот: от 25-30м – в юго-восточной части   равнины, до 9-14м – в северо-западной. Поверхность равнины осложнена долинами левых притоков реки Кубань и сильно развитой сетью каналов.

Поселение расположено в геоморфологической области известной под названием "Закубанские плавни" – левобережная пойма реки Кубани. Наблюдается высокое состояние грунтовых вод с периодическим подтоплением отдельных участков.

Основной планировочной осью территории поселения является автодорога "г.Абинск - Варнавинское водохранилище". Главной водной артерией является река Сухой Аушедз.

Населенные пункты сформировались достаточно компактно вдоль реки и автодороги.

Село Варнавинское расположено в западной части Варнавинского поселения.

В юго-восточной части села протекает Лейкин Ерик.

Основной планировочной осью населенного пункта является автодорога общего пользования " г.Абинск - Варнавинское водохранилище".

Жилой фонд представлен одноэтажными жилыми домами, в основном индивидуального строительства, с большими приусадебными участками.

Село Варнавинское вытянуто с запада на восток и имеет сложившуюся прямоугольную сетку улиц. Общественныйй центр сформирован в геометрическом центре села по ул. Красной такими объектами, как клуб, школа, детский сад, здание администрации и почты.

Производственная зона, сложившаяся на южной окраине села, представлена мельницей, мехмастерскими, гаражами и складом ГСМ. В северной части населенного пункта вдоль улицы Пролетарской размещен центральный ток. К северо-востоку от населенного пункта расположена молочно-товарная ферма.

На расстоянии 600 метров к востоку от населенного пункта размещены рисовые чеки.

Свалка мусора находится на расстоянии более 1000 метров к югу от населенного пункта. Северо-восточнее селитебной территории и севернее МТФ расположено кладбище традиционного захоронения.

Хутор Садовый расположен на расстоянии 10 км к северо-востоку от села Варнавинское. Хутор представляет собой небольшой компактный населенный пункт, расположенный в изгибе реки Сухой Аушедз.

Жилая застройка представлена индивидуальными домами с большими приусадебными участками. Общественный цент в хуторе не сформирован.

Данным проектом предусмотрены мероприятия по рациональному формированию планировочной и пространственной структур планируемой территории  путем ее функционального зонирования с учетом территориальных особенностей и планировочных ограничений.

В целом планируемая организация территории предусматривает структурирование сложившихся территориальных зон и органичное их продолжение путем освоения свободных территорий.

Проектируемые транспортные схемы населенных пунктов являются органичным развитием сложившихся структур с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц в проектируемых жилых кварталах.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Генеральным планом определена следующая очередность мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры планируемой территории:

- реконструкция существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц;

- организация безопасных пешеходных переходов;

- строительство улиц и дорог на новых проектируемых территориях;

- реконструкция с расширением проезжей части основной автомобильной дороги общего пользования " г.Абинск - Варнавинское водохранилище";

- модернизация автомобильной дороги "Варнавинское водохранилище – х. Садовый";

- модернизация автомобильной дороги " х. Садовый – ст-ца Мингрельская".

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно - строительной стратегии развития Варнавинского сельского поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная, планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование территории  Варнавинского сельского поселения:

- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей среды;

- предусматривает территориальное развитие жилой, рекреационной и производственной зон;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки  Варнавинского сельского поселения.

Для развития на расчетный срок генеральным планом поселения определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона специального назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона леса.

Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функциональных зон в них выделены подзоны.

2.4.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В границах планируемой территории генеральным планом предлагается сохранение жилой зоны низкоплотной усадебной застройки с плотностью населения 15-25 чел/га. Для расчетов установлен показатель 15 чел/га.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,09 га до 0,15 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

В данном проекте был произведен расчет требуемой площади территорий для расселения прогнозного прироста населения по каждому населенному пункту с учетом расселения на уже выделенных под жилищное строительство территориях.

Таким образом, для развития жилой зоны с. Варнавинское генеральным планом отведено 16 га, х. Садовый - 2 га новых территорий.

Общая площадь жилых зон на расчетный срок генерального плана составит 159 га. Зарезервировано для развития жилых зон общей площадью 1,2 га.

2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны), составляющая центральное ядро населенного пункта.

Генеральным планом для развития на расчетный период предусмотрено размещение зон общественно-делового назначения с учетом создания удобной системы обслуживания населения.

На освоенных территориях общественные центры сформированы на базе существующих объектов с возможностью их сохранения и реконструкции. На новых проектируемых территориях общественные зоны размещены с учетом пешеходной и транспортной доступности объектов социального и культурно-бытового назначения.

Совершенствование системы социального и культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составной частью развития поселения. Для определения потребности проектного населения необходимыми объектами обслуживания в данном проекте был выполнен расчет, на основе которого генеральным планом на расчетный период предложено проведение ряда мероприятий в сфере социальной инфраструктуры:

- строительство детского сада на 50 мест в южном проектируемом жилом районе с. Варнавинское;

- на базе существующего фельдшерско-акушерского пункта организация врачебной амбулатории;

- строительство в х. Садовом фельдшерско-акушерского пункта;

- реконструкция существующего дома культуры в с. Варнавинском;

- строительство спортивных площадок;

- строительство предприятий общественного питания;

- строительство магазинов, предприятий повседневного обслуживания населения и коммунально-бытовых центров;

На расчетный срок генерального плана предусмотрено увеличение площади зон общественно-делового назначения на 1,7 га. Таким образом, общая площадь общественно-деловых зон с учетом существующих и подлежащих реконструкции территорий составит 4,9 га.

2.4.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

- зона туристско-рекреационного назначения;

- зона спортивного назначения;

- зона озеленения общего пользования;

- зона лесопарка.

Данным проектом выделены зоны туристско-рекреационного назначения и предусмотрено размещение объектов рекреации и туризма вблизи существующих водоемов (рыболовецкие и охотничьи базы отдыха). Планируется, что проектируемые объекты будут обеспечивать потребности местного населения и частично соседних муниципальных образований.

Озеленение общего пользования занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, парки, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного назначения.

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение сохраняемых существующих плоскостных объектов, а также проектируемых спортивных площадок.

Таким образом, генеральным планом на расчетный срок выделено 12,3 га территорий под зону рекреационного назначения, в том числе для размещения туристско-рекреационных объектов – 8,5 га.

2.4.4. Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Основной задачей данной функциональной зоны является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий.

В составе данной зоны генеральным планом  выделены подзоны:

- зона размещения объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и производства не выше V класса опасности;

- зона размещения объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и производства не выше IV класса опасности;

- зона размещения объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и производства не выше III класса опасности;

- зона размещения водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- зона размещения  очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона производственного и коммунально-складского назначения предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани и т.д.).

Генеральным планом предлагается строительство пожарного депо на 1 автомобиль в юго-восточной части с. Варнавинское.

Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая отрасль. Планируемая категория опасности – III, IV, V классы, с размерами санитарно-защитных зон 300-50 м.

С целью наиболее рационального использования земель проектом предложена централизованная организация зон коммунально-складского и производственного назначения и предусмотрены территории для их размещения с учетом требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- ликвидация или перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения улиц и дорог общего пользования, а также распределительных сетей инженерной инфраструктуры. Общая площадь указанной зоны с учетом развития сети автомобильных дорог составит 82,0 га.

Зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры предназначена для размещения магистральных и подводящих инженерных сетей (газопроводов, линий электропередачи).

Зона размещения водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения предназначена для размещения и развития водозаборов, согласно требуемым техническим регламентам и нормам, а также создания необходимых санитарных условий эксплуатации данных объектов.

Зона размещения очистных сооружений предназначена для размещения современных очистных систем хозяйственно-бытовой канализации всех населенных пунктов. На расчетный срок площадь данной зоны составит 1 га.

На расчетный срок предусмотрено увеличение площади земель, занимаемых зонами  производственной, инженерной и транспортной инфраструктур на 110 га. Общая площадь данной зоны в границах поселения составит 132 га.

Для развития на пострасчетный период генеральным планом предусмотрены резервные территории общей площадью 10 га.

2.4.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящем генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального назначения:

- зона размещения кладбища традиционного захоронения;

- санитарно-защитная зона (озеленение санитарно-защитного назначения).

В границах Варнавинского сельского поселения расположены 2 кладбища: в 360 м к северу от села Варнавинское и в 1,2 км к северо-западу от х. Садовый.

На расчетный срок генеральным планом предусмотрено сохранение действующих кладбищ с возможностью их расширения. Зарезервировано для развития кладбищ традиционного захоронения территорий общей площадью 0,9 га.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учётом санитарной классификации, результатов расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - натурных исследований.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по модернизации существующих предприятий с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду и близлежащую жилую застройку, и организация санитарно-защитных разрывов, территории которых подлежат обязательному озеленению густокронными породами деревьев, обладающих фитонцидными свойствами.

Генеральным планом на расчетный срок определено для зоны специального назначения 44 га территорий.

2.4.6. Зона леса

В границах поселения к зоне леса Генеральным планом отнесены территории Государственного лесного фонда. Площадь данной зоны составляет 279,7 га. На расчетный срок генеральным планом предусмотрено сохранение площади зоны леса.

2.5. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

В настоящие время услуги по вывозу ТБО с территории Варнавинского сельского поселения оказывает МУП «Варнавинское».

В границах планируемой территории несанкционированная свалка твердых бытовых отходов размещена на расстоянии 1,4 км к юго-востоку от села Варнавинское, и составляет площадь 2 га. Свалка находится в непосредственной близости от сбросного канала, в его водоохраной зоне и оказывает негативное влияние на окружающую среду.

Вывоз отходов предприятий осуществляется на городскую свалку города Абинска.

Для хранения пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов используются существующие склады ядохимикатов, расположенные на территории сельскохозяйственных предприятий.

Утилизация ртутьсодержащих приборов, отработанных люминесцентных ламп  проводится  на предприятии  ООО «Ртутная безопасность»  в Холмском сельском поселении. А также на территории муниципального образования Абинский район действует специализированное предприятие по обезвреживанию и утилизации опасных отходов  ЗАО НПП «Кубаньцветмет», осуществляющее прием отработанного лома цветных и черных металлов.

В п.г.т. Ахтырском  имеется 4 пункта по приему лома цветных и черных металлов: ООО «Символ»; ООО «Комплекс»; ООО «ЭРРО»; «Краснодарвтормет».

Медицинские отходы от лечебно-профилактических учреждений района утилизируются в мусоросжигательных печах МУЗ ЦРБ Абинского района.

Санитарная очистка территории населенных пунктов  Варнавинского сельского поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Данным проектом генерального плана планируется закрытие и рекультивация действующей свалки мусора.

Бытовые отходы предлагается свозить на предприятие по сортировке и первичной переработке ТБО в Абинском городском поселении. Отсортированные отходы планируется направлять на переработку на проектируемые предприятия в г. Абинск и г. Новороссийск.

На сегодняшний день Федеральным государственным унитарным предприятием разработана Генеральная схема очистки территории населенных пунктов муниципального образования Абинский район.

Вопрос мусороудаления на данном этапе развития территории должен решаться комплексно с учетом существующей материально-ресурсной базы и возможностей ее обновления и модернизации. Данным проектом предлагается принципиальная схема решения данного вопроса, основные положения которой следующие:

- реализация Генеральной схемы очистки населенных пунктов Абинского района с учетом современных требований к санитарной очистке населенных пунктов Краснодарского края;

- обустройство контейнерных площадок в населенных пунктах, согласно расчетам и действующих норм;

- обновление парка мусороуборочной техники;

- внедрение технологий раздельного сбора ТБО;

- внедрение современных технологий обезвреживания опасных отходов, в т.ч. медицинских и промышленных.

2.6. Развитие инженерной инфраструктуры

Данный раздел проекта разработан субподрядной организацией ООО "Юг-Ресурс-XXI".

С целью организации качественного инженерного обеспечения жизнедеятельности Варнавинского сельского поселения в данном проекте проведен анализ современного состояния каждого в отдельности инженерного сектора, выявлены мощности, необходимые для осуществления инвестиционных проектов, на основании чего были произведены расчеты требуемых нагрузок на инженерную инфраструктуру поселения и предложены пути решения данных задач.

Электроснабжение.

Энергоснабжение поселения обеспечивается филиалами ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Юго-Западные электрические сети». ОАО «Кубаньэнерго» - основной поставщик электрической энергии. ОАО «Юго-Западные электрические сети» осуществляют техническое обслуживание электрических сетей.

Источником электроснабжения на расчетный срок генплана Варнавинского сельского поселения принята существующая трансформаторная подстанция ПС35/10кВ «НП-8» с трансформаторной мощностью 2,5 МВА.

# В связи с увеличением нагрузок сельского поселения в расчетном сроке и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей питанием его потребителей, настоящим проектом рекомендуется произвести реконструкцию трансформаторной подстанции 35/10кВ «НП-8», на которой выполнить:

- реконструкцию ОРУ 35кВ с заменой существующих масляных выключателей МВ 35кВ и СМВ 35кВ на элегазовые 35кВ;

- замену РВС  РВС 35кВ, РВП 10кВ на ОПН;

- замену ячеек 1-ой и 2-ой секций шин РУ 10кВ на ячейки типа К и установку 2-х дополнительных линейных ячеек на каждую секцию шин РУ 10кВ. Выключатели принять вакуумные;

- выполнить проектирование и монтаж ОСШ 10кВ;

- строительство 2-х ТП 10/0,4 кВт.

Согласно положениям схемы территориального планирования муниципального образования Абинский район через территорию Варнавинского сельского поселения заложена трассировка высоковольтной линии электропередачи 220 кВ, что учтено  в данном проекте.

Для обеспечения передачи мощности в энергосистему Республики Крым и г. Севастополь по территории Варнавинского сельского поселения Абинского района планируется прохождение линейного объекта федерального значения ВЛ 500 кВ «Кубанская – Тамань» от расширяемой ПС 500 кВ «Кубанская» в Абинском районе до ПС 500 кВ «Тамань» в Темрюкском районе. Год ввода объекта в эксплуатацию - 2017 г.

Газоснабжение.

Источником газоснабжения населенных пунктов Варнавинского сельского поселения Абинского района  является существующая ГРС г.Абинска.

Давление газа на выходе из ГРС г.Абинска – 0,3 МПа (3,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям Варнавинского сельского поселения Абинского района осуществляется по  газопроводам среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии с проектными схемами газоснабжения. Системой централизованной подачи природного газа в поселении обеспечено с.Варнавинское.

Данным проектом на расчетный срок генерального плана предусмотрено обеспечение природным газом новых проектируемых жилых районов, производственных предприятий и объектов общественного назначения. Также в проекте заложена газификация х. Садовый путем прокладки газопровода от с. Варнавинского и установки шкафного газораспределительного пункта.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение жилых территорий  Варнавинского сельского поселения предусматривается от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Проектом предлагается строительство газовой котельной в центре с. Варнавинское для обеспечения теплом существующих, реконстуируемых и проектируемых зданий общественного и социального назначения.

Также на проектируемых территориях возможна установка мини ТЭЦ, использующих принцип когенерации, что позволяет существенно увеличить КПД использования топлива и создавать основу для энергобезопасности территории.

Водоснабжение.

Водопроводное хозяйство поселения находится на балансе МУКП «Водоканал Варнавинского сельского поселения».  Источниками водоснабжения населенных пунктов являются подземные воды, добываемые из артезианских скважин глубинными насосами ЭЦВ.

В состав водозаборных  сооружений в с.Варнавинское входят скважины и Башни Рожновского.

Износ водопроводных сетей составляет 70%.

В данном проекте произведен расчет водопотребления для каждого населенного пункта поселения с учетом развития производственных зон и перспективного роста населения. Наружное пожаротушение предусматривается из хозяйственно-питьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Для обеспечения водоснабжения с. Варнавинского на расчетный срок данным проектом предусматривается:

- обустройство водозабора и строительство водоводов;

- строительство распределительной системы трубопроводов, перекладка старых сетей водопровода, пришедших в негодность, закольцовка существующих тупиковых участков, обустройство новых перспективных микрорайонов;

- строительство  дополнительной водонапорной башни емкостью 100 м³.

Для улучшения качества подачи воды потребителям в западную часть села Варнавинского, по улице Партизанской предусмотрено строительство водонапорной башни. Данное сооружение в системе водоснабжения предназначено для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Регулирующая роль водонапорной башни заключается в том, что в часы уменьшения водопотребления избыток воды, подаваемой насосной станцией, накапливается в водонапорной башне и расходуется из нее в часы увеличенного водопотребления.

Для обеспечения водоснабжения х. Садовый на расчетный срок данным проектом предусматривается:

- строительство распределительной системы трубопроводов, перекладка старых сетей водопровода, пришедших в негодность, закольцовка существующих тупиковых участков;

- строительство водонапорной башни емкости 25 м³.

Водоотведение.

В настоящее время в Варнавинском сельском поселении централизованной системы канализации нет.

Для организации централизованной системы канализации  проектом может быть предложено два варианта  решения канализования в обоих населенных пунктах.

1. Первый вариант.

Системой самотечно-напорных коллекторов сточные воды направляются на очистные сооружения общей производительностью. В качестве очистных сооружений может быть предложена станция  биологической очистки сточных вод заводского изготовления, выпускаемая ЗАО  «СМБ ГРУПП» г.Москва. По окончании процесса очистки получается вода по качеству соответствующая требованиям,  предъявленным к водам хозяйственно-бытового назначения.

Очищенную воду можно использовать для полива зеленых насаждений или сбрасывать на рельеф местности. Станция изготовлена из вспененного полипропилена и имеет модельный ряд по производительности от 1 м³ до 1000 м³. Требует минимального времени при монтаже и пуске в эксплуатацию.

2. Второй вариант.

Территория населенных пунктов делится на несколько бассейнов канализования  и предлагается применить кластерный принцип инженерного обеспечения жилых и общественных зданий при малоэтажном строительстве путем обустройства типовых  коммунально-эксплуатационных центров (КЭЦ).

Внедрение децентрализованного кластерного принципа организации инженерного обеспечения позволит сократить существенно потери энергоресурсов в протяженных коммуникациях и поддерживающие их систему КНС, ТП, сократить расходы на их ремонт, уменьшить аварийность. Достигается экономия финансовых средств на прокладку, ремонт и поддержание протяженных коммуникаций.

В качестве локальных очистных сооружений можно предложить установки биологической очистки сточных вод заводского изготовления   «Техносфера БИО», имеющих диапазон по производительности  от 5 до 200 м³/сут. Установка предназначена для усреднения и биологической очистки хозяйственно-бытовых  и близких к ним по составу производственных сточных вод. Доочистки стоков до норм сброса в водоемы  рыбохозяйственного назначения и обеззараживания очищенной воды не требуется.

Поверхностные дождевые воды перед сбросом в водоемы также должны быть очищены до такой степени, чтобы не вызвать сверхнормативного загрязнения. При отведении поверхностного стока дождевых вод предпочтительна схема очистки с аккумулирующей емкостью. Для очистки дождевых вод может быть рекомендована установка типа «Ключ.Н» ЗАО «Техносфера». Установки заводского изготовления производительностью от 1 до  10 м³/ч. Высоконадежные технологические решения установок позволяют гарантированно обеспечить очистку стоков и возможность сброса вод в водоемы.

Таким образом, применяя  современные и эффективные методы очистки сточных вод, будет повышена степень благоустройства населения Варнавинское сельского поселения и улучшено санитарное и экологическое состояние населенных пунктов.

Слаботочные сети.

Проводные средства связи. Основной задачей данного раздела проекта Генерального плана, является определение телефонной нагрузки, с учетом проектных планировочных решений рассматриваемой  территории, с целью максимального охвата населения рассматриваемого сельского поселения возможностью уверенного пользования новыми телекоммуникационными услугами связи. Аналогичные задачи решаются и по радиотрансляционной сети. В проекте произведены расчеты и предложены мероприятия, позволяющие обеспечить развитие данной отрасли на расчетный срок генплана.

Для улучшения качества предоставляемых услуг телефонии и Интернет планируется строительство цифровой сети (волоконно оптической связи - ВОЛС) на период 2015 – 2020 г.г.:

- прокладка ВОЛС от существующей линии «Краснодар-Новороссийск» в г. Абинске к с. Варнавинское вдоль автомобильной дороги регионального значения  «г. Абинск - Варнавинское водохранилище».

Радиофикация. В настоящее время в сельском поселении имеется местный радиоузел мощностью 5 кВт, расположенный в здании узла связи.

Учитывая моральный и технический износ оборудования радиоузла, а также большие затраты по обслуживанию проводной радиосети, проектом сельского поселения для радиофикации предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией УКВ-ЧМ.

Телевидение. Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находится рассматриваемое сельское поселение, обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате. В качестве рекомендации предлагается на коммерческой основе в местах компактной застройки (гостиницы, общественно-деловые центры и.т.д.) создавать системы кабельного телевидения.

# 2.7. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Автомобильный транспорт

Транспортный каркас территории Варнавинского сельского поселения в настоящее время представлен автомобильной дорогой общего пользования "г. Абинск – Варнавинское водохранилище".  В южном направлении данная автодорога связывает Варнавинское сельское поселение с районным центром – городом Абинск. Протяженность данной автодороги составляет 19,61 км. На территории Варнавинского сельского поселения ее протяженность составляет 6,8 км.

Проблемными вопросами на данном этапе развития автомобильного транспорта являются:

- высокий процент износа дорожной сети;

- малая пропускная способность существующих автодорог в условиях возрастающего автомобилепотока;

- малое количество и низкий уровень обслуживания объектов придорожного сервиса, в том числе станций технического обслуживания.

В настоящее время автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения находятся на балансе ГУ КК «Краснодаравтодор» и имеют следующие характеристики:

Прочие автодороги, в том числе улицы и дороги в населенных пунктах, иные дороги, проходящие между населенными пунктами, а также подъезды к сельскохозяйственным и производственным предприятиям находятся на балансе муниципального образования.

Проектируемые транспортные схемы населенных пунктов являются органичным развитием сложившихся структур с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог общего пользования.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. Данным проектом на расчетный срок предложена дифференциация жилых улиц по значимости на основные и второстепенные. Ширина в красных линиях основных улиц рекомендуется 23-26 м, второстепенных – 16-18 м.

Генеральным планом определена следующая очередность мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры планируемой территории:

- реконструкция существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц;

- организация безопасных пешеходных переходов;

- строительство улиц и дорог на новых проектируемых территориях;

- согласно СТП Краснодарского края предусмотрена реконструкция проходящей по территории Варнавинского сельского поселения автомобильной дороги регионального значения «г. Абинск – Варнавинское водохранилище»,  протяженностью 19,575 км  сроком до 2031 г.;

- модернизация автомобильной дороги "Варнавинское водохранилище – х. Садовый";

- модернизация автомобильной дороги " х. Садовый – ст-ца Мингрельская".

# 2.8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Всего, в том числе: | га | 6623,84 | 6623,84 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | га / % | 5361,31/ 80,9 | 5349,21/ 80,8 |
|  | земли населенных пунктов | га / % | 431,11/ 6,5 | 444,96/ 6,7 |
|  | земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного спецназначения | га / % | 11,5/ 0,2 | 9,75/ 0,1 |
|  | земли лесного фонда | га / % | 279,7/ 4,2 | 279,7/ 4,2 |
|  | земли водного фонда | га / % | 540,22 / 8,2 | 540,22 / 8,2 |
| 1.2 | Функциональные зоны: |
|  | Жилая зона | га | 141,0 | 159,0 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 3,2 | 4,9 |
|  | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | га | 110,0 | 132,0 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 0,3 | 12,3 |
|  | Зона специального назначения | га | 2,7 | 44,0 |
|  | Зона леса | га | 279,7 | 279,7 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Всего численность населения, в том числе: | чел. | 1330 | 1600 |
|  | с. Варнавинское | -- // -- | 1236 | 1480 |
|  | х. Садовый | -- // -- | 67 | 120 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | - население моложе трудоспособного возраста | чел./% к общей численности населения | 240/18,1 | 333/20,8 |
|  | - дети от 1 до 6 лет | –//– | 95/7,1 | 130/8,1 |
|  | - дети от 7 до 17 лет | –//– | 159/12,0 | 221/13,8 |
|  | - население трудоспособного возраста | –//– | 767/57,7 | 865/54,1 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | –//– | 322/24,2 | 402/25,1 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 59 | 110 |
|  | Общеобразовательные школы | мест | 220 | 220 |
| 3.2 | Больницы | коек | 0 | 0 |
|  | Амбулатории | пос/смену | 0 | 30 |
|  | Аптеки | м2 | 0 | 22 |
| 3.3 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 100 | 130 |
| 3.4 | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 2900 | 1,1 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 800 | 3150 |
|  | Спортивные залы общего пользования | м2 | 80 | 130 |
| 3.5 | Предприятия розничной торговли | м2 | 70 | 390 |
|  | Предприятия общественного питания | пос. мест | - | 65 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 11 |
| 4 | Инженерная инфраструктура |
| 4.1 | Водоснабжение |
|  | Водопотребление - всего | м3/сут | 200 | 470 |
| 4.2 | Канализация |
| 4.2.1 | Объемы сточных вод | м3/сут | нет данных | 340 |
| 4.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | нет данных | 340 |
| 4.3 | Энергоснабжение |
| 4.3.1 | Потребная мощность | кВт ч | нет данных | 498 |
| 4.3.2 | Годовой расход | тыс. кВт·ч/год | нет данных | 1584 |
| 4.3.3 | Протяженность сетей |  |  |  |
|  | - линии электропередачи среднего напряжения 35 кВ | км | 12,6 | 12,6 |
|  | - линии электропередачи высокого напряжения 220 кВ | км | - | 2,5 |
| 4.3.4 | Источники электроснабжения |
|  | - ПС 35/10 кВ | шт | 1 | 1 |
| 4.4 | Газоснабжение |
| 4.4.1 | Максимальный часовой расход | тыс.м3/час | - | 1,2 |
| 4.4.2 | Потребление газа - всего | млн. м3/год | - | 2,2 |
| 4.4.3 | Протяженность распределительных сетей высокого давления | км | 6,8 | 15,0 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 173,2 | 234,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - основная дорога общего пользования «Абинск-Варнавинское водохранилище» | км | 6,8 | 6,8 |
|  | - второстепенные дороги общего пользования | км | 7,1 | 7,1 |
|  | - основные жилые улицы | км | 76,5 | 88,0 |