УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Муниципального образования

Светлогорское сельское поселение

Абинского района

Краснодарского края

П.П.Мироненко

«19» мая 2016 г.

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

Светлогорское сельское поселение Абинского района

Краснодарского края

на период 15 лет (до 2030 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 5 лет с 2016 г. до 2021 г.

и на перспективу до 2045 года

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Светлогорское сельское поселение Абинского района Краснодарского края

на период 15 лет (до 2030 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 5 лет с 2016 г. до 2021 г.

и на перспективу до 2045 года

Индивидуальный предприниматель Т.В. Родина

Содержание

1.	Паспорт программы	5

2.	Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	9

2.1	Основные показатели системы электроснабжения	10

2.2	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	12

2.3	основные показатели системы газоснабжения	12

2.4	основные показатели системы Водоснабжения	14

2.5	основные показатели системы Водоотведения	16

2.6	основные показатели системы захоронения (утилизации) тбо	18

2.7	Краткий анализ состояния установки приборов учета	20

2.8	Тарифы и плата за подключение	21

2.9	Общие проблемы коммунальной инфраструктуры МО Светлогорское сельское поселение	22

3.	перспективы развития и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	22

3.1	перспективы развития муниципальногообразования	22

3.2	прогноз спроса на коммунальные ресурсы	26

1.	Удельное электропотребление	26

2.	Удельное теплопотребление	28

3.	Удельное потребление природного газа	29

4.	Удельное водопотребление	31

5.	Удельное водоотведение	41

6.	Расчет сбора ТБО	45

4.	Целевые показатели	48

4.1	Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг	49

5.	Обоснование програмных мероприятий	55

5.1.	Программа инвестиционных проектов	57

5.1.1.	Расчет стоимости проектов в сфере ресурсоснабжения	57

5.1.2.	Затраты на реализацию проектов в сфере ресурсоснабжения	59

6.	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	76

7.	Управление Программой	80

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Светлогорского сельского поселения Абинского района Краснодарского края на период 15 лет (до 2030 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 5 лет с 2016 г. до 2021 г. и на перспективу до 2045 года - разработана в соответствии с основными направлениями развития сельского поселения, предусмотренными Генеральным планом, утверждённым решением Совета МО Светлогорского сельского поселения Абинского района № 189-с от 28.06.2012г. (далее также – Генеральный план).

# Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Светлогорского сельского поселения Абинского района Краснодарского края на период 15 лет (до 2030 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 5 лет с 2016 г. до 2021 г. и на перспективу до 2045 года |
| --- | --- |
| Наименование, номер и дата принятия решения о разработке программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр.№701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06 мая 2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Приказ Минрегиона РФ от 01 октября 2013г. №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Градостроительный кодекс Краснодарского края. Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008г. №1465-КЗ «О стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020г.» (в редакции Закона Краснодарского края от 2 октября 2013г. №2792-КЗ). Программа социально-экономического развития Краснодарского края до 2012 года, утвержденная законом Краснодарского края от 03 февраля 2009 года № 1692-КЗ (в действующей редакции). Программа социально-экономического развития муниципального образования Светлогорское сельское поселение Абинского района. Разработанная и утвержденная документация территориального планирования муниципального образования Светлогорское сельское поселение Абинского района Краснодарского края. Приказ РЭК ДЦиТ КК от 31 марта 2011г. №5/2011 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности». Приказ РЭК ДЦиТ КК от 3 мая 2012г. №6/2012 «О внесении изменений в приказ РЭК ДЦиТ КК от 31 марта 2011г. №5/2011 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности». «Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года » Минрегионразвития России, апрель 2012г. Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Светлогорского сельского поселения Абинского района Краснодарского края |
| Основные разработчики Программы | Индивидуальный предприниматель Родина Т.В. Юридический адрес: 352360 Краснодарский край Тбилисский район ст. Тбилисская ул. Набережная, 36а 8(918)2889267 ta-rodina2013@yandex.ru « Экономика» Программный документ. Экономический расчет и тарифы. Схемы электроснабжения « Перспективная схема» Том 1 Обосновывающих материалов. Схемы газоснабжения « Перспективная схема» Том 2 Обосновывающих материалов. Схема водоснабжения « Перспективная схема» Том 3 Обосновывающих материалов. Схема водоотведения « Перспективная схема» Том 4 Обосновывающих материалов. Схема сбора и утилизации ТБО « Перспективная схема» Том 5 Обосновывающих материалов. |
| Цель программы | обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры; повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей коммунальных услуг; развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и гражданского строительства, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории МО; улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения; оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления. |
| Задачи программы | Основной задачей Программы является кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Светлогорского сельского поселения, которое обеспечивается: повышением эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; эффективным использованием системы ресурсоснабжения и энергосбережением в соответствии с принятыми программами; созданием благоприятного инвестиционного климата; модернизацией и обновлением коммунальной инфраструктуры, при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; использованием системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; улучшением экологической ситуации на территории Светлогорского сельского поселения. |
| Важнейшие целевые показатели | критерии доступности для населения коммунальных услуг; целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы; целевые показатели потребления населением Светлогорского сельского поселения по видам коммунальных ресурсов; показатели воздействия на окружающую среду; показатели степени охвата потребителей приборами учета. |
| Сроки реализации программы | Сроки реализации программы 2016-2030 гг. Очередность реализации соответствуют установленным этапам прогнозирования: Первый этап – 2016-2021гг. Второй этап – 2021-2030гг. Дальняя перспектива – до 2045гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования (расшифровка по видам коммунальных услуг в табл. № 6.0.1), в т.ч.: |
|  | Год | В ценах 2012г. (тыс. руб.) | С учетом инфляции в ценах 2030г (тыс. руб.) |
|  | 2015 |  |  |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 2065,37 | 3587,11 |
|  | 2018 | 3817,87 | 6630,83 |
|  | 2019 | 4122,78 | 7160,39 |
|  | 2020 | 18243,89 | 31685,77 |
|  | 2021-2023 | 112163,89 | 194804,91 |
|  | 2024-2027 | 113325,28 | 196821,99 |
|  | 2028-2030 | 41242,13 | 71628,84 |
|  | ИТОГО | 294981,56 | 512319,84 |
| Контроль за исполнением программы | -Глава администрации Светлогорского сельского поселения Абинского района; -Специалист по ЖКХ и жилищной политике. |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ заемные средства, средства фондов (в т.ч. пенсионных), средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). |

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой комплекс отраслей, призванных обеспечивать условия нормальной жизнедеятельности населения - комфортность поселения, микрорайона, жилища от которых зависит состояние здоровья, качество жизни и социальный климат в населенных пунктах.

В составе коммунального хозяйства выделяются следующие подотрасли:

• водоснабжение и водоотведение;

• коммунальная энергетика (электроснабжение, тепло, газоснабжение);

• санитарная очистка территорий (уличная уборка, домовая очистка с утилизацией бытовых и пищевых отходов).

На протяжении десятилетий в жилищно-коммунальной сфере господствовали экстенсивные подходы и административные методы хозяйствования, вытекающие из жестко централизованного управления. Материальная база отрасли, развивавшаяся на основе остаточного принципа ресурсообеспечения. В наследство нам досталось устаревшее оборудование, изношенные сети прокладываемые в 60-70 годах, отсутствие квалифицированных кадров.

Недостаток средств на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства из-за нерационального механизма их формирования и использования, привели к резкому снижению надежности функционирования объектов, увеличилась их аварийность.

# Основные показатели системы электроснабжения

Существующее положение.

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты сельского хозяйства, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Электроснабжение Муниципального образования Светлогорское сельское поселение осуществляется от подстанций: ПС 110/10кВ «Ахтырская », ПС 110/35/6кВ «Абинская».

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10кВ, 6кВ и 0,4кВ.

Степень изношенности линий составляет 40 %.

Сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ и 6 кВ с проводами марки А-50,А-25, АС-25,А-16,СИП-2 и ААШВ-3*50 от подстанций ПС 110/35/6кВ "Абинская" с суммарной установленной мощностью 10,3 МВА, в настоящее время она загружена на номинальную мощность, и ПС 110/10кВ «Ахтырская» с суммарной установленной мощностью 20 МВА.

В муниципальном образовании Светлогорское сельское поселение в системе электроснабжения в настоящее время задействовано КТП-14шт, ЗТП-3шт, ГКТП-3шт в которых установлено 22 трансформатора. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 4,483 МВА. Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет – 4 шт. (18%), в том числе 13 шт. (59%) более 25 лет.

Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 85 %.

Распределение, передача электроэнергии потребителям Муниципального образования Светлогорского сельского поселение осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым Абинским филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети.

Распределительные сети сельского поселения работают на напряжении 10 кВ, 6 кВ 0,4 кВ.

Таблица №2.1.1

| Наименование ПС | Мощность фактич. каждого тр-ра | Энергопотребиели: (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн.состояние (год стр-ва | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110/10кВ Ахтырская | 10мВА; 10мВА | Х.Эриванский, ст. Эриванская | 1988г. | ПАО «Кубаньэнерго» филиал Юго-Западные электрические сети |
| ПС 110/35/6кВ «Абинская» | 4,0мВА; 6,3мВА | С. Светлогорское | 1954г | НГТ «Энергия» |

Тарифы для населения на электроэнергию по Светлогорскому СП

Таблица №2.1.2

| Показатели | Ед. изм. | 1-е п/г 2014 | 2-е п/г 2014 | 1-е п/г 2015 | 2-е п/г 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |
| Тариф | за 1 кВт. ч, с НДС | 2,53 | 2,63 | 2,63 | 2,88 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК- от 18 декабря 2013 года № 86/2013-э | Приказ РЭК- от 18 декабря 2013 года № 86/2013-э | Приказ РЭК- от 17 декабря 2014 года № 74/2014-э | Приказ РЭК- от 17 декабря 2014 года № 74/2014-э |
| Сроки действия тарифа |  | 1.01.2014 по 30.06.2014 | с 1.07.2014 по 31.12.2014 | 1.01.2015 по 30.06.2015 | с 1.07.2015 по 31.12.2015 |

# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Существующее положение.

В настоящее время объекты соцкульбыта административные здания, школы и частный сектор, используют индивидуальные котлы.

Отопление вновь проектируемых объектов социального и общественно-делового назначения, будет осуществляться посредством индивидуального отопления.

# основные показатели системы газоснабжения

Существующее положение.

Источником газоснабжения населенных пунктов Светлогоского сельского поселения Абинского района является существующая ГРС г.Абинска.

Давление газа на выходе из ГРС г. Абинска – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям Светлогорского сельского поселения Абинского района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Абинскрайгаз». Газоснабжение Светлогорского сельского поселения производится от газораспределительной станции (ГРС), расположенной в северо-западной части г. Абинска, которая подключена к магистральному газопроводу высокого давления диаметром 500 мм.

Согласно СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение» для разработки проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³):

Удельное потребление природного газа населением, проживающим в малоэтажных жилых домах, будет состоять из трех частей: потребления природного газа на пищеприготовление, подогрев горячей воды и потребления природного газа на нужды отопления. Потребление природного газа на нужды пищеприготовления и подогрев горячей воды составит — 250 м3/чел./год;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей — 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения — 180 (220 в сельской местности).

Все вновь строящиеся малоэтажные жилые здания будут оборудованы индивидуальными газовыми котлами.

Коэффициент полезного действия для этих котлов принят- 0,92;

теплотворная способность природного газа принята - 8000 ккал/м3;

удельный расход топлива составит- 135,87 м3/Гкал.

Детальный анализ системы газоснабжения приведен в Обосновывающих материалах ПКР « Существующее положение».

Розничная цена на газ, реализуемый населению

Таблица №2.3.1

| Показатели | Ед. изм. | 1-е п/г 2014 | 2-е п/г 2014 | 1-е п/г 2015 | 2-е п/г 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |
| Розничная цена на газ | за м3, с НДС | 5,05 | 5,26 | 5,26 | 5,65 |
| Дата и номер нормативного акта |  | приказ РЭК — департамента от 17 апреля 2013 года № 8/2013–газ | приказ РЭК — департамента от 17 июня 2014 года № 11/2014 | приказ РЭК — департамента от 17 июня 2014 года № 11/2014 | приказом РЭК — департамента от 18 июня 2015 года № 9/2015 |
| Сроки действия установленной розничной цены |  | 01.07.2013г. -30.06.2014 г | 01.07.2014г. - 01.07.2015 г. | 01.07.2014г. - 01.07.2015 г. | 01.07.2015 г.-01.07.16 г. |

# основные показатели системы Водоснабжения

Существующее положение.

Водозаборные сооружения с. Светлогорское находятся в аренде и обслуживаются ОАО «Водоканал» г. Абинск.

Водоснабжение Светлогорского с.п осуществляется из подземных артезианских источников в основном за счет единой централизованной поселковой системы водоснабжения, которая включает в себя сооружения забора и очистки воды, артезианские скважины, резервуары чистой воды, насосные станции, водопроводные сети. Добыча воды производится с помощью скважинных погружных насосов.

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение Светлогорского сельского поселения осуществляется от водозаборов, имеющих 4 артезианские скважины, 1 водонапорную башеню «Рожновского-25», на которых установлены глубинные насосы марки ЭЦВ-6,3/85 и ЭЦВ-6,16/110. Производительность скважин 10 и 20 м³/час.

Среднесуточный подъем и подача воды в сеть (2015)-140 м³/сут.

-неучтенные расходы при транспортировке, % -27,0;

Три атрезианские скважины пескующие, с малым дебитом (производительность скважины ниже нормы), требуется тампонаж (№ 3/7382 №4/7383 и 1/3024) и бурение новых скважин в установленном водоохранном поясе.

Количество водонапорных башен –1 шт;

Из них 1шт с истекшим сроком эксплуатации, требуется замена ВБР:

Существующие водопроводные сети закольцованные, выполнены из стали и полиэтилена, с диаметром труб от 76 до 110 мм.

Водопроводные сети введены в эксплуатацию с 1968 по 2010 гг.

Износ стальных водопроводных сетей составляет 75%.

По с. Светлогорское приходит водовод из ст.трф-273мм, подающий воду с водозабора № 2 расположенный в г. Абинске в ст. Ахтырскую общей протяженностью -17 км.

Процент населения с водомерными счетчиками- 84%.

Отвод зон санитарной охраны 3-х поясов в Светлогорском СП произведен на все площадки водозаборных сооружений.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень.

В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для населения.

Данной программой предлагается замена изношенных сетей с использованием современных технологических разработок, с применением новых материалов и методов монтажа.

Проведение мероприятий по замене сетей позволит:

- снизить аварийность;

-устранить потери и неучтённые расходы воды в сети;

- создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима.

Детальный анализ системы водоснабжения приведен в Обосновывающих материалах ПКР 1 « Существующее положение».

Тарифы для населения за потребляемые услуги по холодному водоснабжению

Таблица №2.4.1

| Показатели | Ед. изм. | 1-е п/г 2014 | 2-е п/г 2014 | 1-е п/г 2015 | 2-е п/г 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| Тариф | за 1 куб.м., с НДС | 34,73 | 36,43 | 36,43 | 38,65 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 21.11.2013 № 50/2013-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 21.11.2013 № 50/2013-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 24.11.2014 № 47/2014-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 24.11.2014 № 47/2014-окк |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. | 01.07.2014 г. до 31.12.2014 г. | 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. | 01.07.2015 г. до 31.12.2015 г |

# основные показатели системы Водоотведения

Существующее положение.

В настоящее время в Светлогорском сельском поселении централизованная система канализации есть только в селе Светлогорском.

Сети восточной части села Светлогорское состоит на балансе ООО « Водоканал» г. Абинска, западная часть бесхозные сети.

Существующая система канализации Светлогорского сельского поселения раздельная:

-хозяйственно-бытовые воды отводятся единой сетью;

-дождевые воды отводятся с территории села отдельными открытыми канавами и лотками.

Система центрального водоотведения охватывает 80% населения села.

Очистные сооружения введены в эксплуатацию – 1984г.

Проектная мощность очистных сооружений-700м3/сут.

Фактическая производительность ОСК -80м3/сут.

Загруженность очистных сооружений – 11%.

Резерв имеется.

Очистка – биологическая.

Отвод сточных вод предусмотрен:

-с территории зоны жилой многоэтажной застройки,

- с территории частной застройки;

- общественно-деловой зоны,

- столовой,

- детских учреждений.

Территория х. Эриванского и ст. Эриванской не обеспечена системой центрального канализования. Оба населенных пункта используют децентрализованную систему канализации (септики и выгребные ямы), что негативно сказывается на состоянии почвенного покрова и водных объектов. Поселение размещено вдоль рек р. Абин и р.Бугундырь, в границах водоохранной зоны размещается 30% неканализованного жилого фонда

Наружная канализационная сеть состоит из внутриквартальных, уличных подземных сетей труб и коллекторов.

Протяженность системы канализации- 3,6 км из них:

Самотечная - а/ц труба Ø-200мм. протяжённостью-	1,5км.

Напорная - а/ц труба Ø -150мм. Протяженностью-2,1км.

Канализационная сеть проложена в 1984г.

Значительная часть канализационных сетей имеет износ - 90% .

Данной программой предлагается замена изношенных сетей с использованием современных технологических разработок, с применением новых материалов и методов монтажа.

Проведение мероприятий по замене сетей позволит:

- снизить аварийность;

- создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима.

Детальный анализ системы водоснабжения приведен в Обосновывающих материалах ПКР « Существующее положение».

Тарифы для населения за потребляемые услуги по водосотведению

Таблица №2.5.1

| Показатели | Ед. изм. | 1-е п/г 2014 | 2-е п/г 2014 | 1-е п/г 2015 | 2-е п/г 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |
| Тариф | за 1 куб.м., с НДС | 53,28 | 55,88 | 55,88 | 56,63 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 21.11.2013 № 50/2013-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 21.11.2013 № 50/2013-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 24.11.2014 № 47/2014-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 24.11.2014 № 47/2014-окк |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. | 01.07.2014 г. до 31.12.2014 г. | 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. | 01.07.2015 г. до 31.12.2015 г |

# основные показатели системы захоронения (утилизации) тбо

Существующее положение.

В настоящее время на территории сельского поселения осуществляется централизованная система управления коммунальными отходами. ООО «Абинск-ТБО» ведет расчет фактических объемов образования отходов от всех категорий природопользователей, управляет потоками отходов с учетом утильных фракций ТБО, это позволяет исключить их несанкционированное размещение на территориях сельского поселения.

ООО «Абинск-ТБО»

- Ведет детальную инвентаризацию образующихся отходов и мест их размещения.

- Использует современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

- Осуществляет организованную, систематизированную систему сбора ТБО, что оказывает благоприятное влияние на окружающую среду.

- Осуществляет полный учет объемов образования ТБО от промышленных и с/х предприятий, лечебно-профилактических учреждений, строительных отходов, а также контроль за их вывозом и утилизацией.

Существующее место размещения ТБО соответствуют санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям.

Поселение утверждает нормы накопления ТБО для населения и объектов инфраструктуры, устанавливает уровень платы.

На территории Светлогорского сельского поселения отсутствует специализированное предприятие отвечающие за санитарную уборку территории.

Отсутствует спецтехника для проведения механизированной уборки дорожных покрытий.

В мусороудалении основная задача состоит в сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов и возврате для вторичного использования до 30÷50% способного к повторной переработке сырья силами и средствами, которое может оплатить наше небогатое население и бюджет. В Светлогорском сельском поселении эта проблема решена.

Таблица 2.6.1.

| Нормы накопления ТБО на 1 человека, куб.м. в год от благоустроенных домов | Нормы накопления ТБО на 1 человека, куб.м. в год от неблагоустроенных домов | Нормы накопления ЖБО на 1 человека, куб.м. в год |
| --- | --- | --- |
| 1,9 | 1,9 | Не установлены |

Для объектов инфраструктуры нормы накопления ТБО решением Совета депутатов Светлогорского СП не утверждались.

На протяжении последних лет нормы накопления ТБО для населения и объектов инфраструктуры станицы Светлогорской Советом депутатов Светлогорского сельского поселения не переутверждались.

Вывоз ТБО с территории Светлогорского сельского поселения осуществляется, на завод по сортировке и перегрузке твердых бытовых отходов, расположенный в г.Абинске. Производственная мощность первой очереди 40 тыс. тн, что на данном этапе удовлетворяет потребности трех районов Краснодарского края: Абинского, Крымского, Северского.

ООО «Абинск-ТБО» - зарегистрировано в 2008 году, в г. Абинск Абинского района, Краснодарского края. Российская Федерация. Для ведения деятельности была получена лицензия.

Краткая характеристика специализированного предприятия

Таблица 2.6.2.

| №№ п.п. | Характеристика предприятия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории предприятия | га | 3,5 |
| 2 | Площадь производственных помещений | м2 | 648 |
| 3 | Численность работающих | чел. | 46 |
| 4 | Численность производственных рабочих занятых санитарной очисткой, сбором и вывозом ТБО и ЖБО, эксплуатацией полигона населенных пунктов | чел. | н/д |
| 5 | Режим работы по санитарной очистке | час/ смену | 4 |

Тарифы на услуги по захоронению твердых бытовых отходов

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ
 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», в соответствии с  экспертными заключениями, на основании решения правления региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов Краснодарского края   п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на услуги по захоронению твердых бытовых отходов для ООО «Абинск-ТБО», Абинский район, на период действия  с даты вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.

2. Опубликовать информацию о производственной программе организации коммунального комплекса в соответствии с приложением № 2.

3. Установленные настоящим приказом тарифы на товары и услуги организации коммунального комплекса соответствуют критериям доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 18 апреля 2007 года         № 7/2007-жкх «Об установлении системы критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса».

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении месяца после дня его официального опубликования.

Таблица №2.6.3

| № п/п | Наименование организации | с даты вступления в силу приказа по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Абинск-ТБО», Абинский район |
|  | тариф (руб./м3) без НДС | 53,44 | 53,44 | 57,91 | 57,91 | 58,08 | 58,08 | 62,18 |
|  | тариф для населения (руб./м3) с НДС | 53,44 | 53,44 | 57,91 | 57,91 | 58,08 | 58,08 | 62,18 |

# Краткий анализ состояния установки приборов учета

Объекты соцкульбыта Светлогорского СП приборами учета расхода энергоносителя обеспечены.

Согласно Федерального Закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Светлогорском СП в 2012 году были проведены мероприятия по установке теплосчетчиков в каждой котельной поселения.

Таблица 2.7.1.

| п/п | Структура | Кол-во абонентов | С прибором учета | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | 714 | 714 | 100 |
| 2 | Газоснабжение | 445 | 31 | 71 |
| 3 | Водоснабжение | 302 | 253 | 84 |

В поселении проводятся мероприятия по установке узлов учета:

- расхода электроэнергии, что является обязательным условием при подключении новых абонентов.

- расхода воды, что является обязательным условием при подключении новых абонентов.

- при подключении к вновь введенному газопроводу.

Детальный анализ состояния установки узлов учета приведен Обосновывающих материалах ПКР « Существующее положение».

# Тарифы и плата за подключение

- Согласно Жилищному Кодексу Российской Федерации к коммунальным услугам относятся: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление.

- Тарифы на электрическую энергию для населения, природный газ для населения, тепловую энергию (как на нужды отопления, так и на нужды горячего водоснабжения) установлены региональной энергетической комиссией-департаментом цен и тарифов Краснодарского края в соответствии с её полномочиями.

# Общие проблемы коммунальной инфраструктуры МО Светлогорское сельское поселение

В результате накопленного износа оборудования возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий в системах электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Большая изношенность сетей систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения приводит к большому объему потерь ресурсов.

Кроме того, данная ситуация приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Устаревшая коммунальная инфраструктура в ближайшее время не позволит обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

# перспективы развития и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

# перспективы развития муниципальногообразования

Основными отраслями, обладающими наиболее высокой привлекательностью для потенциальных инвесторов, являются:

- •	сельское хозяйство (растениеводство, животноводство);

- •	перерабатывающая промышленность;

- •	производство строительных материалов;

- •	строительство;

- •	розничная торговля и общественное питание.

Отраслевая структура экономики муниципального образования характеризуется преобладанием в хозяйственном комплексе сельского хозяйства и обрабатывающих производств.

На территории Светлогорского сельского поселения функционируют следующие предприятия: ОАО КСП «Светлогорское» – сельскохозяйственное предприятие, ООО «Светлогорск» – перерабатывающее предприятие (фруктовые соки), ООО "Плодовод", ООО "Сад Деметры", Эриванское лесничество Абинского лесхоза, а также 9 объектов торговли.

ОАО КСП “Светлогорское” является специализированным плодоводческим хозяйством Абинского района, одним из крупнейших производителей плодов на Кубани. Имеет организационно- правовую форму хозяйствования, является акционерным обществом открытого типа. На сегодняшний день ОАО КСП “Светлогорское” входит в число 300 крупнейших сельскохозяйственных предприятий России.

Располагается в Предгорной зоне Северного Кавказа на площади 3200 га, из них – 1750 га лесные массивы, которые окружают со всех сторон. 1450 га – заняты под многолетними насаждениями, где 814 га – сады плодоносящие, в т. ч. семечковых - 590 га, косточковых - 221 га, черноплодной рябины - 3 га.

Хозяйство находится в зоне достаточного увлажнения. За год выпадает до 780 мм осадков. Ветра господствуют восточные и западные.

Рельеф хозяйства очень сложный. На территории встречается много глубоких балок, бугров и оврагов. Абсолютные отметки местности колеблются от 100 до 245 м над уровнем моря. По всей территории совхоза с юга на север протекает река Бугундырь, которая имеет типичный горный гидрологический режим. Грунтовые воды расположены на глубине от 4 до 8 м и более, в зависимости от рельефа местности

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды в поселении адекватной имеющемуся потенциалу.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития, а также схем территориального планирования Краснодарского края и Абинского района, с учетом стратегических направлений, инвестиционных проектов и предложений Светлогорского сельского поселения.

В программе социально-экономического развития Светлогорского сельского поселения Абинского района в соответствии с целью определены основные задачи ее достижения:

развитие инфраструктуры муниципального образования;

рост налоговых поступлений в местный бюджет, заработной платы;

наращивание производства продукции в агропромышленном комплексе;

повышение эффективности производства перерабатывающей отрасли промышленности, рост конкурентоспособности и расширение ассортимента производимых продуктов питания;

развитие малого бизнеса;

развитие сферы платных услуг;

повышение культуры торговли и качества обслуживания.

Стратегия инвестиционного развития муниципального образования Светлогорское сельское поселение Абинского района учитывала перечень программ, формирующих комплексные направления развития экономики поселения.

Общей стратегической целью инвестиционного развития Светлогорского сельского поселения является обеспечение притока инвестиций в экономику муниципального образования в целях повышения качества жизни населения посредством реализации потенциала развития основных отраслей экономики поселения, что обеспечит ежегодное увеличение налоговых поступлений в местный бюджет не менее чем на 10 %.

Перспективы развития МО Светлогорское сельское поселение

Фактический прирост численности населения в селе Светлогорском превысил данные приведенные в Генеральном плане, вследствие чего произведен перерасчет согласно таблице № 3.1.3.

Таблица № 3.1.1

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения села Светлогорское. ( согласно ГП) | чел. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 800 |
| Динамика численности населения села Светлогорское. ( Перерасчет) | чел. | 817 | 864 | 923 | 998 |

Существующая и проектная численность Светлогорского сельского поселения.

Таблица № 3.1.2

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел. 2015г. | Прогноз на расчетный срок, чел. 2030г. | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Светлогорское | 817 | 998 (перерасчет) | 181 |
| Станица Эриванская | 595 | 900 | 305 |
| Хутор Эриванский | 414 | 600 | 186 |
| ВСЕГО | 1826 | 2498 | 672 |

Основные тенденции естественного и миграционного движения населения (Согласно Генерального плана).

Таблица № 3.1.3

| Наименование показателя | 2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный коэффициент рождаемости, число рождений на одну женщину репродуктивного возраста | 1,88 | 1,98 | 2,07 | 2,17 | 2,24 |
| Средняя продолжительность жизни, лет | 69,1 | 71,6 | 72,1 | 70,3 | 71,7 |
| Рождаемость, чел. на 1000 населения | 13,7 | 13,5 | 13,6 | 13,4 | 14,3 |
| Смертность, чел. на 1000 населения | 16,5 | 16,2 | 15,1 | 13,7 | 12,7 |
| Естественный прирост, чел. на 1000 населения | -2,8 | -2,7 | -1,6 | -0,3 | 1,6 |
| Миграционный прирост, чел. на 1000 населения | 6,21 | 9,8 | 13,5 | 14,1 | 14,5 |

Таблица № 3.1.4

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения | чел. | 1826 | 1985 | 2124 | 2498 |
| Жители трудоспособного возраста | чел. | 1015 | 1062 | 1144 | 1348 |
| Жителей старше трудоспособного | чел. | 471 | 498 | 523 | 594 |
| Доля трудоспособных от всей численности МО | % | 55,5 | 53,5 | 53,8 | 54,5 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 33,47 | 47,0 | 54,4 | 63,7 |
| Ввод в действие жилой площади | тыс. м2 | 0,02 | 1,4 | 1,7 | 2,0 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | м2 | 18,3 | 23,7 | 25,6 | 27,7 |

Количественные значения перспективных показателей развития Светлогорского СП рассчитаны в соответствии с генеральным планом поселения.

# прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Для определения потребности населения и организаций в коммунальных ресурсах построен долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы на период до 2030 года. Он построен на основании:

-данных о потреблении коммунальных ресурсов объектами существующей застройки;

-данных о районах перспективной застройки;

- данных Генерального плана поселения;

- перспективного баланса потребления ресурсов.

Удельные показатели потребления коммунальных ресурсов

- Удельное электропотребление

При разработке удельных укрупненных показателей электрической нагрузки были проанализированы следующие документы:

- Существующее состояние объектов электроснабжения

- Генеральный план сельского поселения;

- Данные филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети.

В результате анализа и на основании РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» получены величины:

- удельной расчетной электрической нагрузки нового строительства, отнесенной к 1 м2 площади жилых строений в приведении к шинам 0,4 кВ ТП (с учетом нагрузки общественно-бытовых зданий ); перспективного удельного годового электропотребления жилыми зданиями, отнесенного 1 м2 площади жилых строений.

- Удельные укрупненные показатели электрической нагрузки, отнесенной к 1 м2 перспективной жилой застройки поселения разработаны на основе РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» .

На основании вышеизложенного, величина удельной электрической нагрузки, приведенной к 22,6 м2 площади жилых зданий с плитами на природном газе, принимается для дальнейших расчетов в рамках разработки «Программы комплексного развития…» в размере 10,8 Вт/м2 для жилых зданий этажностью 1-2 этажа при применении бытовых кондиционеров воздуха в южных зонах.

Данная величина удельной нагрузки учитывает собственно нагрузку жилых зданий, а также нагрузку общественно-деловых зданий (предприятия торговли , детские сады, школы, аптеки и другие учреждения согласно СНиП по планировке и застройке городских и сельских поселений.

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально- бытовых потребителей для малых городов без стационарных электроплит составляет 1360 кВт*ч/чел.год для газифицированных домов ( РД 34.20.185-94«Инструкция по проектированию городских электрических сетей.

Суммарные перспективные электрические нагрузки и потребление электроэнергии в Светлогорском СП.

Таблица 3.2.1.

| № п/п | Наименование | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность номинальная ТП: -существующая - проектируемая ВСЕГО | - 4,48 - 0,63 5,11 |
|  | Расчетная потребляемая нагрузка на базовый период (2015 год) | 1,93 |
|  | Расчетная проектируемая нагрузка на расчетный срок: - население - объекты водоснабжения и водоотведения - учреждения культурно-бытового обслуживания ВСЕГО: | - 1,66 - 0,15 - 0,81 2,62 |
|  | Суммарная расчетная проектируемая нагрузка на расчетный срок | 4,55 |

- Удельное теплопотребление

Подключения новых объектов и абонентов на территории СП не планируется, в настоящее время объекты соцкульбыта административные здания, школы и частный сектор, используют индивидуальные котлы.

По расчетным нагрузкам, на существующие объекты соцкульбыта и отопления объектов индивидуального жилищного строительства, планируется установка автономных газовых отопительных котлов.

Для реконструируемых зданий согласно приказа Министерства регионального развития от 28 мая 2010 года № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» предусматривается следующее снижение по годам нормируемого удельного энергопотребления на цели отопления и вентиляции по классу энергоэффективности В («высокий») по отношению к базовому уровню, для реконструируемых зданий кДж/(м²×°С×сут):

-на 15% с 2016 г.

-дополнительно на 15% с 2020 г. согласно таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2.

| № пп | Объект | СНиП 23-02-2003 | с 2016года | с 2020 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные здания | 42 | 37,5 | 29,5 |
| 2 | Лечебные учреждения | 33 | 28 | 23-22,5 |
| 3 | Дошкольные учреждения | 45 | 38 | 31,5 |
| 4 | Административные здания | 36 | 30,5 | 19 |

- Удельное потребление природного газа

В настоящее время уровень газификации в Светлогорском СП составляет -67%.

Природный газ в поселении используется для пищеприготовления, отопления жилых помещений и нагрева воды на нужды ГВС.

Согласно СП 42-101-2003. «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» для разработки проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м³/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³):

ПКР предусмотрена газификация участков выделенных под ИЖС.

Все вновь строящиеся малоэтажные жилые здания будут оборудованы индивидуальными газовыми котлами.

Коэффициент полезного действия для этих котлов принят- 0,92;

теплотворная способность природного газа принята - 8000 ккал/нм3;

удельный расход топлива составит- 135,87 м3/Гкал.

Для определения расхода газа на отопление использовались удельные показатели теплопотребления существующих зданий, которые определялись на основании данных о тепловых нагрузках и площадях существующих зданий, представленных в Генеральном плане. В результате расчетов были получены следующие значения удельного теплопотребления и удельной присоединенной нагрузки на отопление:

удельное теплопотребление в индивидуальных жилых строениях – 0,211 Гкал/м2;

удельная присоединенная нагрузка в индивидуальных жилых строениях – 126 ккал/ч на м2.

Расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок до 2030г. при условии увеличения численности населения до 2498 человек . Результаты расчетов представлены далее в таблицах. Максимальные часовые расходы газа.

Таблица 3.2.3.

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светлогорское сельское поселение | м³/ч | 2195 |
| 2 | село Светлогорское | -«- | 774 |
| 3 | хутор Эриванский | -«- | 568 |
| 4 | станица. Эриванская | -«- | 853 |

Максимальные годовые расходы газа.

Таблица 3.2.4.

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светлогорское сельское поселение | тыс.м³/ч | 4260 |
| 2 | село Светлогорское | -«- | 1702 |
| 3 | хутор Эриванский | -«- | 1023 |
| 4 | станица. Эриванская | -«- | 1535 |

Нормативы потребления газа для населения при отсутствии приборов учета газа утверждены Приказами региональной энергетической комиссии от 28 ноября 2012года № 6/2012-нп и от 31.08.2012 № 2/2012-нп приведены в таблице 3.2.5.

Таблица 3.2.5.

| Направления использования природного газа* |
| --- |
| Пищеприготовление при наличии газовой плиты (куб.м/чел. в месяц) | Подогрев воды (куб.м/чел. в месяц) | Отопление жилых помещений (куб.м/кв.м в календарный месяц отопительного периода*) |
|  | при наличии газового водона-гревателя | при отсутствии газового водонагревателя, центрального горячего водоснабжения и электроводона-гревателя |  |
|  |  |  | 6 месяцев | 7 месяцев |
| 11,3 | 16,6 | 5,3 | 12,0 | 10,2857 |

- Удельное водопотребление

Удельные укрупненные показатели суточного расхода воды, рассчитаны в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Согласно которого удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в Светлогорском СП (согласно степени благоустройства): на одного жителя с ванными и местными составляет- 160–230 л/сут и СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды является норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» для перспективной застройки равным следующим величинам:

-160 л/сутки/чел., в том числе 80 л/сутки/чел. горячей воды для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями).

Данные нормативы приняты по нижней границе предлагаемой в СНиП и учитывают также расход воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. При расчете учтены требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262).

При расчетах использован коэффициент сезонности- 1,1.

Непредвиденные расходы воды принимаем дополнительно в размере 10% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

На хозяйственно-питьевые и технологические нужды предприятий, где по условиям производства необходима вода питьевого качества учитываем -25%.

Полив зеленых насаждений в расчете 50литров на 1 человека.

Учтена интенсивность подачи воды на пожаротушение, а также количество возможных одновременных очагов пожара в соответствии с противопожарными нормами.

Согласно расчета прогнозируется увеличение водопотребления, что обусловлено:

- Приростом численности населения;

- Подключением вновь строящихся объектов;

- Повышением уровня жизни и благосостояния потребителей.

Для учета расхода воды на наружное пожаротушение использовались рекомендации СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Учтена интенсивность подачи воды на пожаротушение, а также количество возможных одновременных очагов пожара в соответствии с противопожарными нормами.

В соответствии с п. 5.1 указанного документа, для числа жителей в поселении не более 1 тыс. человек расчетное количество одновременных пожаров составляет 1, при этом расход воды на наружное пожаротушение составляет 5 л/с.

Одновременно рассчитывают расход воды на внутреннее пожаротушение из расчета две струи по 2,5 л/с на один расчетный пожар.

Расчетную продолжительность тушения пожара принимают равной 3 часам.

В результате вышеприведенных расчетов получается то количество воды, на пропуск которой должна быть рассчитана сеть проектируемого и реконструируемого кольцевого водопровода.

Таблица 3.2.6.

Перспективный баланс потребления воды с. Светлогорское.

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 817 | 1,1 | 143,8 | 160 | 864 | 1,1 | 152,1 | 160 | 998 | 159,68 | 1,1 | 175,6 | 64111,52 |
|  | Итого: |  | 817 |  | 143,8 |  | 864 |  | 152,1 |  | 998 | 159,7 |  | 175,6 | 64111,5 |
|  | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 14,4 | 10% |  |  | 15,2 | 10% |  | 15,968 |  | 17,6 | 6411,2 |
|  | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 0 |  |  | 35,9 | 25% |  |  | 38,0 | 25% |  | 39,92 |  | 43,9 | 16027,9 |
|  | Полив зеленых насаждений | 50 | 817 |  | 40,85 | 50 | 864 |  | 43,2 | 50 | 998 | 49,9 |  | 49,9 | 18213,5 |
|  | ВСЕГО: |  | 817 |  | 234,97 |  | 864,0 |  | 248,5 |  | 998 | 265,47 |  | 287,02 | 86550,55 |

| Среднесуточный расчетный расход на расчетный срок | 265,5 |
| --- | --- |
| Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления | 287,0 |
| Общий расход | 287,02 |
| Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления | 28,73 |
| Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления | 7,98 |
| Расход воды на внутреннее пожаротушение | 5 |
| Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5) | 5 |
| Общий расход на пожаротушение | 10 |
| Расчетное кол-во одновременных пожаров | 1 |

Перспективный баланс потребления воды х. Эриванский.

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 414 | 1,1 | 72,9 | 160 | 500 | 1,1 | 88,0 | 160 | 600 | 96 | 1,1 | 105,6 | 38544 |
|  | Итого: |  | 414 |  | 72,9 |  | 500 |  | 88,0 |  | 600 | 96,0 |  | 105,6 | 38544,0 |
|  | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 7,3 | 10% |  |  | 8,8 | 10% |  | 9,6 |  | 10,6 | 3854,4 |
|  | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 0 |  |  | 18,2 | 25% |  |  | 22,0 | 25% |  | 24 |  | 26,4 | 9636,0 |
|  | Полив зеленых насаждений | 50 | 414 |  | 20,7 | 50 | 500 |  | 25 | 50 | 600 | 30 |  | 30 | 10950,0 |
|  | ВСЕГО: |  | 414 |  | 119,07 |  | 500,0 |  | 143,8 |  | 600 | 159,60 |  | 172,56 | 52034,40 |

| Среднесуточный расчетный расход на расчетный срок | 159,6 |
| --- | --- |
| Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления | 172,6 |
| Общий расход | 172,56 |
| Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления | 20,02 |
| Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления | 5,56 |
| Расход воды на внутреннее пожаротушение | 5 |
| Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5) | 5 |
| Общий расход на пожаротушение | 10 |
| Расчетное кол-во одновременных пожаров | 1 |

Перспективный баланс потребления воды ст.Эриванская.

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 595 | 1,1 | 104,7 | 160 | 800 | 1,1 | 140,8 | 160 | 900 | 144 | 1,1 | 158,4 | 57816 |
|  | Итого: |  | 595 |  | 104,7 |  | 800 |  | 140,8 |  | 900 | 144,0 |  | 158,4 | 57816,0 |
|  | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 10,5 | 10% |  |  | 14,1 | 10% |  | 14,4 |  | 15,8 | 5781,6 |
|  | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 0 |  |  | 26,2 | 25% |  |  | 35,2 | 25% |  | 36 |  | 39,6 | 14454,0 |
|  | Полив зеленых насаждений | 50 | 595 |  | 29,75 | 50 | 800 |  | 40 | 50 | 900 | 45 |  | 45 | 16425,0 |
|  | ВСЕГО: |  | 595 |  | 171,12 |  | 800,0 |  | 230,1 |  | 900 | 239,40 |  | 258,84 | 78051,60 |

| Среднесуточный расчетный расход на расчетный срок | 239,4 |
| --- | --- |
| Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления | 258,8 |
| Общий расход | 258,84 |
| Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления | 26,92 |
| Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления | 7,48 |
| Расход воды на внутреннее пожаротушение | 5 |
| Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5) | 5 |
| Общий расход на пожаротушение | 10 |
| Расчетное кол-во одновременных пожаров | 1 |

Таблица 3.2.7.

| № пп | Периоды | ПКР СП(м3/сут) с расчетом 160л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Современное состояние 2015г. | 525,16 |
| 2 | на 1-ю очередь строительства | 622,4 |
| 3 | Расчетный срок | 718,42 |

- Удельное водоотведение

Перспективный баланс водоотведения рассчитан на суточное водопотребление согласно нормативам потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» равным:

-160 л/сутки/чел, в том числе 80 л/сутки/чел. горячей воды для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями).

Расчет системы водоотведения произведен в зависимости от удельного суточного расхода потребления воды.

В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения расчетные расходы в Светлогорском СП составили:

Таблица 3.2.8.

Перспективный баланс отведения воды с. Светлогорское.

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 817 | 1,1 | 143,8 | 160 | 864 | 1,1 | 152,1 | 160 | 998 | 159,68 | 1,1 | 175,6 | 64111,52 |
|  | Итого: |  | 817 |  | 143,8 |  | 864 |  | 152,1 |  | 998 | 159,7 |  | 175,6 | 64111,5 |
|  | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 14,4 | 10% |  |  | 15,2 | 10% |  | 15,968 |  | 17,6 | 6411,2 |
|  | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 0 |  |  | 35,9 | 25% |  |  | 38,0 | 25% |  | 39,92 |  | 43,9 | 16027,9 |
|  | ВСЕГО: |  | 817 |  | 194,12 |  | 864,0 |  | 205,3 |  | 998 | 215,57 |  | 237,12 | 86550,55 |

Перспективный баланс отведения воды ст. Эриванская.

| Наименование потребителей | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 595 | 1,1 | 104,7 | 160 | 800 | 1,1 | 140,8 | 160 | 900 | 144 | 1,1 | 158,4 | 57816 |
| Итого: |  | 595 |  | 104,7 |  | 800 |  | 140,8 |  | 900 | 144,0 |  | 158,4 | 57816,0 |
| Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 10,5 | 10% |  |  | 14,1 | 10% |  | 14,4 |  | 15,8 | 5781,6 |
| Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 0 |  |  | 26,2 | 25% |  |  | 35,2 | 25% |  | 36 |  | 39,6 | 14454,0 |
| ВСЕГО: |  | 595 |  | 141,37 |  | 800,0 |  | 190,1 |  | 900 | 194,40 |  | 213,84 | 78051,60 |

Перспективный баланс отведения воды х. Эриванский.

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 414 | 1,1 | 72,9 | 160 | 500 | 1,1 | 88,0 | 160 | 600 | 96 | 1,1 | 105,6 | 38544 |
|  | Итого: |  | 414 |  | 72,9 |  | 500 |  | 88,0 |  | 600 | 96,0 |  | 105,6 | 38544,0 |
|  | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 7,3 | 10% |  |  | 8,8 | 10% |  | 9,6 |  | 10,6 | 3854,4 |
|  | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 0 |  |  | 18,2 | 25% |  |  | 22,0 | 25% |  | 24 |  | 26,4 | 9636,0 |
|  | ВСЕГО: |  | 414 |  | 98,37 |  | 500,0 |  | 118,8 |  | 600 | 129,60 |  | 142,56 | 52034,40 |

Таблица 3.2.9.

| № пп | Периоды | ПКР СП(м3/сут) с расчетом 160л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Современное состояние 2015г. | 434 |
| 2 | на 1-ю очередь строительства | 514 |
| 3 | Расчетный срок | 594 |

- Расчет сбора ТБО

Для удовлетворения потребностей поселения, на расчетный срок предлагается следующая модель транспортирования ТБО: сбор и вывоз отходов из мест их образования спецавтотранспортом малой и средней вместимостью на полигон ООО «Абинск-ТБО».

Отсортированные отходы планируется направлять на переработку на проектируемые предприятие в г. Абинск.

На сегодняшний день Федеральным государственным унитарным предприятием разработана Генеральная схема очистки территории населенных пунктов муниципального образования Абинский район.

Вопрос мусороудаления на данном этапе развития территории должен решаться комплексно с учетом существующей материально-ресурсной базы и возможностей ее обновления и модернизации. Данным проектом предлагается принципиальная схема решения данного вопроса, основные положения которой следующие:

реализация Генеральной схемы очистки населенных пунктов Абинского района с учетом современных требований к санитарной очистке населенных пунктов Краснодарского края;

обустройство контейнерных площадок в населенных пунктах, согласно расчетам и действующих норм;

обновление парка мусороуборочной техники;

внедрение технологий раздельного сбора ТБО;

внедрение современных технологий обезвреживания опасных отходов, в т.ч. медицинских и промышленных.

Нормы накопления ТБО – это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек – для жилищного фонда; одно место – больницы, столовые; торговой площади – для магазинов, складов и т.д.) в единицу времени (день, год).

Прогнозный показатель объемов образования ТБО на территории Светлогорского сельского поселения с учетом общественных зданий и сооружений, крупногабаритных отходов и смета с твердых покрытий:

- на первую очередь (2020г) составит: 4953,0 м3. в год,

- на расчетный период (2030г) – 5453,7 м3. в год.

Таблица 3.2.10.

| Наименование | Годовой объем ТБО, м3/год | Суточный объем ТБО, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений, ЛПУ | 3029,0 | 3497,0 | 8,2 | 9,5 |
| ТБО промышленных предприятий | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков) (214 000 кв.м.) | 1712,0 | 1712,0 | 4,6 | 4,6 |
| Общее количество КГО с учетом общественных зданий и учреждений | 212,0 | 244,7 | 0,58 | 0,67 |
| Итого: | 4953,0 | 5453,7 | 13,38 | 14,77 |

Расчет количества контейнеров для мусора был произведен исходя из объема контейнера 0,75 м3.

14.77 м3/сут/0.75 м3=19,6. Следовательно потребуется 20 контейнеров

Расчет количества специализированных автомашин (мусоровозов):

5453,7 м3 / 365 дней = 14,94 м3 / сут,

Следовательно, на расчетный срок потребуется:

- специализированная техника:

- машина мусоровоз объемом 50 м3 -1 шт.

- бункеровоза для вывоза КГО-1шт.

- 20 контейнеров объемом 0,75 м3 при условии единоразового вывоза мусора в сутки.

Учитывая недостаточный объем образования ТБО на территории населенных пунктов Светлогорского сельского поселения, обустройство собственного полигона-накопителя и организация своего парка техники для сбора и вывоза ТБО экономически не обосновано.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по созданию санитарно-защитной полосы от объектов, загрязняющих окружающую среду. Территории санитарно-защитных зон должны подлежать обязательному озеленению густокронными породами деревьев, обладающих фитонцидными свойствами. При размещении проектируемых предприятий производственной зоны необходимо предусматривать обязательные санитарные разрывы согласно действующим нормам СанПиН, озеленение данных территорий необходимо проводить, руководствуясь максимальными защитными и фитонцидными свойствами различных пород деревьев и кустарников в отношении возможных выбросов и загрязнений.

Площадь зеленых насаждений общего пользования определяется согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» из расчета не менее 12 м2/ человека. Согласно данному проекту площадь зон озеленения общего пользования на расчетный срок составит порядка 29,9 га.

# Целевые показатели

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, предполагается полное обеспечение населения качественным энергоносителем с модернизацией производства. Поэтому в результате выполнения программы в полном объеме ожидается достижение следующих показателей.

Таблица 4.0.1

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Сущ. состояние | Первая очередь | Расчетный Срок 2030 | Прогнозируемый +Рост/ -экономия % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | кВт | 1739 | - | 3397 | +1658 |
| По расчетным нагрузкам, на существующие объекты соцкульбыта и отопления объектов индивидуального жилищного строительства, планируется установка автономных газовых отопительных котлов. |
| 2 | Газоснабжение | м3/сут | 5749,0 | 10109,4 | 11669,8 | +5920,8 |
| 3 | Водоснабжение | м3/сут | 525,16 | 622,4 | 718,42 | +520,68 |
| 4 | Водоотведение | м3/сут | 434,0 | 514,0 | 594,0 | +160,0 |
| 5 | ТБО отходы населения и общественные здания | м3/сут | 6,8 | 8,2 | 9,5 | +2,7 |

Основной рост потребления коммунальных ресурсов связан с увеличением численности населения, повышением уровня благосостояния населения.

Детальный прогноз спроса на расчетный период по населенным пунктам и коммунальной инфраструктуре описан в Обосновывающих материалах « Перспективная схема» ПКР.

# Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг

Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Светлогорском сельском поселении представлена в таблице:

Критерии доступности для населения МО Светлогорское СП коммунальных услуг

Таблица № 4.1.1

| Коммунальные услуги | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2023 | 2024-2027 | 2028-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году по ПКР | % | 111,5 | 108,1 | 107,7 | 107,0 | 106,4 | 105,9 | 105,3 | 102,7 | 104,6 |
| Инфляция среднегодовая | % | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 104,5 | 104,2 | 104,0 | 103,0 | 102,6 |
| Совокупный доход средней семьи | руб/мес. | 35216,89 | 37118,59 | 39085,87 | 41079,25 | 42927,82 | 44730,79 | 52328,69 | 58896,40 | 61998,82 |
| Затраты на коммунальные услуги средней семьи, которая составила 2,8 чел., руб. | руб/мес. | 3409 | 3616 | 3869 | 4070 | 4253 | 4431 | 5172 | 6015 | 6590 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) в соответствии с нормативным расходом | % | 10,33 | 10,26 | 10,10 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,11 | 9,79 | 9,4 |

Как видно из таблицы, в динамике происходит рост % платежей (от совокупного дохода семьи) за коммунальные услуги до 2030 г. В соответствии с прогнозными значениями индексов-дефляторов роста стоимости производства, передачи и распределения э/энергии, газа, далее произойдет снижение уровня затрат на коммунальные услуги для всех членов среднестатистической семьи (далее по тексту Семья).

Совокупный доход семьи в данной программе рассчитан на основе того, что Семья в Краснодарском крае, состоит из 2.8 человек, в том числе: 1,6 - трудоспособное население, 0,7 - в возрасте старше трудоспособного, 0,5 - моложе трудоспособного. Рост трудоспособного населения рассчитан на основе генерального плана. Среднемесячная зарплата в Светлогорском СП (25622411151 Семьи) принята по данным индикативного плана, размещённого на сайте администрации района, размер пенсии в составе дохода семьи принят в размере средней пенсии по Краснодарскому краю.

Динамика роста средней заработной платы и средней пенсии рассчитана на основе прогноза индексов – дефляторов и инфляции до 2030 г. в %, (утверждённая Приказом министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

Платежи Семьи за коммунальные услуги рассчитаны в соответствии с нормами затрат на электроснабжение, холодное водоснабжение и газоснабжение установленным Приказом региональной энергетической комиссии № 6/2013 –нп «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 г. № 2/2012 –нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учёта)»;

Для расчетов затрат приняты тарифы, установленные региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством.

Состав затрат для расчета расходов Семьи на коммунальные услуги приведен в таблице 4.1.2

Затраты на коммунальные услуги одного человека, по видам услуг

Таблица № 4.1.2

| Коммунальные услуги | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021–2023г. | 2024-2027г. | 2028-2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты 1 человека на электроэнергию | руб/мес | 187 | 202 | 217 | 233 | 248 | 262 | 305 | 338 | 369 |
| Затраты 1 человека на холодное водоснабжение | руб/мес | 109 | 118 | 127 | 136 | 145 | 154 | 179 | 197 | 216 |
| Затраты 1 человека на водоотведение | руб/мес | 167 | 180 | 193 | 207 | 220 | 233 | 270 | 298 | 325 |
| Затраты на отопление газовым котлом | руб/мес | 778 | 815 | 865 | 899 | 956 | 1012 | 1180 | 1310 | 1433 |
| Затраты 1 человека на сбор и вывоз ТБО | руб/мес | 54 | 56 | 60 | 63 | 66 | 69 | 77 | 87 | 94 |
| Платёж за газовые плиты и водонагреватели, газифицированного фонда | руб/мес | 163 | 176 | 190 | 203 | 215 | 227 | 264 | 292 | 319 |
| Платёж за отопление углём на 1 чел. | руб/мес | 762 | 824 | 887 | 950 | 1010 | 1070 | 1248 | 1386 |  |

Затраты на электроэнергию для одного человека в 2015 г. составили 187 руб/мес, к 2030 г. платеж вырастает до 369 руб/мес, в соответствии с изменением стоимости энергии и ростом прогнозной инфляции.

Затраты за холодное водоснабжение на одного человека составили в 2015г. 109 руб/мес, к 2030г. платеж вырастет до 216 руб/месс.

Затраты за водоотведение на одного человека составили в 2015г. 167 руб/мес, к 2030г. платеж вырастет до 325 руб/мес.

Стоимость отопления углём в 2015 г. составила 762 руб/мес, к концу исследуемого периода платёж вырастет до 1386 руб/мес.

Затраты на отопление газовым котлом составили в 2015г. 778 руб/мес, к 2030г. стоимость отопления газовым котлом вырастет до 1433 руб/мес.

Затраты на сбор и вывоз ТБО составили в 2015г. 54 руб/мес., к 2030г. стоимость услуг по сбору и вывозу ТБО вырастет до 94 руб/мес.

Платёж за пользование газовой плитой и водонагревателем газифицированного фонда на 1 человека в 2015 г. составил 163 руб/мес, к концу исследуемого периода платёж вырастет до 319 руб/мес.

Прогноз по всем затратам рассчитан в соответствии нормативам установленным Приказом региональной энергетической комиссии № 6/2013 –нп «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 г. № 2/2012 –нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учёта)»;

Перспектива роста тарифа обосновывается прогнозом индексов-дефляторов до 2030 г. в %, (утверждённая Приказом министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

# Обоснование програмных мероприятий

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры соответствие со стандартами качества, обеспечивающие комфортные условия проживания и перспективный прирост населения.

Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства:

- выявления качества поставляемых услуг;

- выявления потерь;

- выявления состояния износа коммунальной системы.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- реконструкции основных средств;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение качества энергоносителя;

- строительство объектов с целью подключения новых абонентов.

Для разработки и обоснования программы проектов развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры разработаны:

- Схемы электроснабжения (« Существующее положение» и « Перспективная схема» Том 1 Обосновывающих материалов).

- Схема теплоснабжения (« Существующее положение» « Перспективная схема» .

- Схемы газоснабжения (« Существующее положение» и « Перспективная схема» Том 2 Обосновывающих материалов).

- Схема водоснабжения (« Существующее положение» и « Перспективная схема» Том 3 Обосновывающих материалов).

- Схема водоотведения (« Существующее положение» и « Перспективная схема» Том 4 Обосновывающих материалов).

- Схема сбора и утилизации ТБО (« Существующее положение» и « Перспективная схема» Том 5 Обосновывающих материалов).

В Схемах определен полный состав проектов по каждой системе коммунальной инфраструктуры, реализация которых обеспечивает приведение инфраструктуры сельского поселения к современному уровню, а также минимально необходимый состав проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществить мероприятия:

- в области энергосбережения:

-установка приборов учета-учет фактического расхода;

-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)- снижение себестоимости.

- в области качества поставляемого ресурса:

-замена изношенных сетей;

-замена оборудования со сверх нормативным сроком службы;

-устройство станций обеззараживания (на водозаборах);

- улучшение экологической ситуации ( канализование).

- подключение новых абонентов

- строительство новых сетей;

-установка дополнительного оборудования;

- канализование населенных пунктов.

Решение задач по реализации программы осуществить:

- за счет средств бюджета поселения;

- за счет целевых программ;

- за счет разработки нормативно-правовой базы для привлечения инвестиций, в том числе в форме концессий, на развитие объектов коммунальной инфраструктуры.

- Также источником реализации программы предусмотрены:

- за счет средств включенных в тариф ( инвестиционная надбавка) на оплату энергоносителя;

- за счет средств определенных на технологическое подключение к энергоносителю.

# Программа инвестиционных проектов

# Расчет стоимости проектов в сфере ресурсоснабжения

Расчет стоимости работ (в ценах 2012 года) выполнен НЦС 81-02-2012 Укрупненные нормативы цены строительства. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства.

(Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).

Топографические, геологические и гидрогеологические условия района строительства:

Грунты просадочные-II типа;

Подземные воды скважинами глубиной 3 метра не вскрыты; согласно генерального плана сельского поселения уровень грунтовых вод более 5 метров.

Нормативная глубина промерзания по Краснодарскому краю-0,80м.

Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

В результате расчета глубина заложения трубопровода принята-1,30-2,0м.

Согласно материалам инженерно-геологических изысканий, выполненных ГУП «Кубаньгеология» в 2008 г., сейсмичность района согласно СНКК 22-301-2 000 - 7 баллов.

ЦНС 81-02-14-2012 Сети водоснабжения и канализации:

Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб.

Стоимость реконструкции ВБР взята по сметному расчету.

Расчет стоимости работ по строительству сетей газоснабжения (в ценах 2012 года) выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам ЦНС 81-02-15-2012 Сети газоснабжения(Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).Таблица 15-01-002-07

Наружные инженерные сети газопровода, подземная прокладка, разработка грунта в отвал, трубы стальные изолированные, диаметром 100мм и глубиной 1,5м.

Расчет стоимости работ по строительству сетей электроснабжения (в ценах 2012 года) выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 12-2012 Электрические сети (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).

Таблица 12-02-004-02 и 12-02-003-03.

Расчет строительства сети ВЛ 10 кВ, ВЛ 6 кВ-СИП-3, и ВЛ 0,4 кВ-СИП-2, приведен согласно стоимости работ (в ценах 2012 года) выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 12-2012 Электрические сети (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).

# Затраты на реализацию проектов в сфере ресурсоснабжения

Программа инвестиционных проектов разработана по 2 сценариям реализации мероприятий:

- проект №1 мероприятия направленные на « Улучшение качества поставляемого ресурса»;

-проект №2 мероприятия направленные на «Подключение новых абонентов».

Электроснабжение

Инвестиционный проект №2. Проект направлен на обеспечение территорий выделенных под застройку энергоносителем и подключение новых абонентов 									Таблица 5.1.2.1.

| № пп | Мероприятия | Кол-во ед. ( шт;км) | Сумма (млн.руб) | Источники финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ВЛ 6кВ для подключения объектов водоотведения | 1184 | 0,806 | Технологическое подключение (в соответствии с индивидуально разработанным тарифом) | 2024-2030 |
| 2 | Строительство КТП | 3 | 1,932 | Технологическое подключение ( в соответствии с индивидуально разработанным тарифом) |  |
| 3 | Строительство ВЛ 10кВ для подключения водозаборных сооружений | 2184 | 1,487 | Технологическое подключение (в соответствии с уровнем напряжения, в расчете на на i-м уровне напряжения (руб./кВт). |  |
| 4 | Строительство ВЛ 0,4кВ для подключения населения | 3396 | 2,401 | Технологическое подключение (в соответствии с уровнем напряжения, в расчете на1 км линий (руб./км) |  |
| 5 | Строительство КТП | 7 | 4,513 | Технологическое подключение (в соответствии с уровнем напряжения, в расчете на1 км линий (руб./км) |  |
|  | Итого по проекту №2 |  | 11,139 |  |  |
|  | для населения для объектов водоснабжения, водоотведения |  | 2,40 8,74 |  |  |
| Обоснование мероприятий, с детальной разбивкой по объемам финансирования, приведено в Обосновывающих материалах « Перспективная схема электроснабжения » ПКР т.1 Рисунок 1. Затраты по проектам системы электроснабжения, проект №2, реализуемый согласно технологическому подключению. (млн.руб). |

Теплоснабжение

Вопросы реконструкции и модернизации в теплоснабжении будут решаться в плановом порядке собственником и обслуживающей организацией. Подключение новых объектов произвести с использованием автономных источников.

Газоснабжение

Инвестиционный проект №2. Проект направлен на обеспечение территорий выделенных под застройку энергоносителем и подключение новых абонентов.

Таблица 5.1.2.2.

| № пп | Мероприятия | Кол-во ед. ( шт;км) | Сумма (млн.руб) | Источники финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей газопровода | 34,630 | 71,944 | Технологическое подключение (новых абонентов на участках выделенных под застройку) | 2021-2030 |
| 2 | Строительство ГРП и ШРП | 5 | 0,849 |  | 2020-2030 |
|  | Итого по проекту №2 |  | 72,794 |  |  |

Обоснование мероприятий, с детальной разбивкой по объемам финансирования, приведено в Обосновывающих материалах « Перспективная схема газоснабжения » ПКР т.2. Реализация проекта позволит обеспечить энергоносителем территории, выделенные под застройку.

Рисунок 2. Затраты по проектам системы газоснабжения, проект №2, реализуемый согласно технологическому подключению. (млн.руб).

Водоснабжение

Инвестиционный проект №1. Проект направлен на снижение потерь и улучшение качества предоставляемого ресурса.

Таблица 5.1.2.3.

| № пп | Мероприятия | Кол-во ед. ( шт;м) | Сумма (млн.руб) | Источники финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по реконструкции |
| С. Светлогорское | -бюджет поселения -программы софинансирования |  |
| 1 | Реконструкция артезианской скважины | 2 | 7,63 |  | 2020 |
| 2 | Реконструкция артезианской скважины | 1 | 3,82 |  | 2018 |
| 3 | Реконструкция ВБР V-50м³ | 1 | 2,0 |  | 2017 |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей | 2583 | 8,02 |  | 2020 |
| Х. Эриванский |  |  |
| 5 | Реконструкция артезианской скважины |  | 3,82 |  | 2019 |
| Всего | 25,29 |  | 2017-2020 |
| ИТОГО | 25,299 |  |  |

Проект направлен на повышение надежности подачи воды, снижение неучтенных расходов за счет сокращения потерь при авариях, скрытых утечках и пр, гарантированное обеспечение водой питьевого качества существующих потребителей.

Инвестиционный проект №2. Проект направлен на обеспечение территорий выделенных под застройку энергоносителем и подключение новых абонентов.

Таблица 5.1.2.4

| Мероприятия по модернизации |
| --- |
| 1 | Стротельство станций обеззараживания С. Светлогорское | 2 | 0,25 | -бюджет поселения -программы софинансирования | 2021 |
| 2 | Стротельство станций обеззараживания Х. Эриванский | 1 | 0,13 |  | 2022 |
| 3 | Стротельство станций обеззараживания Ст. Эриванская | 1 | 0,26 |  | 2022 |
| 4 | Стротельство ВБР V-50м³ С. Светлогорское | 1 | 1,74 |  | 2021 |
| 5 | Стротельство ВБР V-50м³ Х. Эриванский | 1 | 1,74 |  | 2022 |
| 6 | Стротельство ВБР V-50м³ Ст. Эриванская | 1 | 1,74 |  | 2022 |
| 7 | Стротельство ВБР V-50м³ Ст. Эриванская | 1 | 1,74 |  | 2029 |
| 8 | Строительство артезианской скважины Х. Эриванский | 1 | 3,62 |  | 2021 |
| 9 | Строительство артезианской скважины Ст. Эриванская | 1 | 3,62 |  | 2030 |
| 10 | Строительство артезианской скважины Ст. Эриванская | 2 | 7,25 |  | 2021 |
| Мероприятия направленные на подключение новых абонентов |
| С. Светлогорское | -бюджет поселения -программы софинансирования |  |
| 11 | Прокладка новых сетей водоснабжения |  | 7,26 |  | 2021 |
| Х. Эриванский |  |  |
| 12 | Прокладка новых сетей водоснабжения ул. Горная, пер. Солнечный Д=80мм | 2799 | 7,42 |  | 2024 |
| 13 | Прокладка новых сетей водоснабжения ул. Горная, ул.Новая Д=100мм | 3218 | 9,37 |  | 2022 |
| 14 | Прокладка новых сетей водоснабжения ул. Горная, ул.Новая Д=100мм | 823 | 2,4 |  | 2023 |
| 15 | Прокладка новых сетей водоснабжения ул. Горная Д=80мм | 2×550 | 2,34 |  | 2025 |
| 16 | Прокладка новых сетей водоснабжения ул. Горная Д=100мм | 2×478 | 2,22 |  | 2025 |
| 17 | Прокладка новых сетей водоснабжения Д=50мм | 916 | 2,37 |  | 2025 |
| Ст. Эриванская | бюджет поселения -программы софинансирования |  |
| 18 | Прокладка новых сетей водоснабжения ул. Чапаева, ул. Зречная, ул Лесная Д=100мм | 1373 | 3,99 |  | 2022 |
| 19 | Прокладка новых сетей водоснабжения ул. Ленина, ул Лесная Д=100мм | 1200 | 3,49 |  | 2023 |
| 20 | Прокладка новых сетей водоснабжения ул. Подгорная, ул. Советов, ул Лесная Д=100мм | 2060 | 5,99 |  | 2023 |
| 21 | Прокладка новых сетей водоснабжения ул. Телмана, ул. Энгельса Д=100мм | 3218 | 9,37 |  | 2024 |
| 22 | Прокладка новых сетей водоснабжения ул. Лесная Д=100мм | 330 | 0,97 |  | 2025 |
| 23 | Прокладка новых сетей водоснабжения ул. Лесная Д=100мм | 705 | 2,05 |  | 2025 |
| 24 | Прокладка новых сетей водоснабжения ул. Лесная Д=80мм | 2×437 | 1,85 |  | 2025 |
| 25 | Прокладка новых сетей водоснабжения ул. Лесная Д=80мм | 2×237 | 1,0 |  | 2026 |
| 26 | Прокладка новых сетей водоснабжения ул. Пионерская, ул.Гагарина Д=80мм | 3535 | 9,37 |  | 2026 |
| 27 | Прокладка новых сетей водоснабжения ул. Комарова, ул. Крылова Д=80мм | 3535 | 9,37 |  | 2027 |
| 28 | Прокладка новых сетей водоснабжения ул. Красноармейская Д=80мм | 711 | 1,88 |  | 2027 |
| 29 | Прокладка новых сетей водоснабжения ул. Красноармейская Д=80мм | 891 | 2,38 |  | 2028 |
| 30 | Прокладка новых сетей водоснабжения ул. Красноармейская Д=50мм | 994 | 7,74 |  | 2028 |
| Всего | 114,91 |  | 2021-2030 |
| Налог на прибыль | 23,048 |  |  |
| ИТОГО | 137,892 |  |  |

С учетом налога на прибыль-20%– 137,892 млн. руб.

.

Реализация проекта позволит обеспечить энергоносителем территории, выделенные под застройку.

Обоснование мероприятий, с детальной разбивкой по объемам финансирования, приведено в Обосновывающих материалах « Перспективная схема водоснабжения » ПКР т.3.

Рисунок 3. Затраты по проектам системы водоснабжения (млн. руб.).

Водоотведение

Инвестиционный проект №1. Проект направлен на улучшение качества предоставляемого ресурса.

Таблица 5.1.2.5.

| № пп | Мероприятия | Кол-во ед. ( шт; м) | Сумма (млн.руб) | Источники финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений канализации | 1 | 17,18 | Технологическое подключение (новых абонентов на участках выделенных под застройку) | 2028 |
| 2 | Реконструкция КНС | 1 | 1,56 |  | 2020 |
| 3 | Реконструкция сетей водоотведения Ø100мм, | 1000 | 5,35 |  | 2021 |
| 4 | Реконструкция сетей водоотведения Ø200мм, | 1050 | 4,64 |  | 2022 |
| 5 | Реконструкция сетей водоотведения Ø200мм, | 1050 | 4,64 |  | 2023 |
| 6 | Реконструкция сетей водоотведения Ø200мм, | 750 | 3,31 |  | 2024 |
| 7 | Реконструкция сетей водоотведения Ø200мм, | 750 | 3,31 |  | 2025 |
|  | Итого по проекту №2 |  | 39,99 |  |  |

Инвестиционный проект №2. Проект направлен на обеспечение жителей поселения центральной системой водоотведения.

Таблица 5.1.2.6.

| № пп | Мероприятия | Кол-во ед. (шт;м) | Сумма (млн.руб) | Источники финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей водоотведения Ø200мм, | 1616 | 6,26 | Технологическое подключение (новых абонентов на участках выделенных под застройку) | 2027 |
| 2 | Строительство сетей водоотведения Ø200мм, | 908 | 3,49 |  | 2026 |
| 3 | Налог на прибыль |  | 1,951 |  |  |
|  | Итого по проекту №2 |  | 11,705 |  |  |

Реализация проекта позволит осуществлять отведение сточных вод, что улучшит экологическую ситуацию в поселении.

Обоснование мероприятий, с детальной разбивкой по объемам финансирования, приведено в Обосновывающих материалах «Перспективная схема водоотведения » ПКР т.4.

Рисунок 4. Затраты по проектам системы водоотведения (млн. руб.).

Сбор и утилизация ТБО

Инвестиционный проект №1. Проект направлен на улучшение системы сбора и утилизации ТБО.

Таблица 5.1.2.7.

| № пп | Мероприятия | Кол-во ед. ( шт;га) | Сумма Всего (млн.руб) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка контейнеров для мусора 0.75 м³ | 20 | 0,108 | 2018-2024 |
| 2 | Устройство площадок под контейнеры | 20(1,5х1,5х0,15) | 0,062 | 2016-2024 |
|  | Итого по проекту №1 |  | 0,17 |  |

Реализация проекта позволит улучшить экологическую ситуацию в поселении.

Обоснование мероприятий, с детальной разбивкой по объемам финансирования, приведено в Обосновывающих материалах « Перспективная схема сбора и утилизации ТБО » ПКР т.6.

Рисунок 5. Затраты по проекту №1системы сбора и утилизации ТБО (млн. руб.).

|  | Сводная ведомость затрат и источников финансирования програмных мероприятий. Таблица 5.1.2.8. |
| --- | --- |
| № пп | Мероприятия | Источник финансирования | Сумма всего (млн.руб) | Год реализации | Эффекты |
| Электроснабжение |
| Проект №2 | Электроснабжение территорий выделенных под застройку | Технологическое подключение в соответствии с уровнем напряжения | 2,88* | 2026-2030 | Обеспечение ресурсом территорий выделенных под застройку |
|  | Электроснабжение объектов водоснабжения | Технологическое подключение в соответствии с индивидуально разработанным проектом | 3,29* | 2024-2030 | Обеспечение ресурсом объектов водоснабжения в х. Эриванский и ст. Эриванская |
|  | Электроснабжение объектов водоотведения | Технологическое подключение в соответствии с индивидуально разработанным проектом | 0,89* | 2024-2027 | Обеспечение ресурсом объектов водоотведения в с. Светлогорское |
| Теплоснабжение |
| По расчетным нагрузкам, на существующие объекты соцкульбыта и отопления объектов индивидуального жилищного строительства, планируется установка автономных газовых отопительных котлов. |
| Газоснабжение |  |  |
| Проект №2 | Газоснабжение территорий выделенных под застройку | Технологическое подключение | 72,794* | 2016-2030 | Обеспечение ресурсом территорий выделенных под застройку |
| Водоснабжение |
| Проект №1 | Реконструкция и модернизация | Бюджет СП; Программы софинансирования. | 23,048 | 2016-2030 | Повышение качества подаваемого ресурса |
| Проект №2 | Водоснабжение территорий выделенных под застройку | Технологическое подключение | 137,892* | 2016-2030 | Обеспечение ресурсом территорий выделенных под застройку |
| Водоотведение |
| Проект №1 | Реконструкция и модернизация | Бюджет СП; Программы софинансирования. | 39,99 | 2016-2030 | Повышение качества подаваемого ресурса |
| Проект №2 | Подключение новых абонентов | Технологическое подключение | 11,705* | 2016-2030 | Обеспечение ресурсом территорий выделенных под застройку |
| Сбор и утилизация ТБО |
| Проект №1 | Установка контейнеров |  | 0,108 | 2018-2024 | Улучшение экологической обстановки в СП |
|  | Устройство площадок под контейнеры |  | 0,062 | 2016-2024 |  |

*с учетом налога на прибыль-20%.

# Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Светлогорского сельского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Программа инвестиционных проектов Светлогорского сельского поселения представлена:

- - инвестиционными проектами в электроснабжении;

- - инвестиционными проектами в водоснабжении;

- - инвестиционными проектами в газоснабжении;

- - инвестиционными проектами для предоставления услуги по захоронению (утилизации) ТБО.

Свод инвестиционных проектов

Таблица № 6.0.1

|  | Ед. изм. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021 – 2023г. | 2024-2027г. | 2028-2030г. | ИТОГО | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Объем финансовых потребностей по реализации программы по водоснабжению | тыс. руб. | 0,00 | 2003,37 | 3817,87 | 3817,87 | 15660,79 | 59179,88 | 60217,10 | 18563,94 | 163261,00 | Обосновывающие материалы, том 3 - Капитальные затраты по проектам системы водоснабжения. |
| 1.1.Реконструкция и модернизация существующих водозаборов и сетей водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 | 2003,37 | 3817,87 | 3817,87 | 15660,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25299,9 |  |
| 1.2. Строительство сетей водоснабжения и водозабора | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59179,88 | 60217,10 | 18563,94 | 137961,00 |  |
| 2.Объем финансовых потребностей по реализации программы по водоотведению | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1563,73 | 14624,07 | 18330,11 | 17178,65 | 51696,56 | Обосновывающие материалы, том 4 - Капитальные затраты по проектам системы водоотведения. |
| 2.1.Реконструкция и модернизация существующих ЛОС и КНС, а также сетей водоотведения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1563,73 | 14624,07 | 6625,28 | 17178,65 | 39991,73 |  |
| 2.2. Строительство ЛОС и КНС, а также сетей водоотведения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11704,83 | 0.00 | 11704,83 |  |
| 3.Объем финансовых потребностей по реализации программы по электроснабжению | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6270,00 | 790,00 | 7060,00 | Обосновывающие материалы, том 1 - Капитальные затраты по проектам системы электроснабжения. |
| 3.1.Реконструкция и модернизация существующих сетей по электроснабжению и реконструкция ТП | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.Строительство воздушных, кабельных линий, КТП | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6270,00 | 790,00 | 7060,00 |  |
| 4.Объем финансовых потребностей по реализации программы по газоснабжению | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,91 | 1019,37 | 38359,94 | 28508,07 | 4709,54 | 72794,00 | Обосновывающие материалы, том 2. – Предложения по строительству объектов системы газоснабжения. |
| 4.1.Реконструкция и модернизация сетей и ПРГ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2. Строительство ПРГ и сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,91 | 1019,37 | 38359,94 | 28508,07 | 4709,54 | 72794,00 |  |
| 5.Объем финансовых потребностей по реализации программы по утилизации и сбору ТБО | тыс. руб. | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | Обосновывающие материалы том 5 таб. 12 –Капитальные затраты по проектам системы обращения с ТБО. |
| 5.1. Приобретение контейнеров. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |  |
| 5.2. Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО. | тыс. руб. | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 |  |
| Свод инвестиционных проектов | тыс. руб. | 0,00 | 2065,37 | 3817,87 | 4122,78 | 18243,89 | 112163,89 | 113325,28 | 41242,13 | 294981,56 |  |
| Реконструкция и модернизация | тыс. руб. | 0,00 | 2003,37 | 3817,87 | 3817,87 | 17224,52 | 14624,07 | 6625,28 | 17178,65 | 65291,63 |  |
| Строительство | тыс. руб. | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 304,91 | 1019,37 | 97539,82 | 106700,00 | 24063,48 | 22968,9 |  |

# Управление Программой

Администрация муниципального образования Светлогорское сельское поселение – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Техническое задание разрабатывает и утверждает орган местного самоуправления - Администрация муниципального образования Светлогорское сельское поселение, на основании Постановления от 29 июля 2013 года N 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Орган местного самоуправления поселения до 1 марта года, предшествующего году начала планируемого срока действия инвестиционной программы, утверждает техническое задание и не позднее 3 дней со дня его утверждения направляет его в регулируемую организацию для разработки инвестиционной программы.

Для осуществления корректировки инвестиционной программы регулируемая организация представляет в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный орган местного самоуправления поселения проект изменений, которые на основании технического задания, утвержденного органом местного самоуправления поселения, вносятся в инвестиционную программу и должны содержать предложения о включении в инвестиционную программу новых мероприятий, переносе сроков реализации мероприятий и изменении стоимости их реализации, а также материалы и документы, обосновывающие необходимость корректировки инвестиционной программы.

Регулируемая организация вправе принять решение об изменении перечня мероприятий инвестиционной программы в пределах 10 процентов расходов на ее реализацию при условии, что такое изменение не повлечет увеличение общих расходов на реализацию инвестиционной программы в целом.

Регулируемая организация до 1 июля года, предшествующего году начала периода реализации плана мероприятий, представляет план мероприятий на согласование в территориальный орган.

Контроль за выполнением инвестиционных программ осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения.