ООО «ПРЕЗИДЕНТ» Договор № 1404 от 14 мая 2014 г. Заказчик: Администрация Холмского сельского поселения Абинского района ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В Генеральный план холмского сельского поселения абинского района положение о территориальном планировании г.Кропоткин 2014 год

Общество с ограниченной ответственностью

«ПРЕЗИДЕНТ»

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«Объединение инженеров-проектировщиков»

Номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО-П-037-26102009

# Договор  № 1404  от  14 мая  2014 г.

# Заказчик: Администрация Холмского сельского поселения Абинского района

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АБИНСКОГО РАЙОНА

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Директор                                                                                                 О.В. Савин

Кропоткин

2014 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

- УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

Положение о территориальном планировании

Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генеральный план (основной чертеж) Холмского сельского поселения | 1:25 000 | ГП-1 |
| 2 | Схема функционального зонирования территории | 1:25 000 | ГП-2 |
| 3 | Схема административно-территориальных границ | 1:50 000 | ГП-3 |
| 4 | Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории | 1:25 000 | ГП-4 |

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Пояснительная записка

Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фрагмент генерального плана поселения. Станица Холмская | 1:10 000 | МО-12 |
| 2 | Фрагмент генерального плана поселения. Схема функционального зонирования территории станицы Холмской | 1:10 000 | МО-13 |
| 3 | Фрагменты генерального плана Холмского сельского поселения. | 1:10 000 | МО-18 |
| 4 | Фрагменты генерального плана Холмского сельского поселения. | 1:10 000 | МО-19 |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

Основные положения о внесении изменений в генеральный план	7

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального и местного значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий	9

параметры планируемых функциональных зон	11

ГП-1 Генеральный план (основной чертеж) Холмского сельского поселения;

ГП-2 Схема функционального зонирования территории;

ГП-3 Схема административно-территориальных границ;

ГП-4  Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории;

МО-12 Фрагмент генерального плана поселения. Станица Холмская.

МО-13 Фрагмент генерального плана поселения.  Схема функционального зонирования территории станицы Холмской;

МО-18 Фрагменты генерального плана Холмского сельского поселения (хутор Краснооктябрьский, хутор Первомайский);

МО-19 Фрагменты генерального плана Холмского сельского поселения (п.Синегорск, п.Новый, п.Сосновая Роща).

# ВВЕДЕНИЕ

Данный проект разработан по заказу Администрации Холмского сельского поселения Абинского района согласно договору № 1404 от 14 мая 2014 года в соответствии с техническим заданием на проектирование.

Цель проекта: внесение изменений в утвержденный генеральный план Холмского сельского поселения в части изменения границ населенных пунктов ст.Холмской, п.Новый, п.Синегорск и п.Сосновая Роща, изменения некоторых функциональных зон в станице Холмской в связи с несоответствием существующему положению и данным кадастра; размещение проектируемых зон производственного и коммунально-складского назначения в связи с необходимостью организации инвестиционных площадок.

Задачи проекта: внести изменения в утвержденный генеральный план в соответствии с обозначенной целью проекта, не причиняя ущерб ранее утвержденным архитектурно-планировочным решениям генерального плана для дальнейшего качественного развития территорий поселения.

Внесение изменений производилось в «Генеральный план Холмского сельского поселения Абинского района Краснодарского края», выполненный ООО «Проектный институт территориального планирования»» в 2010 г. и утвержденный в Решением Совета Холмского сельского поселения № 175-с от 28.04.2011г.

Графические материалы выполнены в установленной системе координат МСК-23, в программе AutoCad.

Данный проект выполнен в соответствии с:

-  Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- Градостроительным кодексом Краснодарского края.

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденными ЗС Краснодарского края от 24 июня 2009 года №1381-П.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения №3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»

- Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. № 244);

- Федеральным законом от 11.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 10.01.200№7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

# Основные положения о внесении изменений в генеральный план

Настоящее Положение о территориальном планировании Холмского сельского поселения Абинского района Краснодарского края (далее – Положение)  подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части материалов внесения изменений в генеральный план Холмского сельского поселения, содержащей:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального и местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения и местного значения.

Внесение изменений в Генеральный план Холмского сельского поселения производилось с учетом данных единого кадастра землепользования на период разработки данного проекта (май 2014г.) и существующей ситуации.

Согласно техническому заданию на проектирование внесение  изменений производилось в графическую часть материалов Генерального плана Холмского сельского поселения, а именно, в  следующие чертежи:

- Генеральный план (основной чертеж) Холмского сельского поселения;

- Схема функционального зонирования территории;

- Схема административно-территориальных границ;

-  Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории;

- Фрагмент генерального плана поселения. Станица Холмская.

- Фрагмент генерального плана поселения.  Схема функционального зонирования территории станицы Холмской;

- Фрагменты генерального плана Холмского сельского поселения (хутор Краснооктябрьский, хутор Первомайский);

- Фрагменты генерального плана Холмского сельского поселения (п.Синегорск, п.Новый, п.Сосновая Роща).

В связи с некорректностью установленных границ таких населенных пунктов, как п.Новый, п.Синегорск и п.Сосновая Роща, а также отсутствием данных о границах ст.Холмской в кадастре, данным проектом предусмотрена корректировка границ этих населенных пунктов в соответствии с современными сведениями кадастра о земельных участках. Установленные границы х.Хабль, х.Краснооктябрьский, х.Первомайский, х.Воробьев, х.Эрастов, х.Кравченко соответствуют перспективам развития этих населенных пунктов, поэтому в данном проекте они отображены без корректировок как существующие. Граница п.Новосадовый не внесена в государственный кадастр, поэтому принято решение оставить в этой части генеральный план без изменения, отобразить границу поселка как планируемую. Таким образом, откорректирован чертеж ГП-3 "Схема административно-территориальных границ", конкретные изменения представлены ниже в таблице. А также внесены соответствующие изменения в вышеуказанные чертежи.

# сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального и местного значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Основной целью данного проекта является размещение зон производственного и коммунально-складского назначения для организации инвестиционных площадок. Проектом определено 3 участка общей площадью 56 га:

- в 1,5 км северо-восточнее ст.Холмской (10,15 га),

- в 1 км северо-западнее х.Краснооктябрьский (24,4 га),

- в 1,2 км юго-восточнее х.Первомайский (21,45 га).

Территории СВ ст.Холмской и СЗ х.Краснооктябрьский на схеме функционального зонирования определены как «зоны размещения объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и производства не выше II класса опасности»; территория ЮВ х.Первомайский - как «зона размещения объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и производства I класса опасности».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения №3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» санитарно-защитная зона объектов II класса опасности составляет 500 метров, объектов I класса - 1000 метров . Данные требования распространяются на  размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Таким образом, на определенных инвестиционных площадках ст.Холмской и х.Краснооктябрьский возможно размещение объектов II, III, IV и V классов опасности, х.Первомайский -  объектов I, II, III, IV и V классов опасности согласно классификации, приведенной в СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10.

В частности, в проектируемой зоне юго-восточнее х.Первомайский предлагается размещение межмуниципального мусоросортировочного комплекса (объект регионального значения).

В целях развития туристско-рекреационной отрасли экономики сельского поселения данным проектом внесения изменений в генеральный план предусмотрена зона размещения объектов курортного и туристско-рекреационного назначения в 2,5 км юго-восточнее станицы Холмской. Территория для планируемого размещения многофункционального туристско-рекреационного центра круглогодичного функционирования занимает площадь 30,3 га и отведена на существующих землях сельскохозяйственного назначения.

Дабы привести генеральный план в соответствие с современным использованием территории станицы Холмской и данными государственного кадастра данным проектом произведено внесение изменений в функциональные зоны кварталов в северо-западной и юго-западной частях населенного пункта.

В северо-западной части станицы вдоль автодороги федерального значения вместо санитарно-защитной зоны определена зона размещения объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и производства не выше III класса опасности площадью 2,7 га. В границах данной функциональной зоны размещаются и планируются к размещению коммунально-складские и коммерческие предприятия местного значения.

В юго-западной части станицы Холмской на территории между ул. Лесной и р.Хабль  функциональное зонирование и улично-дорожная сеть приведены в соответствие с существующим положением.

В центре поселка Сосновая Роща по пер.Озерному в настоящее время выделены территории для личных подсобных хозяйств. В целях приведения в соответствие с существующим положением данным проектом определены зоны низкоплотной  усадебной жилой застройки (плотность населения 15-25 чел/га) общей площадью 4,2 га.

# параметры планируемых функциональных зон

| №пп | Функциональная зона | Местоположение | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона размещения объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и производства не выше II класса опасности | В 1,5 км северо-восточнее ст.Холмской | Площадь - 10,15 га СЗЗ - 500 м Озеленение санитарно-защитной зоны для предприятий II класса не менее 50 процентов площади с организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. |
| 2 | Зона размещения объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и производства не выше II класса опасности | В 1 км северо-западнее х.Краснооктябрьский | Площадь - 24,4 га СЗЗ - 500 м Озеленение санитарно-защитной зоны для предприятий II класса не менее 50 процентов площади с организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. |
| 3 | Зона размещения объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и производства I класса опасности | В 1,2 км юго-восточнее х.Первомайский | Площадь - 21,45 га СЗЗ - 1000 м Озеленение санитарно-защитной зоны для предприятий I класса не менее 40 процентов площади с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. |
| 4 | Зона размещения объектов курортного и туристско-рекреационного назначения | В 2,5 км юго-восточнее ст.Холмской | Площадь - 30,3 га Обеспеченность площадью - 110-130 м2/место |
| 5 | Зона размещения объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и производства не выше III класса опасности | В северо-западной части ст.Холмской вдоль автодороги федерального значения | Площадь - 2,7 га СЗЗ - 300 м |
| 6 | Жилая зона - зона низкоплотной усадебной жилой застройки | Пос.Сосновая Роща, пер.Озерный | Площадь - 4,2 га Плотность населения 15-25 чел/га Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (или 2 этажа с возможностью использования мансардного этажа) |